# 锂离子电池正极材料LiFePO4的微波合成与其改性研究

### 论文摘要

当今能源和环境问题日渐突出,同时随着科技的迅猛发展对电池的性能提出了更高的要求。LiFePO4作为新一代的锂离子电池正极材料,因其结构稳定、来源广泛、价格低廉、安全性能好、对环境无污染、理论容量高等优点而成为目前各国的研究热点。电子电导率低和锂离子扩散速率慢是影响LiFePO4性能的主要因素,本文采取新的碳源和高价金属阳离子掺杂等手段对LiFePO4进行了微波合成与改性,得到了具有优异电化学性能的LiFePO4复合正极材料。利用XRD、SEM和TEM等测试方法对正极材料的相组成和微观形貌进行了分析,组装扣式电池后,采用恒流充放电技术测试其电化学性能。以柠檬酸为碳源合成的LiFePO4/C正极材料,当添加10wt%柠檬酸时材料的电化学性能最好,在0.1C倍率下首次放电比容量最高,达到141.63mAh·g-1,10次循环后比容量保持在134.33 mAh·g-1,仅损失5.16%;在0.3C和1C倍率下的首次放电比容量分别为116.54mAh·g-1和87.21mAh·g-1,循环性能较好。以PAM为碳源合成的LiFePO4/C正极材料,当添加5wt%PAM时在0.1C倍率下的首次放电比容量最高,为150.22mAh·g-1,循环10次后放电比容量为104.71mAh·g-1,容量衰减较多。在0.3C和1C倍率下的首次放电比容量分别为95.15mAh·g-1和57.21mAh·g-1,其高倍率放电容量和循环性能都不是很好。以TiO2为金属离子添加物合成了LiFePO4/Ti4+正极材料,当掺杂1%Ti4+时样品的性能最佳,在0.1C倍率下的首次放电比容量为123.08 mAh·g-1,第10次循环的放电比容量为116.63mAh·g-1;在0.3C和1C倍率下的首次放电比容量分别为97.92mAh·g-1和59.38mAh·g-1,循环性能良好。合成了LiFePO4/（C+Ti4+）复合正极材料,以添加5%柠檬酸和掺杂1%Ti4+的样品的电化学性能最好,在0.1C下的首次放电比容量为138.52 mAh·g-1,循环10次后放电比容量为129.42mAh·g-1;在0.3C和1C倍率下的首次放电比容量分别为114.95mAh·g-1和102.39mAh·g-1,循环性能稳定。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 文献综述

- 1.1 前言

- 1.2 锂离子电池的组成与工作原理

- 4'>1.3 锂离子电池正极材料LiFePO4

- 1.3.1 锂离子电池正极材料的选择

- 4作为锂离子电池正极材料的优缺点'>1.3.2 LiFePO4作为锂离子电池正极材料的优缺点

- 4的结构与特点'>1.3.3 LiFePO4的结构与特点

- 4的充放电机理及其电化学性能'>1.3.4 LiFePO4的充放电机理及其电化学性能

- 4的合成与制备方法'>1.3.5 LiFePO4的合成与制备方法

- 4材料存在的问题和解决途径'>1.4 LiFePO4材料存在的问题和解决途径

- 1.4.1 存在的主要问题

- 1.4.2 解决途径

- 1.5 本课题的研究内容和创新点

- 第二章 实验过程与研究方法

- 2.1 实验原料和仪器

- 4材料的微波合成'>2.2 LiFePO4材料的微波合成

- 2.3 扣式电池的组装

- 2.3.1 电池正极片的制备

- 2.3.22430 型扣式电池的装配工艺

- 4材料性能的表征和测试方法'>2.4 LiFePO4材料性能的表征和测试方法

- 2.4.1 差热分析法

- 2.4.2 X射线衍射分析（XRD）

- 2.4.3 SEM扫描电镜分析

- 2.4.4 TEM透射电镜分析

- 2.4.5 电化学性能测试

- 2.4.6 电池材料理论容量的计算

- 2.4.7 粉体比表面积测试

- 第三章 实验结果与讨论

- 4复合材料的微波合成与性能研究'>3.1 碳包覆LiFePO4复合材料的微波合成与性能研究

- 4/C的微波合成与性能研究'>3.1.1 柠檬酸为碳源LiFePO4/C的微波合成与性能研究

- 3.1.1.1 差热分析

- 3.1.1.2 XRD分析

- 3.1.1.3 SEM分析

- 3.1.1.4 TEM分析

- 3.1.1.5 电化学性能分析

- 4/C的微波合成与性能研究'>3.1.2 PAM为碳源LiFePO4/C的微波合成与性能研究

- 3.1.2.1 XRD分析

- 3.1.2.2 SEM分析

- 3.1.2.3 电化学性能分析

- 4+的LiFePO4复合材料的微波合成与性能研究'>3.2 掺杂Ti4+的LiFePO4复合材料的微波合成与性能研究

- 3.2.1 XRD分析

- 3.2.2 SEM分析

- 3.2.3 电化学性能分析

- 4/(C+Ti4+)材料的微波合成与性能研究'>3.3 复合掺杂LiFePO4/(C+Ti4+)材料的微波合成与性能研究

- 3.3.1 XRD分析

- 3.3.2 SEM分析

- 3.3.3 电化学性能分析

- 3.4 比表面积分析

- 第四章 结论

- 参考文献

- 发表论文和参加科研情况说明

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].水热法合成LiFePO_4晶体结构的中子衍射研究[J]. 原子能科学技术 2017(02)

- [2].基于相变材料和液冷的LiFePO_4电池包热管理研究[J]. 电源技术 2016(01)

- [3].关于提高LiFePO_4振实密度的研究进展[J]. 电源技术 2010(08)

- [4].新型锂离子电池正极材料LiFePO_4的研究进展[J]. 火工品 2008(03)

- [5].提高锂离子电池正极材料LiFePO_4电导率的方法[J]. 化工科技 2011(02)

- [6].硫氰酸钠光度法测定LiFePO_4中的铁[J]. 化学分析计量 2011(04)

- [7].离子液体/凝胶聚合物电解质的制备及其与LiFePO_4的相容性[J]. 物理化学学报 2010(05)

- [8].矿用单轨吊LiFePO_4动力电池组均衡充电系统的设计[J]. 工矿自动化 2010(06)

- [9].不同成膜添加剂对LiFePO_4锂离子电池性能的影响[J]. 安徽大学学报(自然科学版) 2017(04)

- [10].乙二醇和水混合溶剂热法控制合成LiFePO_4及其性能研究[J]. 广东化工 2014(11)

- [11].LiFePO_4锂离子电池容量的衰减机制[J]. 中国粉体技术 2013(01)

- [12].环境友好型锂离子电池正极材料LiFePO_4的制备方法[J]. 材料导报 2012(15)

- [13].稀土金属离子掺杂对LiFePO_4结构和性能的影响[J]. 稀有金属材料与工程 2011(11)

- [14].溶胶凝胶法制备锂离子电池正极材料LiFePO_4[J]. 华南师范大学学报(自然科学版) 2009(S1)

- [15].燃烧法制备LiFePO_4及其燃烧机制（英文）[J]. 吉首大学学报(自然科学版) 2015(06)

- [16].不同导电剂体系对LiFePO_4锂离子电池性能的影响[J]. 电源技术 2016(08)

- [17].纳米LiFePO_4/石墨烯复合材料的制备与表征[J]. 化工新型材料 2015(04)

- [18].LiFePO_4/石墨烯复合材料的电化学性能比较[J]. 常州大学学报(自然科学版) 2013(01)

- [19].喷雾干燥方式对LiFePO_4材料性能的影响[J]. 电池工业 2012(05)

- [20].锂离子电池正极材料LiFePO_4的制备与改性研究[J]. 中国集体经济 2011(15)

- [21].LiFePO_4的电化学性能和锂离子扩散研究[J]. 盐湖研究 2009(01)

- [22].锂离子电池正极材料LiFePO_4的改性研究[J]. 材料导报 2008(S1)

- [23].LiFePO_4锂离子电池的数值模拟:正极材料颗粒粒径的影响[J]. 化工学报 2020(02)

- [24].LiFePO_4正极材料倍率性能改善的研究进展[J]. 电源技术 2017(08)

- [25].新型材料LiFePO_4三维电极处理苯酚废水[J]. 科学技术与工程 2015(29)

- [26].锂离子电池正极材料LiFePO_4合成方法的最新研究[J]. 当代化工 2014(04)

- [27].石墨烯改性LiFePO_4正极材料的研究进展[J]. 电源技术 2015(07)

- [28].功率型LiFePO_4锂离子电池正极材料的设计与制备研究进展[J]. 材料导报 2012(17)

- [29].固相法制备锂离子电池正极材料LiFePO_4的研究进展[J]. 陶瓷学报 2011(02)

- [30].LiFePO_4锂离子电池的低温性能[J]. 电池 2009(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/c4ea843bdb1728afb9404923.html