# 羟基磷灰石粉体及涂层的制备与性能研究

### 论文摘要

羟基磷灰石（HAP）,与生物骨组织中的磷酸钙无机物具有相似的化学性质和结构,有良好的生物相容性和生物活性,是理想的人体骨骼代替材料,在牙齿、整形外科和临床医学中都有很高的应用价值。HAP还具有物理吸附和化学交换吸附的性质,能够应用在废水处理中。本文是采用化学沉淀法制备纳米HAP陶瓷粉体,电化学沉积法在钛基表面制备HAP涂层,分析HAP粉体及其钛基涂层的组成、形貌、性能等,探索了HAP复合二氧化钛粉体作为新型光催化剂在处理废水方面的应用。化学沉淀法制备了纳米HAP陶瓷粉体。研究了后处理煅烧温度、反应温度、pH值、陈化时间等工艺参数对粉体物相组成、形貌和粒径大小的影响,得出合成纳米HAP粉体较适宜的工艺条件:后处理煅烧温度为700℃,反应温度为90℃,pH为10,陈化时间为24h,制备出纯净纳米HAP粉体。经常压烧结,烧结体的力学性能基本符合致密骨的要求。电化学沉积法制备了钛基羟基磷灰石涂层。研究了沉积电压,电解液温度,沉积时间等对涂层形貌、组成和厚度的影响。结果表明沉积电压为4V,电解液温度为30℃,沉积时间为90min,经碱液处理后制备出均匀致密,呈花簇状,平均厚度为34μm的纯净HAP涂层。研究了电解液中加入乙醇、过氧化氢和微弧氧化预处理三种方法对基体和涂层结合强度的影响。三种方法对结合强度都有所提高,经微弧氧化预处理后最高可达7.56MPa/cm2。通过SBF模拟体液浸泡分析和比较了涂层的电化学腐蚀性能和生物活性。在SBF中HAP/Ti涂层能够引导球状类骨磷灰石晶核在其表面形成,证明了其具有较好的生物活性。阳极极化曲线证明了HAP/Ti涂层在模拟体液中有更好的耐腐蚀性。以亚甲基蓝为模拟废水,比较了沉淀法制备的三种不同TiO2/HAP复合粉体与纯TiO2粉体的光催化性能。HAP粉体投加到TiO2中作为光催化剂这种方法对于提高亚甲基蓝降解率效果显著。当HAP/TiO2=0.5时,亚甲基蓝的降解率能够达到80%。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 概述

- 1.2 羟基磷灰石的基本性质

- 1.2.1 羟基磷灰石的理化性质

- 1.2.2 羟基磷灰石的生物相容性

- 1.3 羟基磷灰石的应用

- 1.3.1 羟基磷灰石作为生物材料的应用

- 1.3.2 羟基磷灰石在水处理中的应用

- 1.3.3 纳米羟基磷灰石的研究及应用

- 1.3.4 羟基磷灰石在生物复合材料中的应用

- 1.4 羟基磷灰石粉体的制备方法

- 1.4.1 干法

- 1.4.2 湿法

- 1.4.3 水热合成法

- 1.5 钛基羟基磷灰石陶瓷涂层的制备

- 1.5.1 钛及钛合金的基本性质

- 1.5.2 等离子喷涂法

- 1.5.3 离子束溅射沉积法

- 1.5.4 电化学沉积法

- 1.5.5 电泳沉积法

- 1.5.6 仿生溶液生长法

- 1.5.7 溶胶-凝胶法

- 1.5.8 激光覆熔法

- 1.6 课题研究背景及意义

- 1.7 本课题的研究内容

- 第2章 纳米羟基磷灰石陶瓷粉体制备

- 2.1 引言

- 2.2 实验原理

- 2.3 实验部分

- 2.3.1 实验药品

- 2.3.2 主要实验仪器

- 2.3.3 制备工艺

- 2.4 羟基磷灰石粉体的表征

- 2.4.1 X-射线衍射分析

- 2.4.2 扫描电子显微分析

- 2.4.3 激光粒度分析仪

- 2.4.4 红外光谱的测定

- 2.5 结果与讨论

- 2.5.1 煅烧温度对粉体晶相组成和形貌的影响

- 2.5.2 反应温度对粉体的影响

- 2.5.3 pH 值对粉体物相组成的影响

- 2.5.4 陈化时间对HAP 粉体合成的影响

- 2.5.5 分散剂对HAP 粒子分散的影响

- 2.5.6 羟基磷灰石粉体制备

- 2.6 羟基磷灰石陶瓷烧结行为及力学性能

- 2.6.1 烧结体的表面形貌和成分分析

- 2.6.2 烧结体的力学分析

- 2.7 小结

- 第3章 钛基羟基磷灰石陶瓷涂层的制备

- 3.1 引言

- 3.2 实验原理

- 3.3 实验部分

- 3.3.1 实验药品

- 3.3.2 实验仪器

- 3.3.3 实验方法

- 3.3.4 钛基羟基磷灰石陶瓷涂层的表征

- 3.4 结果与讨论

- 3.4.1 碱液处理对涂层的影响

- 3.4.2 沉积电压对涂层厚度的影响

- 3.4.3 电解液温度对涂层的影响

- 3.4.4 沉积时间对涂层的影响

- 3.4.5 钛片上得到HAP 粉体的表征

- 3.5 小结

- 第4章 钛基羟基磷灰石涂层的性能测试

- 4.1 钛基羟基磷灰石涂层结合强度测试

- 4.1.1 粘接拉伸法测结合强度

- 4.1.2 添加乙醇对结合强度的影响

- 4.1.3 添加过氧化氢对结合强度的影响

- 4.1.4 微弧氧化预处理对结合强度的影响

- 4.2 涂层的生物活性和耐腐蚀性测试

- 4.2.1 模拟体液配制

- 4.2.2 体液浸泡后的表征

- 4.2.3 涂层在模拟体液中的腐蚀性能

- 4.3 小结

- 第5章 羟基磷灰石在处理废水中的应用

- 5.1 引言

- 2复合粉体的制备'>5.2 羟基磷灰石/TiO2复合粉体的制备

- 2粉末'>5.2.1 制备纳米TiO2粉末

- 2的浆液中复合HAP 粉体'>5.2.2 制备TiO2的浆液中复合HAP 粉体

- 2粉体'>5.2.3 制备HAP 的浆液中复合TiO2粉体

- 2复合粉体'>5.2.4 共沉淀制备HAP/TiO2复合粉体

- 5.3 各种光催化剂催化性能比较

- 5.3.1 亚甲基蓝标准曲线绘制

- 2中复合 HAP 粉体的光催化性能'>5.3.2 TiO2中复合 HAP 粉体的光催化性能

- 2粉体的光催化性能'>5.3.3 HAP 复合TiO2粉体的光催化性能

- 5.3.4 共沉淀制得粉体的光催化性能

- 5.4 小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的论文和获得的科研成果

- 致谢

- 详细摘要

### 相关论文文献

- [1].硅酸盐保温节能涂层最新研究进展[J]. 中外企业家 2017(09)

- [2].二维材料调控阻氢涂层研究进展[J]. 化工学报 2017(S1)

- [3].高速电弧喷涂铝基涂层在模拟深水环境下的腐蚀行为及改进研究[J]. 天津科技 2017(10)

- [4].阻氢渗透涂层的研究现状及进展[J]. 热加工工艺 2014(22)

- [5].基于内聚力单元的弹性涂层多颗粒冲蚀机理[J]. 中国民航大学学报 2020(01)

- [6].多弧离子镀制备氮化铬基涂层及其摩擦学性能研究[J]. 西北师范大学学报(自然科学版) 2020(03)

- [7].氧化物陶瓷阻氚涂层的研究进展[J]. 表面技术 2020(04)

- [8].合金化元素对微弧氧化涂层的影响[J]. 科技创新与应用 2020(12)

- [9].高耐磨甲板防滑涂层的制备及其性能研究[J]. 中国舰船研究 2020(04)

- [10].阴极保护对管道涂层腐蚀的影响[J]. 科技视界 2017(07)

- [11].涂层纺织品研究进展[J]. 纺织科技进展 2015(01)

- [12].高速电弧喷涂FeMnCrAl/Cr_3C_2涂层的组织及抗高温氧化性能[J]. 材料热处理学报 2010(12)

- [13].两种电弧离子镀Ni-Co-Cr-Al-Si-Y涂层的高温氧化行为[J]. 金属学报 2009(08)

- [14].封严涂层材料及应用[J]. 材料开发与应用 2008(04)

- [15].海洋环境设备涂层老化和失效的影响因素研究[J]. 装备环境工程 2020(02)

- [16].降低等离子喷涂涂层孔隙率的研究进展[J]. 机械工程材料 2020(05)

- [17].硅钢涂层机的改进与涂层膜厚的控制[J]. 轧钢 2016(06)

- [18].激光熔覆涂层的研究现状[J]. 中国陶瓷 2017(04)

- [19].铱涂层的制备及性能[J]. 稀有金属材料与工程 2014(10)

- [20].微胶囊自修复技术及其在粘接涂层中的应用[J]. 中国胶粘剂 2010(07)

- [21].我国3LPE涂层的发展前景[J]. 油气储运 2009(05)

- [22].涂层缓释BB肥在棉花生产中的应用[J]. 磷肥与复肥 2008(05)

- [23].价值涂层、政治正确与自我规训[J]. 广州大学学报(社会科学版) 2019(06)

- [24].锆合金表面耐事故涂层研究进展[J]. 核科学与工程 2020(02)

- [25].新型内防涂层在胜利油田的适应性研究[J]. 内蒙古石油化工 2020(07)

- [26].超疏水自清洁涂层的研究进展[J]. 现代涂料与涂装 2017(03)

- [27].铜铝镍石墨可磨耗涂层热稳定性试验研究[J]. 热喷涂技术 2017(01)

- [28].零件表面耐磨耐蚀多层涂层的结构设计[J]. 企业导报 2015(05)

- [29].温度对三种含缺陷涂层耐腐性能的影响[J]. 腐蚀与防护 2015(05)

- [30].涂层化世界的行为哲学反思[J]. 江海学刊 2020(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/c4ed50acd562482fe737704b.html