# 箱体中非线性液体晃荡现象的数值模拟

### 论文摘要

随着石油、天然气需求的不断增加,VLCC(超大油轮)、FPSO(浮式生产储油轮)、LPG(液化石油气)船、LNG(液化天然气)船的需求量不断增加,装载量越来越大,载液船舶在海上的安全性问题在船舶与海洋工程领域引起了广泛的关注。晃荡是指部分充满液体的箱体在外部激振力的作用下产生可移动的自由表(界)面的现象,它是一种非常复杂的流体运动,呈现出很强的非线性和随机性。在几乎所有的装载条件下(100%满载和空载除外),晃荡都是可能发生的。剧烈的液体晃荡产生巨大的局部冲击载荷,严重情况下可造成舱壁结构的破坏。为了进行晃荡载荷作用下的舱壁设计以及保证船舶的稳定性,有必要运用数值方法对液体晃荡现象进行模拟。本文的主要研究内容有：(1)对液体晃荡现象的势流、粘性流及实验研究进展进行了系统的回顾,并介绍了自由面模拟的数值方法。(2)讨论了液体晃荡现象模拟的数值方法,详细推导了任意拉格朗日欧拉(ALE)有限元法、边界元法的数值求解过程,介绍了VOF法的基本原理,并通过与解析解的比较,验证了这三种方法的有效性。(3)通过运用ALE有限元法、边界元法对水平激励下二维矩形箱体液体晃荡现象的数值模拟,探讨了水平挡板、竖直挡板对液体晃荡现象的影响,并比较了这两种方法在模拟液体晃荡现象中的优缺点。(4)基于势流理论运用边界元法分别对水平激励、横摇激励下不带挡板、带挡板三维矩形箱体液体晃荡现象进行了数值模拟,并计算了作用于箱体上的力和力矩,并分析了挡板的类型、尺寸、位置对晃荡现象的影响。(5)运用VOF法研究了水平激励、横摇激励下三维箱体内剧烈液体晃荡现象,并对浅水状态下的液体晃荡现象进行了数值模拟。对带挡板箱体内液体晃荡现象进行了研究,分析了挡板的类型、尺寸、位置对晃荡现象的影响。通过本文的工作得到以下结论：(1)水平激励下的液体晃荡现象,带水平挡板箱体内波位移瞬时幅值随挡板与静水面距离的减小、挡板长度的增大而减小,带竖直挡板箱体内波位移瞬时幅值随挡板高度增加而减小；相对于水平挡板,竖直挡板是降低晃荡幅度更加有效的方式。(2)横摇激励下的液体晃荡现象,带竖直挡板箱体内波位移瞬时幅值随挡板高度增加而减小；外部激励振幅较小时,带水平挡板箱体内波位移瞬时幅值随挡板与静水面距离的减小、挡板长度的增大而减小,在大振幅晃荡时,水平挡板并未起到良好的降低波位移瞬时幅值的作用。(3)水平激励下带T型挡板液体晃荡现象,波位移瞬时幅值随挡板高度的增加而减小；T型挡板对横摇激励下的液体晃荡现象并未起到良好的降低波位移瞬时幅值的作用。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 国内外研究现状分析

- 1.3 自由面模拟的数值方法

- 1.4 本文的主要内容

- 2 液体晃荡现象模拟的数值方法

- 2.1 ALE有限元法简介

- 2.2 边界元法简介

- 2.3 本章小结

- 3 水平激励下二维矩形箱体液体晃荡现象

- 3.1 基于ALE有限元法的不带挡板矩形箱体液体晃荡数值模拟

- 3.2 带挡板矩形箱体液体晃荡现象势流、粘性流计算结果比较

- 3.3 本章小结

- 4 三维势流场液体晃荡现象

- 4.1 不带挡板三维箱体液体晃荡现象

- 4.2 带单挡板三维箱体液体晃荡现象

- 4.3 带T型挡板三维箱体液体晃荡现象

- 4.4 本章小结

- 5 基于VOF法三维剧烈液体晃荡现象

- 5.1 VOF法简介

- 5.2 不带挡板三维箱体液体晃荡现象

- 5.3 带单挡板三维箱体液体晃荡现象

- 5.4 带T型挡板三维箱体液体晃荡现象

- 5.5 本章小结

- 6 全文总结

- 致谢

- 参考文献

- 附录1 攻读学位期间发表论文目录

### 相关论文文献

- [1].离子液体固载化及应用研究[J]. 化学进展 2020(09)

- [2].离子液体的种类和制备方法[J]. 山东化工 2020(18)

- [3].离子液体的环境行为和安全性探讨[J]. 科学通报 2019(31)

- [4].离子液体及其材料用于除汞新技术研究进展[J]. 山东化工 2017(10)

- [5].五颜六色的液体塔[J]. 家教世界 2020(04)

- [6].下期先知道[J]. 小学科学 2020(04)

- [7].不结冰的液体[J]. 意林(少年版) 2014(02)

- [8].羊液体提升料技术(之一 原理篇)[J]. 中兽医医药杂志 2013(06)

- [9].流水从不打结[J]. 高中生 2013(04)

- [10].不会结冰的液体[J]. 广东第二课堂(初中版) 2009(Z2)

- [11].冷却的液体[J]. 汽车生活 2011(12)

- [12].离子液体的合成方法研究[J]. 山东化工 2017(05)

- [13].活性炭对离子液体的吸附研究[J]. 林业工程学报 2017(04)

- [14].离子液体在有机合成中的应用分析[J]. 化工管理 2017(23)

- [15].功能化离子液体吸收烟气中二氧化硫的研究[J]. 工程研究-跨学科视野中的工程 2015(03)

- [16].液体浮沉小实验[J]. 小雪花(小学生成长指南) 2012(04)

- [17].液体浮沉小实验[J]. 中学生英语(初中版) 2012(Z3)

- [18].羊液体提升料技术(之一 原理篇)[J]. 中兽医医药杂志 2014(02)

- [19].液体[J]. 现代物理知识 2011(04)

- [20].全球离子液体市场快速扩张[J]. 化工科技市场 2010(07)

- [21].光敏性离子液体的制备和性能研究进展[J]. 河南化工 2020(07)

- [22].离子液体的性质和应用研究[J]. 山东化工 2018(07)

- [23].离子液体在色谱分析天然产物中的实际应用研究[J]. 中国石油和化工标准与质量 2016(24)

- [24].分析化学中对离子液体的应用研究[J]. 石化技术 2017(01)

- [25].离子液体在气相色谱中的应用[J]. 杭州化工 2017(02)

- [26].新型功能型离子液体合成应用新发展[J]. 化学工程师 2017(08)

- [27].浅谈离子液体中的氧化反应[J]. 化工管理 2020(06)

- [28].泡沫敷料联合液体敷料在手术中减少皮肤损伤的研究[J]. 当代护士(下旬刊) 2019(04)

- [29].离子液体研究进展[J]. 山东化工 2016(23)

- [30].离子液体双水相体系相平衡研究进展[J]. 盐湖研究 2017(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/c4f17a5f5c0a56187f0329d1.html