# 水性沥青防腐涂料的制备与性能研究

### 论文摘要

本文制备了一种具有优良防腐性能的水性沥青防腐涂料,研究了影响其防腐性能的诸多因素。论文分为两个部分:第一部分系统研究了不同水性环氧树脂体系、不同水性环氧固化剂以及水性环氧树脂/环氧固化剂比例、水性环氧树脂/乳化沥青比例、防锈颜料用量、颜填料体积浓度(Pigment Volume Concentration)以及涂层厚度等对涂层防腐性能的影响。实验结果表明:最佳成膜物质体系为双酚A型水性环氧树脂A和改性胺类固化剂,当两者比例为2:1时,涂层的综合性能最佳;水性环氧树脂与乳化沥青质量比为1:1时,涂层具有最佳综合性能;氧化铁黑与复合铁钛粉质量比为1:1,用量占颜填料总量的50%时,涂层综合性能最佳;PVC为35%、涂层厚度为150μm~180μm时,涂层具有最佳性能。第二部分探讨了不同水性丙烯酸树脂、水性丙烯酸树脂与乳化沥青配比、防锈颜料、体积填料、颜填料体积浓度(PVC)、涂层厚度等因素对面漆防腐性能的影响。实验结果表明:苯丙乳液A有较高的硬度,防腐蚀性能良好,有较高的性价比,因此选用苯丙乳液A作为面漆的成膜物质;研究了苯丙乳液A与乳化沥青配比对面漆综合性能的影响,确定了二者质量比为1:1时,涂层具有最佳综合性能;研究了防锈颜料,体积填料对涂层综合性能的影响,确定氧化铁红与复合铁钛粉质量比为1:1,防锈颜料占颜填料总量的60%,滑石粉和硫酸钡按质量比1:1复配作为体积填料时,涂层有最佳综合性能;最后考察了涂料的PVC对涂层综合性能的影响,同时利用扫描电镜观察不同PVC的涂层的内部结构,结果发现当PVC为35%时,涂层的综合性能最好;涂层厚度为120μm左右时,作为面漆使用有较高性价比。研制开发的水性沥青防腐涂料具有优良物理机械性能和防腐蚀性能,基本达到了预期的性能指标。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 金属材料的腐蚀与防护

- 1.1.1 金属材料腐蚀的危害

- 1.1.2 金属材料的防腐蚀方法

- 1.2 金属防腐蚀涂料的发展现状及趋势

- 1.2.1 国外概况

- 1.2.2 国内概况

- 1.2.3 发展趋势

- 1.3 水性金属防腐蚀涂料的研究进展

- 1.3.1 水性金属防腐蚀涂料的概述

- 1.3.2 水性环氧体系

- 1.3.3 水性丙烯酸体系

- 1.3.4 水性聚氨酯体系

- 1.3.5 水性无机富锌体系

- 1.3.6 水性氟树脂体系

- 1.4 乳化沥青

- 1.4.1 乳化沥青简介

- 1.4.2 乳化沥青的乳化机理

- 1.4.3 影响沥青乳化的因素

- 1.4.4 乳化沥青的制备

- 1.5 环氧树脂

- 1.5.1 简介

- 1.5.2 双酚A型环氧树脂

- 1.6 环氧树脂固化剂

- 1.6.1 简介

- 1.6.2 水性环氧树脂固化剂

- 1.7 丙烯酸树脂

- 1.8 本课题的研究目的、意义和研究内容

- 第二章 水性沥青防腐涂料的制备及测试方法

- 2.1 实验原料和仪器

- 2.1.1 实验原料

- 2.1.2 实验仪器

- 2.2 水性沥青防腐涂料的配方及制备工艺

- 2.2.1 基础配方

- 2.2.2 制备工艺

- 2.3 测试与表征

- 2.3.1 涂层铅笔硬度的测试

- 2.3.2 涂层抗冲击性能的测试

- 2.3.3 涂层柔韧性的测试

- 2.3.4 涂层附着力的测试

- 2.3.5 涂层耐水性测试

- 2.3.6 涂层耐酸碱性测试

- 2.3.7 涂层耐盐水性测试

- 2.3.8 涂层耐中性盐雾试验

- 2.3.9 红外光谱（FTIR）分析

- 2.3.10 扫描电子显微镜观察

- 2.3.11 示差扫描量热法（DSC）分析

- 第三章 水性环氧沥青防腐涂料的性能研究

- 3.1 前言

- 3.2 水性环氧树脂及固化剂的选择

- 3.2.1 不同水性环氧体系对涂层性能的影响

- 3.2.2 不同固化剂的红外光谱（FTIR）分析

- 3.2.3 不同固化剂对涂层性能的影响

- 3.2.4 固化剂用量对涂层性能的影响

- 3.2.5 水性环氧树脂和固化剂不同配比时的红外光谱分析

- 3.3 水性环氧树脂与乳化沥青配比对涂层性能的影响

- 3.4 防锈颜料用量对涂层性能的影响

- 3.5 颜填料体积浓度（PVC）对涂层性能的影响

- 3.6 涂层厚度对性能的影响

- 3.7 本章小结

- 第四章 水性丙烯酸沥青面漆的性能研究

- 4.1 前言

- 4.2 水性丙烯酸树脂的选择

- 4.2.1 不同水性丙烯酸树脂对比

- 4.2.2 不同水性丙烯酸树脂的DSC曲线分析

- 4.2.3 不同水性丙烯酸树脂的性能对比

- 4.2.4 苯丙乳液A的红外光谱分析

- 4.3 水性丙烯酸树脂与乳化沥青配比对涂层性能的影响

- 4.4 颜填料的选择与分析

- 4.4.1 防锈颜料的选择

- 4.4.2 体质填料的选择

- 4.4.3 防锈颜料用量对涂层性能的影响

- 4.4.4 防锈颜料搭配对涂层性能的影响

- 4.5 颜填料体积浓度（PVC）对涂层性能的影响

- 4.6 不同PVC所得涂层的SEM分析

- 4.7 涂层的厚度对防腐蚀性能的影响

- 4.8 本章小结

- 第五章 水性沥青防腐涂料的综合性能

- 5.1 前言

- 5.2 性能对比

- 5.3 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间取得的研究成果

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].单组分水性环氧树脂的合成及性能研究[J]. 中国涂料 2020(01)

- [2].水性环氧树脂的制备与应用研究进展[J]. 中国胶粘剂 2020(08)

- [3].水性环氧树脂的合成与性能[J]. 合成树脂及塑料 2018(02)

- [4].玻璃纤维用阳离子水性环氧树脂的制备[J]. 化工新型材料 2015(08)

- [5].水性环氧树脂的研究进展[J]. 现代涂料与涂装 2015(08)

- [6].硅溶胶对水性环氧树脂分散体性能的影响[J]. 广州化工 2020(22)

- [7].水性环氧树脂在半柔性路面的应用研究[J]. 四川水泥 2019(01)

- [8].水性环氧树脂的研究进展[J]. 河南科技 2019(28)

- [9].试论水性环氧树脂与甲丁醚化三聚氰胺树脂的合成与应用[J]. 当代化工研究 2017(12)

- [10].水性环氧树脂2种乳化方式的比较分析[J]. 现代涂料与涂装 2018(03)

- [11].浅析桥梁加固用水性环氧树脂砂浆[J]. 公路交通科技(应用技术版) 2014(06)

- [12].二乙醇胺改性水性环氧树脂的制备研究[J]. 涂料工业 2011(01)

- [13].水性环氧树脂的合成[J]. 科技创业月刊 2011(03)

- [14].阳离子型水性环氧树脂灌浆材料的研究[J]. 中国建材科技 2009(03)

- [15].水性环氧树脂的合成及其应用[J]. 化工科技 2009(04)

- [16].水性环氧树脂的研究与应用[J]. 中国涂料 2019(08)

- [17].水性环氧树脂对聚合物水泥混凝土材料电气性能的影响[J]. 绝缘材料 2018(01)

- [18].嵌段型自乳化水性环氧树脂通过鉴定[J]. 粘接 2009(04)

- [19].导读[J]. 现代涂料与涂装 2020(01)

- [20].改性水性环氧树脂防锈底漆的研制[J]. 山东化工 2019(15)

- [21].基于可降解材料改性的水性环氧树脂制备及性能研究[J]. 仲恺农业工程学院学报 2019(03)

- [22].含羧基水性环氧树脂的制备及其性能[J]. 精细化工 2015(02)

- [23].巴陵石化推介水性环氧树脂新品[J]. 江苏氯碱 2011(04)

- [24].非离子型化学改性水性环氧树脂的合成[J]. 涂料工业 2009(02)

- [25].常温固化水性环氧树脂道路修补涂料性能研究[J]. 热固性树脂 2018(04)

- [26].水性环氧树脂用于多孔透水材料的研究[J]. 江西化工 2016(03)

- [27].自乳化水性环氧树脂的自由基接枝法合成[J]. 武汉工程大学学报 2015(11)

- [28].自乳化水性环氧树脂的制备[J]. 高分子材料科学与工程 2010(05)

- [29].有机硅改性水性环氧树脂的合成研究[J]. 广东化工 2009(01)

- [30].新型第五类水性环氧树脂体系的研究[J]. 科协论坛(下半月) 2009(10)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/c4fa79befb85075ff6355d7c.html