# 膨化饲料热特性参数研究及热风干燥数值模拟

### 论文摘要

随着饲料工业这个行业的发展,越来越多的饲料生产厂家对干燥技术和设备提出了更高的要求。为了适应生产厂家的要求,干燥设备的设计和研发也偏向于大型化、系列化、低能耗。多层立式干燥器一种新型干燥器,它的特点是：一是干燥室内无机械运动部件,日常维护少。二是可连续运行,效率高、产量大（产能≥10t/h）。三是干燥器体积巨大,造价高昂。饲料生产中干燥过程是个很重要的环节,多层立式干燥器向干燥室内送风方式是底部送风和两侧送风。对送风方式以及热风在干燥室内的流动状态进行研究,可以为立式干燥器的优化和改进提供参考依据。本文先对膨化饲料的热特性进行了研究,然后利用计算流体力学（CFD）对多层立式干燥器中的热风流动情况进行数值模拟,具体研究如下：1)试验材料选用某饲料生产厂的3种膨化饲料（002、556、561）,用KD2 PRO热特性分析仪测量膨化饲料在3种初始温度T℃（25℃、35℃、45℃）和8种含水率水平M下的导热系数λ。得出了导热系数关于含水率、温度的二元回归方程是：2)用质量体积法测量2种膨化饲料（556、561）的孔隙率,2种饲料颗粒外形是比较规则的圆柱体。通过研究的孔隙率可以看出,膨化饲料颗粒的大小对其孔隙率的影响不是很大。膨化饲料堆积体常被看成一个整体,实际上颗粒之间存在很多的空隙,而且颗粒表面也存在气孔,还有颗粒之间也有相互的挤压作用,使得堆积体的表面张力会偏大,这些孔隙也不容易被检测出来,所以得到的孔隙率测量值会偏小。孔隙率在本文是干燥室建模的关键参数之一3)建立了立式干燥器干燥室内的模型,重点研究了干燥过程中底部送风方式和两侧送风方式,得出了干燥室内的风压矢量图、风压分布图、风速矢量图、风速分布图。通过对模型数值的分析和研究,发现采用底部送风方式干燥室模型最佳的干燥区域是：X=0-400mm, Y=0-750mm和X=1500-2400mm, Y=1300-2400mm。采用两侧送风方式干燥室模型最佳干燥区域是：X=0-100mm, Y=0-500mm,和X=1800-2400mm, Y=1300-2400mm。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 课题的提出与研究意义

- 1.2 物料特性参数的研究现状

- 1.3 膨化饲料干燥设备的研究现状

- 1.4 CFD在热风干燥模型的应用现状

- 1.5 课题研究内容

- 第二章 膨化饲料特性参数的研究

- 2.1 导热系数的定义和研究状态

- 2.1.1 试验原理

- 2.1.2 试验材料和装置

- 2.1.3 试验步骤

- 2.1.4 结果与分析

- 2.2 孔隙率的试验研究

- 2.2.1 试验材料与设备

- 2.2.2 测量方法

- 2.2.3 结果与分析

- 第三章 热风干燥数值模拟的理论基础

- 3.1 计算流体力学基础

- 3.1.1 计算流体力学介绍

- 3.1.2 计算流体力学的特点及应用领域

- 3.2 流体力学基础

- 3.2.1 理想流体与粘性流体

- 3.2.2 层流与湍流

- 3.3 CFD的三大守恒方程

- 3.3.1 质量守恒方程

- 3.3.2 动量守恒方程

- 3.3.3 能量守恒方程

- 3.4 CFD中湍流模型的应用

- 3.4.1 湍流流动的描述

- 3.4.2 湍流数值模拟的方法与分类

- 3.4.3 标准k-ε模型

- 3.5 控制方程的离散化

- 3.5.1 离散化概述

- 3.5.2 有限体积法及其网格划分

- 3.6 FLUENT软件基础

- 3.6.1 FLUENT软件介绍

- 3.6.2 FLUENT软件的求解步骤

- 第四章 干燥室热风数值模拟研究

- 4.1 干燥室模型的建立

- 4.1.1 数学模型

- 4.1.2 物理模型

- 4.2 关键参数设计

- 4.2.1 干燥过程的关键参数

- 4.2.2 模拟参数

- 4.3 模拟方案一:底部送风

- 4.3.1 模型计算

- 4.3.2 压力场模拟结果

- 4.3.3 速度场模拟结果

- 4.3.4 结果分析

- 4.4 模拟方案二:两侧送风

- 4.4.1 模型计算

- 4.4.2 压力场模拟结果

- 4.4.3 速度场模拟结果

- 4.4.4 结果分析

- 4.5 小结

- 第五章 结论与建议

- 5.1 结论

- 5.2 建议

- 参考文献

- 致谢

- 附录 攻读硕士学位期间发表学术论文目录

### 相关论文文献

- [1].缓沉性水产膨化饲料加工参数单因素试验研究[J]. 饲料工业 2020(15)

- [2].膨化饲料在精养鱼塘中的推广价植[J]. 科学养鱼 2013(07)

- [3].水产膨化饲料的发展现状及建议[J]. 养殖与饲料 2012(08)

- [4].水产养殖膨化饲料生产与应用中的注意事项[J]. 当代水产 2014(02)

- [5].膨化饲料的特点及其在黑龙江省水产业的应用前景[J]. 黑龙江水产 2011(01)

- [6].对市场上三款水产膨化饲料营养组分的浅析[J]. 山西水利 2019(09)

- [7].水产膨化饲料应用及原料选择要点[J]. 江西饲料 2016(02)

- [8].水产膨化饲料加工工艺与质量控制要点[J]. 湖南饲料 2013(02)

- [9].推广使用膨化饲料 促进水产养殖节能减排[J]. 中国水产 2012(03)

- [10].膨化饲料的优点及应用[J]. 养殖技术顾问 2010(01)

- [11].膨化与非膨化饲料对草鱼生长及部分生理生化指标影响[J]. 水生态学杂志 2018(02)

- [12].美国专家应邀到安徽指导水产膨化饲料技术[J]. 江西饲料 2013(05)

- [13].创新引领 行业关注 诚一膨化饲料3.0技术首发[J]. 海洋与渔业 2019(02)

- [14].不同淀粉源对水产膨化饲料加工及品质特性影响研究进展[J]. 水产学报 2019(10)

- [15].农作物秸秆膨化饲料技术探讨[J]. 农业科技与装备 2017(12)

- [16].膨化颗粒料养殖甲鱼技术[J]. 科学养鱼 2011(10)

- [17].“争做水产膨化饲料第一品牌”,广东君有欲引领华南淡水鱼产业大发展[J]. 当代水产 2019(05)

- [18].池塘主养鳜鱼利用膨化饲料技术[J]. 渔业致富指南 2016(08)

- [19].犊牛TMR膨化饲料对犊牛复胃发育的影响[J]. 中国奶牛 2010(02)

- [20].饲料不同加工方式对草鱼生产性能的影响[J]. 江西水产科技 2019(01)

- [21].膨化饲料中蛋白水平对大规格鳙生长、消化酶活性和抗氧化能力的影响[J]. 南京农业大学学报 2019(06)

- [22].膨化饲料与冰鲜饲料交替投喂对杂交鳢生长影响试验[J]. 科学养鱼 2014(11)

- [23].高碳水化合物水平膨化饲料对大规格草鱼糖代谢相关指标的影响[J]. 饲料工业 2019(06)

- [24].水产膨化饲料的质量控制技术分析[J]. 今日畜牧兽医 2018(07)

- [25].充分利用合作社资源 发展秸秆膨化饲料产业[J]. 现代农机 2016(05)

- [26].缓释非蛋白氮膨化饲料添加剂生产加工工艺研究[J]. 养殖与饲料 2011(02)

- [27].缓释非蛋白氮膨化饲料添加剂安全性饲喂的试验研究[J]. 养殖技术顾问 2009(09)

- [28].发酵饲料在克氏原螯虾喂养中的应用研究[J]. 安徽农业科学 2019(24)

- [29].水产膨化浮性饲料的优点及应用[J]. 养殖与饲料 2017(04)

- [30].“一种全植物蛋白的团头鲂膨化饲料及其制备方法”获国家发明专利授权[J]. 中国水产 2017(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/c4ff3a7fe88977fe82beb18a.html