# 公路交通安全设施工程施工质量的管理与控制付颖涵

畅通路桥工程建设有限责任公司河南安阳456550

摘要：公路交通安全问题已经成为了现代社会广泛议论的话题,安全设施的重要性和必要性愈加凸显,其施工质量的高低将直接影响到交通运输的安全与稳定,因此要开展更为完善和科学的管理和控制工作,严把质量关,针对不合理的施工细节和管理措施提出相应的优化对策和执行策略.

关键词：公路交通；安全设施；施工质量

1公路交通安全设施工程施工质量影响因素

1）人员影响因素。在公路交通安全设施工程施工过程中，人员是直接参与施工项目的指挥者和组织者，对于质量的影响较大，只有完善和发展管理流程，才能为后续常规化工程项目升级奠定基础，一定程度上减少安全管理问题和隐患的留存。最重要的是，人员的安全意识和质量意识，会直接影响整个施工过程和施工安全水平。尽管如此，部分施工部门中依旧存在安全隐患问题，主要是安全管理和质量监督控制机制之间不能形成良好的平衡，就会造成施工事故的发生，影响整体公路交通安全设施工程施工的综合质量。

2）材料影响因素。相关部门要对原材料进行统筹管理，合理性完善物质基础的同时，保证工程项目各个管理过程都能得到约束。

3）设备影响因素。在公路交通安全施工项目中，施工机械设备也非常关键，要建立健全完整性较好的设备监督机制，合理性提升动态化管理原则，才能发挥机械设备的优势，否则会严重影响整体施工流程，导致公路交通安全设施工程施工项目整体水平受到影响。

2交通其他安全设施施工

2.1隔离栅栏施工

在公路工程施工中，为避免与公路工程无关的人或者动物进入公路，应设置隔离栅栏，在其施工中，最常见问题是强度较差或被盗，严重影响行车安全，造成经济损失。因此在隔离栅栏施工中，应加强现场安装施工质量控制:首先需按照工程设计图要求进行测量放样，确定隔离栅栏中心线位置，提高公路施工用地的规范性;然后在中心线位置确定立柱位置并做好标志。当立柱的测量放样和定位完成后，即可根据工程设计图要求进行开挖施工。在这过程中须严格控制开挖的平面面积及开挖深度并对坑底进行全面清理。在网片施工中，先采用螺栓将网片进行连接，再根据工程设计图要求竖立网片，并采用临时支架对网片进行支撑，结合设计图要求对网片安装进行调整。在隔离栅栏施工前，先由工程监理对隔离栅栏线形进行检查，再在隔离栅栏中浇筑混凝土，当混凝土强度达到工程设计要求的80%后，即可拆除临时支撑。

2.2护栏施工

公路工程的护栏形式包括波形梁、混凝土护栏、钢护栏等。在施工过程中需根据公路工程施工要求选择护栏形式，保证其使用性能、经济性、安全性和美观度符合公路工程建设要求。其中波形护栏适用性较强，其属于弹性连续梁，具有较强的刚度和柔度，当受到巨大的碰撞能量时，能够有效吸收这一能量，且还具有较好的导向能力。如今，波形梁护栏逐渐朝着国际化和标准化方向发展并得到广泛推广和应用。

2.3防眩板施工

1)防眩板材料选择。在公路工程防眩板施工中，防眩板的材料种类包括玻璃钢、塑料等。在实际施工中可采用冷弯型钢作为防眩板纵向构件。同时在非承重板条选择方面，应选择不易老化和变形的塑料板材。另外，为提高防眩板的防眩效果，可采用玻璃钢材料，因其质量较轻且耐腐蚀性较高，能够有效抵抗风载，使用寿命较长。在实际施工过程中还应注意将其统一刷成绿色，提高其防眩能力。2)在防眩板宽度设计上，确保与周边景观保持一致。3)可将公路工程防眩板与防护栏进行配合使用，综合考虑公路工程挡风、挡雪及道路景观要求。在混凝土护栏施工中，将其预埋件架设在混凝土护栏上，也可在组合型护栏上设置防眩板，同时应考虑防眩板结构的科学性和合理性。

3公路交通安全设施工程施工质量的管理与控制

3.1健全交通安全设施工程施工质量管理体系

在工程施工前，应结合项目施工质量设计要求，制定明确、详细的《公路交通安全设施工程项目质量管理目标细化分解》。明确交通安全设施工程各施工阶段的工程质量管理目标，并根据各个施工班组的施工任务，明确其施工质量管理方面的责任和义务，建立施工质量管理岗位责任制。

3.2强化有关安全质量控制和施工工序的控制

公路交通安全设施在实际施工当中，如果施工操作流程无法满足相关的规定，无法保证安装质量，这样就会出现工程质量问题。为了避免出现这些问题，需要加强控制工程安装质量，设施施工之前，针对施工材料采取质量检验，组织工作人员进行技术交底。当完成轨道工序之后，需要结合施工质量要求和规范标准，严格的检验安装质量，当保证所有的工序都满足质量要求之后，才可以进入到以下工序施工。实施施工工序质量检验，需要让专业技术人员实施。也可以以工程具体情况建立监督和奖惩机制。执行这些机制，可以对于施工人员的施工积极性形成激励作用，同时保证施工人员具备施工质量控制和管理的意识。

3.3原材料的質量控制

施工前加强对产品及原材料的质量合格检验，这是一道最关键的质量管理程序，拒绝任何不符合设计或技术规范要求的产品或原材料进入施工场地。如果发现有严重的情况，必须立即检查生产厂家的加工程序；对标志板先检查底板材料是否符合有关规定，再测试其色度性能、光度性能、逆反射系数、发光强度系数、耐侯性能、耐弯曲性能以及防腐处理等。对标线主要检查标线材料的反光性能、附着性等，对隔离护栏主要检查外观尺寸及防腐处理等。

3.4加强质量监督力度

第一，要加大政府监督力度，发挥政府单位的职能，加大对公路交通安全设施工程质量的检查力度，避免公路交通安全设施工程出现质量问题。第二，从施工企业自身入手，制定完善的质量监督方案，对于监督过程中发现的质量问题及时进行改正。总之，施工企业只有加大对施工质量管理的重视力度，并采取科学合理的质量管理措施，才能最终实现公路交通安全设施工程质量管理的目标。

3.5不断完善质量管理机制

众所周知，公路交通安全设施工程质量管理涉及到的内容较为繁琐，所以为了保证质量管理工作的有序进行，并提升施工企业自身的市场竞争力，必须要不断完善质量管理机制。通过制定有关的规章制度，对质量管理人员起到一定的约束作用，在进行工程管理的时候有法可依，并将各项质量管理机制全面落实下去。制定质量管理责任制，将各项责任落实到个人，一旦出现问题能够准确找到负责人，并及时采取措施予以解决。另外还要建立奖惩制度，对于表现优秀的人员给予精神以及物质上的奖励，从而调动管理人员的工作积极性，全身心的投入到公路交通安全设施工程质量管理工作中去。

3.6加强人才培养

第一，在进行招聘的时候，将工作人员的准入门槛提升，不予聘用那些不懂技术和管理的人员，同时还要严格的考核所有应聘人员，择优录取，使所招聘的工作人员保证具备较好的技术水平，将工程建设管理的实际需求满足。第二，在进行工程质量管理的时候对于技术有着较高的要求，所以还要聘请专家定期培训施工管理人员，使其技术能力全面提升，从而使工作人员的知识结构不断更新，能够与时俱进，使质量管理水平保证不断提升。

结束语

总而言之，交通安全设施工程的施工质量直接影响着公路的使用性能以及驾驶员的行车安全，因而其质量管理应得到施工单位的重视，公路交通安全设施的施工质量管理应贯穿工程的始终。施工前要首先认识工程施工质量控制要点，其次要做好施工组织，不断完善工程质量保证体系，并提升施工人员、技术人员以及管理人员的质量控制意识，另外要从施工材料控制、安装质量控制和工序控制等方面做起，严格控制交通安全设施工程每一个环节、每一道工序的施工质量。

参考文献

[1]卢运淮.公路交通安全设施工程施工质量的管理与控制[J].技术与市场.2018（10）.

[2]刘慧明.公路交通安全设施工程施工质量的管理与控制[J].建筑工程技术与设计.2018（35）.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/c50a0b05d0214c9f05fce3d3.html