# 甲醇汽油及其应用性能研究

### 论文摘要

发展替代能源是缓解当前能源压力的一种主要途径。甲醇来源丰富,通过与汽油混合形成甲醇汽油,可以作为汽车的一种重要替代燃料。研究开发甲醇汽油作为汽车代用燃料具有现实意义。论文通过对甲醇汽油复合添加剂进行筛选与评价,并通过实验筛选出了解决甲醇汽油稳定性的复合添加剂。利用该配方所得的变性甲醇,可与任意比的汽油进行混合,制得稳定的甲醇汽油。用静置法、粒径分析法、离心法和温度法考察了甲醇汽油的稳定性;验证了添加剂对改善甲醇汽油的冷启动性能作用;通过蒸馏试验确定了降低甲醇汽油的气阻问题;参照硫化橡胶耐液体试验标准方法研究了甲醇汽油对橡胶的溶胀性等。通过台架实验研究了甲醇汽油的功率和油耗率以及排放特性,并进行了行车试验。所配制的甲醇汽油经中国人名解放军后勤工程检测中心检测,技术指标完全符合车用汽油国家标准。实验结果表明,添加了复合添加剂的甲醇汽油的稳定性至少三个月以上,其中水的分散粒径为0.05um,经8000r/min离心分离仍保持透明,在-20℃到65℃之间不发生分层。室温较低时,其冷启动性能良好。甲醇汽油的10%馏出温度为63.8℃,产生气阻的倾向较小。对橡胶的溶胀性和汽油相比稍高,而其铜片腐蚀结果为1b。在发动机不作改动的情况下,甲醇汽油M30和M50的功率和油耗率与93#国标汽油基本一致。在排放对比试验中,中高转速时,甲醇汽油的HC排放比93#国标汽油降低10-30%,CO排放比93#国标汽油低0.7%。行车试验的结果如下:在电喷汽车上的油耗比93#国标汽油要高5%左右,其他动力性能相当;摩托车油耗高10%。本文对甲醇汽油的配方和应用进行了较为全面的分析研究,为在电喷车上应用甲醇汽油,充分发挥甲醇汽油的优点,奠定了基础;对指导甲醇汽油的推广,合理有效地利用能源资源,缓解石油资源和改善大气环境,具有一定的现实意义。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 1 绪论

- 1.1 课题的背景和意义

- 1.2 甲醇汽油作为汽车代用燃料主要研究内容

- 1.2.1 甲醇的基本特性

- 1.2.2 乳化汽油

- 1.2.3 微乳化汽油

- 1.2.4 甲醇汽油混合燃料

- 1.3 甲醇汽油在国内外的发展历史

- 1.3.1 我国目前的甲醇汽油情况

- 1.3.2 甲醇汽油在国外的发展情况

- 1.4 发展甲醇汽油燃料的意义

- 1.4.1 我国的汽油现状及发展醇类燃料的意义

- 1.4.2 甲醇汽油作为汽车代用燃料的技术和经济评价

- 1.5 甲醇汽油存在的技术问题

- 1.6 课题的主要研究内容

- 2 甲醇汽油的配方研究

- 2.1 甲醇汽油的配方原则

- 2.2 甲醇汽油的稳定性研究

- 2.2.1 稳定性添加剂的选择

- 2.2.2 稳定性实验

- 2.2.3 稳定性分析

- 2.3 甲醇汽油冷启动性能的改进

- 2.3.1 原因分析

- 2.3.2 添加剂选择的原则和方法

- 2.3.3 冷启动实验

- 2.4 降低甲醇汽油气阻的研究

- 2.4.1 原因分析

- 2.4.2 添加剂选择的原则和方法

- 2.4.3 气阻实验

- 2.5 甲醇汽油的腐蚀性研究

- 2.5.1 甲醇汽油对橡胶的溶胀性实验

- 2.5.2 甲醇汽油中添加剂对金属防腐实验研究

- 3 甲醇汽油的应用性能研究

- 3.1 油品的技术指标

- 3.1.1 93#车用汽油的技术要求

- 3.1.2 甲醇汽油技术指标的检测

- 3.2 台架实验

- 3.2.1 甲醇汽油动力性和经济性实验分析

- 3.2.2 甲醇汽油排放性能实验分析

- 3.2.3 甲醛排放的测定与分析

- 3.3 行车试验

- 3.3.1 车辆的选择

- 3.3.2 行车试验结论

- 3.4 甲醇汽油的经济评价

- 4 结论与展望

- 4.1 结论

- 4.2 工作展望

- 致谢

- 参考文献

- 附录

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/c5160c90ef2e9a9259c48f63.html