# 反应磁控溅射法制备Ti（C，N）镀层的组织结构与性能研究

### 论文摘要

本文采用反应磁控溅射技术并选择石墨靶材作为镀层生长中所需的碳源,制备了一系列碳含量不同的Ti（C, N）镀层。使用X射线衍射、扫描电子显微镜及透射电子显微镜、X射线光电子能谱对所制备镀层的相组成、晶体结构、成分及微观组织进行了检测与分析；使用维氏显微硬度计、洛氏压痕和销盘试验机对所制备镀层的硬度、结合强度以及摩擦磨损性能进行了测试。研究结果表明：所制备的TiN镀层和Ti（C, N）镀层具有致密的柱状显微组织而TiC镀层具有纳米晶和少量非晶的混合组织,同时,Ti（C, N）镀层和TiC镀层还具有典型的层周期仅为几纳米的多层结构。石墨靶材电流的变化对Ti（C,N）镀层的相组成及结构有很大影响,随石墨靶材电流的增加,镀层内晶体相逐渐由富TiN相转变为富TiC0.7N0.3相,在高的石墨靶材电流下,还出现了TiC相,并且Ti（C, N）镀层内还存在少量价键结构为sp2 C-C的碳单质。Ti（C, N）镀层微观组织随石墨靶材电流增加逐渐由细小的柱状组织转变为纳米颗粒镶嵌在非晶基体的纳米复合组织,增加石墨靶材电流不仅明显细化了镀层内晶粒尺寸而且也减少了纳米复合镀层内纳米颗粒数量。多层Ti（C,N）镀层在多层周期厚度较小时镀层仍为柱状生长,而随着石墨靶材电流的增加多层周期厚度逐渐增大并且镀层内柱状组织逐渐消失。Ti（C, N）镀层具有高硬度（44 GPa）、和基体良好的结合以及低的摩擦系数（0.25）,这些性能与镀层内细小的晶粒尺寸以及镀层内存在少量的sp2 C-C的碳单质有关。少量石墨相的出现并没有降低Ti（C, N）镀层的硬度,这是因为镀层的纳米多层结构不仅明显增加了镀层的硬度而且当承受加载时能有效释放应力集中从而增加镀层的结合强度。Ti（C, N）镀层的这些优异的综合力学性能及独特的组织结构使镀层还具有优异的抗磨损性能,与TiN镀层和TiC镀层相比,体积比磨损率降低了一个数量级。相比于Ti（C, N）镀层,Ti（C, N）/GLC复合镀层表现出了更优异的抗磨损性能,这不仅因为底层Ti（C, N）镀层的高硬度及良好的结合性能,还与表层GLC镀层低的摩擦系数有关。该复合镀层结合了Ti（C, N）镀层和GLC镀层两者的优点,进一步提高了镀层的抗磨损性能。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 Ti（C,N）镀层的性能

- 1.2 Ti（C,N）镀层的制备技术

- 1.2.1 化学气相沉积

- 1.2.2 物理气相沉积

- 1.3 Ti（C,N）镀层的应用

- 1.4 论文研究的目的和意义

- 1.4.1 研究目的

- 1.4.2 研究意义

- 2 实验方法与内容

- 2.1 Ti（C,N）镀层的设计

- 2.2 Ti（C,N）镀层的制备

- 2.2.1 镀膜设备

- 2.2.2 工艺参数

- 2.3 镀层组织结构和性能检测

- 2.3.1 Ti（C,N）镀层组织结构检测与观察

- 2.3.2 Ti（C,N）镀层性能检测

- 3 Ti（C,N）镀层的组织结构与性能

- 3.1 Ti（C,N）镀层的组织结构

- 3.1.1 TiN、TiC及Ti（C,N）镀层的相组成及晶体结构

- 3.1.2 TiN、TiC及Ti（C,N）镀层的横截面形貌

- 3.1.3 TiN、TiC及Ti（C,N）镀层的微观组织

- 3.1.4 Ti（C,N）镀层的成分和化学态

- 3.2 Ti（C,N）镀层的力学及摩擦磨损性能

- 3.2.1 表面粗糙度和厚度

- 3.2.2 硬度

- 3.2.3 结合强度

- 3.2.4 摩擦磨损性能

- 3.3 分析和讨论

- 3.3.1 硬化机制讨论

- 3.3.2 摩擦磨损机制讨论

- 4 Ti（C,N）/GLC复合镀层的组织结构与性能

- 4.1 Ti（C,N）/GLC复合镀层的组织结构

- 4.1.1 T（C,N）/GLC复合镀层的相组成及晶体结构

- 4.1.2 Ti（C,N）/GLC复合镀层的横截面形貌

- 4.1.3 Ti（C,N）/GLC复合镀层的微观组织

- 4.2 Ti（C,N）/GLC复合镀层的性能

- 4.2.1 表面粗糙度和厚度

- 4.2.2 硬度和结合强度

- 4.2.3 摩擦磨损性能

- 4.3 分析和讨论

- 5 结论

- 致谢

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的论文和专利

### 相关论文文献

- [1].含Ti钢筋表面纵向裂纹缺陷的形成机理及控制[J]. 辽宁科技大学学报 2019(06)

- [2].卷取温度对Ti微合金钢力学性能的影响[J]. 安徽冶金科技职业学院学报 2020(03)

- [3].Ti修饰碳纳米管储氢性能的第一性原理研究[J]. 科技创新导报 2017(19)

- [4].冶炼硅钢用高炉铁水中Ti的影响因素分析[J]. 电工材料 2016(04)

- [5].铁甲神盾“10”力全开 华硕ZX53VE“Ti”能爆发[J]. 中国信息技术教育 2017(10)

- [6].TI图形计算器在高中数学教学中的应用——以幂函数教学为例[J]. 数学学习与研究 2017(13)

- [7].用TI图形计算器探究直线与圆的位置关系[J]. 中学数学教学参考 2017(15)

- [8].用TI图形计算器开展抛物线的探究活动[J]. 中学数学教学参考 2017(15)

- [9].用TI图形计算器解决一道双曲线问题[J]. 中学数学教学参考 2017(15)

- [10].用TI图形计算器探究直线参数方程中“t”的几何意义[J]. 中学数学教学参考 2017(15)

- [11].玩家关于TI饰品的故事[J]. 电子竞技 2017(16)

- [12].微Ti处理380CL车轮钢闪光对焊工艺与组织调控[J]. 焊接学报 2020(01)

- [13].Ti添加量对球墨铸铁组织及力学性能的影响[J]. 吉林大学学报(工学版) 2020(05)

- [14].高Ti工程机械用高强钢连铸纵裂纹研究[J]. 工程技术研究 2020(17)

- [15].Ti对含硼履带钢淬透性的影响[J]. 钢铁钒钛 2016(06)

- [16].Ti对热镀铝锌硅镀层锌花大小及组构的影响[J]. 材料保护 2014(12)

- [17].Ti对中碳锰钢铸坯表面纵裂纹的研究[J]. 四川冶金 2012(05)

- [18].Ti对陶瓷结合剂及金刚石磨具性能的影响[J]. 金刚石与磨料磨具工程 2011(02)

- [19].TI介质中三分量转换波的速度比研究[J]. 煤炭学报 2009(06)

- [20].TI杯2019年全国大学生电子设计竞赛总测评在上海举行[J]. 工业控制计算机 2019(10)

- [21].工业纯Ti在模拟高放废物地质处置环境中的缝隙腐蚀行为[J]. 金属学报 2013(06)

- [22].微量B对微Ti处理低合金高强度钢组织性能的影响[J]. 热加工工艺 2013(14)

- [23].Ti对超低碳钢浸入水口堵塞的影响[J]. 鞍钢技术 2013(06)

- [24].冷却速度对Ti脱氧钢中针状铁素体形成的影响[J]. 炼钢 2009(04)

- [25].冷却速度对含Ti非调质钢中晶内铁素体形成的影响[J]. 金属热处理 2008(06)

- [26].P、Ti的地球化学性质及其在深成岩中的含量与变化[J]. 世界有色金属 2016(19)

- [27].电弧离子镀中Ti大颗粒空间传输过程中受力变化特征分析[J]. 中国表面工程 2017(04)

- [28].基于TI双核处理器的舰船嵌入式稳像技术[J]. 舰船科学技术 2015(02)

- [29].Ti金属对电磁屏蔽复合材料影响的实验研究[J]. 电子测试 2014(S2)

- [30].0.014Ni-Ti直丝在非拔牙矫治中的临床应用[J]. 宁夏医科大学学报 2014(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/c51745d24d87ddf06e2180b0.html