# DJCLY12A刀具几何参数测量系统的误差分析及补偿

### 论文摘要

刀具几何参数测量系统是刀具制造、修磨中的重要设备。针对常州吉瑞公司新研制的DJCLY12A刀具几何参数测量系统出现的一系列精度问题,本论文对其进行了系统标定及误差分析,并采取相应的软件补偿。针对测量系统,首先对其进行标定。采用标准量块对长度度量标定,误差可以控制在±10μm之内；采用栅格型标定板对角度标定,角度误差可以控制在±0.3°内。从硬件(夹刀装置误差、阿贝原则误差、导轨直线度误差)、软件(线宽误差)、光学放大系统(镜头光轴不垂直及景深对测量结果的误差)和人为测量因素四个方面阐述了产生测量误差的原因,通过实验研究,计算出影响精度的误差并对其进行补偿,从而提高了测量系统的整体测量精度,最后,通过分析不确定度得出测量系统的长度测量精度：工作台X方向的精度为±6μm(20℃,100mm),工作台Y方向的精度为±8μm(20℃,50mm)角度精度为±0.2°(20℃,450)。本系统相对于传统的测量,具有非接触测量、精度高等优点,在刀具测量领域有很好的应用前景。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 课题的研究背景

- 1.2 刀具测量技术及发展现状

- 1.2.1 三维测量技术

- 1.2.1.1 测量中心

- 1.2.1.2 激光测量技术

- 1.2.2 二维影像测量技术

- 1.3 本课题的研究意义

- 1.4 本论文的研究目的和内容

- 第二章 刀具几何参数测量仪

- 2.1 引言

- 2.2 基于图像处理技术的刀具测量仪基本原理

- 2.3 硬件系统

- 2.4 采样和成像系统

- 2.5 软件系统

- 2.6 本章小结

- 第三章 系统标定

- 3.1 引言

- 3.2 CCD摄像机的标定

- 3.3 镜头倍率的标定

- 3.4 对长度的标定

- 3.5 对角度的标定

- 3.6 本章小结

- 第四章 测量系统的误差分析及补偿

- 4.1 引言

- 4.2 误差的分类

- 4.3 测量系统的误差分析

- 4.3.1 机械装置误差

- 4.3.1.1 夹刀装置的误差

- 4.3.1.2 阿贝误差

- 4.3.1.3 二维工作台的误差

- 4.3.2 光学系统误差

- 4.3.2.1 显微光学系统的景深

- 4.3.2.2 光轴与被测件不垂直的误差

- 4.3.3 测量软件的误差-----线宽的误差

- 4.4 软件补偿

- 4.5 本章小结

- 第五章 测量不确定度

- 5.1 引言

- 5.2 不确定度评定时的数学建模

- 5.3 标准不确定度的A类评定

- 5.4 标准不确定度的B类评定

- 5.5 A、B类评定的自由度

- 5.6 合成标准不确定度的评定

- 5.7 扩展不确定度的评定

- 5.8 刀具测量系统的不确定度报告

- 5.8.1 测量长度的不确定度评定

- 5.8.2 测量角度的不确定度评定

- 5.9 测量仪精度技术指标

- 5.10 本章小结

- 第六章 结论与展望

- 6.1 结论

- 6.2 展望

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].数控机床在机测量系统开发与应用[J]. 工业计量 2020(01)

- [2].测量系统分析在四轮定位仪中的应用[J]. 自动化仪表 2020(05)

- [3].测量系统分析在钢铁企业中的应用[J]. 设备管理与维修 2020(15)

- [4].车载移动测量系统在城市部件普查中的应用[J]. 测绘通报 2020(S1)

- [5].全站仪测量系统在船舶建造中的应用[J]. 测绘科学技术学报 2020(03)

- [6].破坏性键合拉力试验的测量系统分析[J]. 电子与封装 2020(09)

- [7].开展测量系统分析 提升企业核心竞争力[J]. 工业计量 2018(01)

- [8].测量系统分析及应用[J]. 电子技术与软件工程 2018(21)

- [9].测量系统分析在电感耦合等离子体质谱仪中的应用[J]. 化工管理 2017(01)

- [10].测量系统分析在选煤厂中的应用[J]. 现代商贸工业 2017(06)

- [11].移动测量系统在道路测量中的应用研究[J]. 测绘与空间地理信息 2017(07)

- [12].车载移动测量系统在建筑物立面改造中的应用[J]. 测绘与空间地理信息 2017(08)

- [13].测量系统分析在纺织品透湿性能测试判定上的应用[J]. 纺织报告 2017(09)

- [14].测量系统分析在集成电路测试中的应用[J]. 电子质量 2016(09)

- [15].煤粉浓度测量系统在电厂的应用[J]. 河南电力 2014(04)

- [16].车载移动测量系统的数据处理及应用[J]. 测绘通报 2014(S2)

- [17].集成量纲分析的多元测量系统能力评价[J]. 工业工程 2015(03)

- [18].基于评分法的测量系统能力评价[J]. 工业工程 2015(05)

- [19].临床检验参考测量系统及其临床检验分析质量保证应用价值[J]. 健康之路 2017(02)

- [20].基于智能测量系统的外围设备解决方案[J]. 智能制造 2020(06)

- [21].测量系统分析应用于降低读数类检具故障率研究[J]. 内燃机与配件 2020(13)

- [22].一种基于车载移动测量系统的城市专题数据提取方法[J]. 勘察科学技术 2017(01)

- [23].井下工程参数测量系统的研究[J]. 化工管理 2017(09)

- [24].车载移动测量系统在露天矿应用的可行性研究[J]. 露天采矿技术 2017(10)

- [25].实验用发动机缸内压力测量系统的设计与开发[J]. 河南工程学院学报(自然科学版) 2017(03)

- [26].零件质量在机测量系统综合评价体系[J]. 浙江大学学报(工学版) 2016(06)

- [27].鉴相型容栅传感器机理与测量系统构建[J]. 电子测试 2016(18)

- [28].全视角测量系统的校准方法[J]. 电视技术 2014(20)

- [29].移动测量系统及其在数字城市中的应用[J]. 测绘标准化 2014(04)

- [30].测量系统分析与测量过程控制[J]. 黑龙江科技信息 2015(09)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/c52214523ca475e99cbe09d1.html