# 利用表面等离子体增强有机太阳能电池性能的研究

### 论文摘要

聚合物本体异质结太阳能电池(BHJ)由于具有成本低、绿色环保等优点对大规模利用太阳能,提供廉价电能具有重要的意义。但有机光伏材料较低的吸收系数及较弱的激子扩散能力,造成了有机太阳能电池最佳吸收厚度与激子扩散长度的不协调,限制了光电转化效率,迫切需要通过合理的设计材料与器件体系来解决这一问题。在本文的研究工作中,我们把银纳米材料应用到有机本体异质结太阳能电池中,利用纳米银颗粒产生的局域表面等离子体增强效应,增强了太阳能电池对光的吸收,促进器件的光电流的产生,最终提高电池性能。我们的研究工作主要分为以下三个方面的内容:(1)我们采用化学合成方法制备出了银纳米晶,纳米银颗粒的平均粒径分布在7nm左右。通过在PEDOT:PSS缓冲层和光敏层之间分别引入了低浓度和高浓度两种不同浓度的银纳米晶,制备了基于活性层材料P3HT和PCBM共混的聚合物本体异质结太阳能电池,器件结构为ITO /PEDOT:PSS /AgNPs layer/ P3HT:PCBM/LiF/Al。与对比器件相比,加入两种不同浓度纳米银的器件的能量转化效率都得到了不同程度的提高,能量转化效率分别从2.89%提高到了3.21%和3.38%,分别提高了11.07%和16.96%。分析认为金属纳米银存在的局域表面等离子体效应,使得纳米银周围的局域电磁场在共振频率下得到很大的增强,这种等离子体近场增强会进一步耦合到光敏层材料中,提高了有机半导体活性层材料P3HT:PCBM对光的吸收效率,进而提高了器件的能量转化效率。对于加入了高浓度纳米银的有机太阳能电池,器件的外量子效率(IPCE)在峰值500nm左右从48%增加到了54%。(2)我们采用了真空气相沉积法在ITO(铟锡氧化物)导电玻璃基底上制备出了纳米银岛状薄膜。将纳米银引入到聚合物本体异质结太阳能电池中,制备了结构为ITO/AgNPs layer/ PEDOT:PSS / P3HT:PCBM / LiF / Al的光伏电池。我们发现纳米银表面等离子体效应产生的电磁场耦合,能够穿过缓冲层与光敏层耦合,增加了活性层材料P3HT:PCBM对光的吸收,显著提高光电流,进而增加了电池的能量转化效率。聚合物太阳能电池的光电转化效率从2.84%增加到3.64%,器件的效率提高了28%。(3)我们进一步研究了PEDOT:PSS缓冲层厚度对表面等离子体增强聚合物太阳能电池性能的影响。研究表明:纳米金属粒子增强的电磁场只能传播到有限的空间内,所以当PEDOT:PSS薄膜越薄时,就会有更多的电磁场与活性层材料发生耦合,被活性层吸收,导致器件的短路电流密度和能量转化效率得到提高。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 引言

- 1.1.1 研究背景和意义

- 1.1.2 太阳能电池的应用

- 1.2 太阳能电池的分类

- 1.2.1 硅基太阳能电池

- 1.2.2 化合物薄膜太阳能电池

- 1.2.3 染料敏化太阳能电池

- 1.2.4 有机太阳能电池

- 1.3 太阳能电池的基本理论

- 1.3.1 有机太阳能电池的工作原理

- 1.3.2 太阳能电池的等效电路图

- 1.3.3 太阳能电池的主要参数

- 1.4 有机薄膜太阳能电池

- 1.4.1 有机薄膜太阳能电池器件的发展

- 1.4.2 有机薄膜太阳能电池存在的问题

- 1.5 本论文研究内容和意义

- 第二章 金属纳米粒子的表面等离子体知识

- 2.1 引言

- 2.2 纳米金属粒子的表面等离子体理论

- 2.3 表面等离子体增强光吸收的三种模式

- 2.4 纳米金属粒子的制备方法

- 2.4.1 物理法

- 2.4.2 化学法

- 2.4.3 物理-化学法

- 2.5 纳米金属粒子形貌表征

- 2.5.1 透射电子显微镜（transmission electron microscope,TEM）

- 2.5.2 扫描电子显微镜（scanning electron microscope,SEM）

- 2.5.3 原子力显微镜（atomic force microscope,AFM）

- 2.5.4 X 射线粉末衍射线宽法（X-ray diffraction,XRD）

- 2.5.5 紫外-可见吸收光谱（UV-vis absorption spectra）

- 第三章 化学法制备纳米银以及纳米银对有机太阳能电池性能的影响

- 3.1 引言

- 3.2 实验部分

- 3.2.1 原料和药品

- 3.2.2 仪器设备

- 3.2.3 纳米银的合成

- 3.2.4 光伏电池的制备

- 3.3 纳米银的表征

- 3.3.1 XRD 分析

- 3.3.2 TEM 分析

- 3.3.3 紫外-可见吸收光谱分析

- 3.4 纳米银对有机太阳能电池性能的影响

- 3.4.1 纳米银对有机太阳能电池器件紫外-可见吸收光谱的影响

- 3.4.2 纳米银对有机太阳能电池器件光致发光光谱的影响

- 3.4.3 纳米银对有机太阳能电池器件光伏性能的影响

- 3.4.4 纳米银对有机太阳能电池器件外量子效率的影响

- 3.5 小结

- 第四章 真空气相沉积法制备纳米银及其对有机太阳能电池性能的影响

- 4.1 引言

- 4.2 实验部分

- 4.2.1 原料和药品

- 4.2.2 仪器设备

- 4.2.3 光伏电池的制备

- 4.3 结果和讨论

- 4.3.1 不同厚度的纳米银的紫外-可见吸收光谱图分析

- 4.3.2 厚度为3.0nm 的银的SEM 图谱分析

- 4.3.3 纳米银对有机太阳能电池紫外-可见吸收光谱的影响

- 4.3.4 不同厚度纳米银对太阳能电池光伏性能的影响

- 4.4 小结

- 第五章 PEDOT:PSS 修饰层对表面等离子体增强有机太阳能电池性能的研究

- 5.1 引言

- 5.1.1 PEDOT:PSS 简介

- 5.1.2 PEDOT:PSS 的应用

- 5.2 实验部分

- 5.2.1 原料和药品

- 5.2.2 仪器设备

- 5.2.3 光伏电池的制备

- 5.3 不加纳米银时，PEDOT:PSS 厚度对有机太阳能电池光伏性能的影响

- 5.4 纳米银厚度为0.6nm，PEDOT:PSS 厚度对有机太阳能电池性能的影响

- 5.4.1 PEDOT:PSS 厚度对有机太阳能电池紫外-可见吸收光谱的影响

- 5.4.2 PEDOT:PSS 厚度对有机太阳能电池光伏性能的影响

- 5.5 纳米银厚度为3.0nm，PEDOT:PSS 厚度对有机太阳能电池性能的影响

- 5.6 小结

- 第六章 全文总结及工作展望

- 6.1 全文总结

- 6.2 今后工作展望

- 参考文献

- 发表论文和科研情况说明

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].我国科学家研获高性能柔性有机太阳能电池[J]. 军民两用技术与产品 2019(11)

- [2].宁波材料所在有机太阳能电池研究方面取得重要进展[J]. 化工新型材料 2020(03)

- [3].表面等离子体共振对有机太阳能电池性能的影响[J]. 科技与创新 2020(08)

- [4].有机太阳能电池技术的领跑者[J]. 今日科技 2020(05)

- [5].宁波材料所在全小分子有机太阳能电池研究中取得进展[J]. 化工新型材料 2020(05)

- [6].叠层结构的有机太阳能电池研究进展[J]. 化学学报 2020(05)

- [7].全小分子有机太阳能电池：多级次形貌调控实现效率突破[J]. 物理化学学报 2020(07)

- [8].有机太阳能电池材料中电荷转移态[J]. 北京工业大学学报 2020(10)

- [9].我国科学家研获高性能柔性有机太阳能电池[J]. 浙江化工 2019(11)

- [10].通过分子结构调控方法实现非富勒烯型有机太阳能电池在绿色溶剂中的应用[J]. 物理化学学报 2019(12)

- [11].德国开发基于半透明有机太阳能电池材料的智能太阳镜[J]. 军民两用技术与产品 2017(15)

- [12].有机太阳能电池的发展、应用及展望[J]. 工程研究-跨学科视野中的工程 2017(06)

- [13].有机太阳能电池材料研究新进展[J]. 电子世界 2018(06)

- [14].柔性有机太阳能电池研究取得进展[J]. 人工晶体学报 2018(05)

- [15].有机太阳能电池以及工作方式分析（英文）[J]. 现代盐化工 2018(03)

- [16].我国科学家在有机太阳能电池领域取得重要突破[J]. 浙江化工 2018(08)

- [17].我国有机太阳能电池刷新世界纪录[J]. 山东化工 2018(17)

- [18].有机太阳能电池简介与展望[J]. 化学教育(中英文) 2018(20)

- [19].电池结构对大面积有机太阳能电池性能的影响[J]. 山东工业技术 2018(07)

- [20].我国科学家在有机太阳能电池领域取得重要突破[J]. 石河子科技 2018(04)

- [21].有机太阳能电池未来随手“贴”[J]. 广州化工 2018(21)

- [22].南开在有机太阳能电池领域取得重要突破[J]. 化工新型材料 2018(11)

- [23].有机太阳能电池性能仿真研究[J]. 化工新型材料 2017(01)

- [24].国家纳米中心在有机太阳能电池研究方面取得进展[J]. 化工新型材料 2017(02)

- [25].银纳米颗粒界面层对有机太阳能电池光敏层相分离的影响[J]. 光电子·激光 2017(02)

- [26].引入液晶小分子实现高效厚膜三元有机太阳能电池[J]. 物理化学学报 2017(03)

- [27].封面说明[J]. 科学通报 2017(14)

- [28].筛选非卤溶剂添加剂制备非富勒烯有机太阳能电池（英文）[J]. Science China Materials 2017(08)

- [29].浅谈有机太阳能电池材料的研究进展[J]. 科技展望 2015(30)

- [30].有机太阳能电池材料研究新进展[J]. 科技创新与应用 2016(09)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/c541f728799d269ca2327768.html