# 火筒式加热炉防护技术研究

### 论文摘要

加热炉是油气集输过程中广泛使用的加热设备,其中火筒式加热炉具有结构简单、制造容易、使用方便等优点被油田广泛采用。截止2007年5月,大庆油田已有各类火筒式加热炉2000余台。由于种种原因,油田每年大约有150台左右的加热炉因火筒腐蚀而需要维修,甚至造成重大火灾事故,给油田生产带来了极大的安全隐患,也给油田造成了巨大的经济损失。本文研究了火筒式加热炉构件易腐蚀、易损坏的机理及原因并提出了火管和烟管腐蚀的防护技术。采用防护涂层和牺牲阳极阴极保护方法对加热炉烟、火管外壁进行联合保护。利用防护涂层的化学惰性和抗结垢性能,使含油污水中的结垢物不易粘附在涂层表面,同时涂层也起到防腐蚀的作用;阴极保护技术使加热炉火管和烟管外壁阴极极化到-850mV以下,抑制表面腐蚀电化学反应而得到保护,同时在极化电场的作用下,抑制钙镁离子等形成的盐垢析出。通过对火筒式加热炉损坏机理及防护技术研究,提出防止和延缓加热炉火筒损坏的技术对策,达到降低加热炉损坏比率并提高加热炉热效率目的,对于保障油田安全生产、节约修理费用具有极其重要的实用意义。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 课题目的和意义

- 1.2 油田加热炉的结构

- 1.3 加热炉存在的问题

- 1.4 国内外加热炉防护技术的相关概况及发展趋势

- 1.5 解决方案

- 1.6 主要研究内容

- 1.7 预期目的

- 1.8 项目完成情况

- 第二章 火筒式加热炉防腐技术实验研究

- 2.1 加热炉损坏机理研究

- 2.2 火筒式加热炉烟、火管外壁防腐涂层实验研究

- 2.2.1 涂料简介

- 2.2.2 漆膜制备方法

- 2.2.3 涂层性能测试方法

- 2.2.4 结果与讨论

- 2.2.5 结论

- 2.3 耐高温涂料的研制

- 2.3.1 耐高温涂料

- 2.3.2 试验部分

- 2.3.3 结果与讨论

- 2.3.4 结论

- 2.4 耐高温涂料性能对比

- 2.4.1 对比用耐高温涂料

- 2.4.2 涂料性能比较

- 2.4.3 结论

- 2.5 火筒式加热炉烟、火管牺牲阳极阴极保护

- 2.5.1 评价方法及标准

- 2.5.2 阳极试样规格

- 2.5.3 试验条件

- 2.5.4 计算

- 2.5.5 结果与讨论

- 2.5.6 结论

- 第三章 火筒式加热炉防腐技术工程实践

- 3.1 筒式加热炉烟、火管防腐工程概况

- 3.1.1 防腐简介

- 3.1.2 施工工艺

- 3.2 现场施工

- 3.2.1 现场一（挂片处理）

- 3.2.2 现场二（阳极体安装）

- 3.2.3 现场三（涂装施工）

- 3.3 现场试验结果

- 3.3.1 涂层挂片结果

- 3.3.2 加热炉现场结果

- 3.4 实验与现场的对比

- 3.4.1 实验室部分

- 3.4.1.1 筒式加热炉烟、火管外壁涂层材料

- 3.4.1.2 筒式加热炉烟、火管内壁涂层材料

- 3.4.1.3 筒式加热炉牺牲阳极阴极保护

- 3.4.2 现场部分

- 3.4.2.1 加热炉外壁涂料

- 3.4.2.2 加热炉内壁涂料

- 3.4.2.3 加热炉牺牲阳极阴极保护

- 3.4.3 加热炉

- 第四章 结论

- 4.1 加热炉防烧损技术方面

- 4.2 加热炉阻垢及防腐技术方面

- 4.3 经济效益方面

- 4.4 安全方面

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间取得的学术成果

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].基于气体相对射速比的加热炉温度场仿真[J]. 锻压技术 2019(12)

- [2].加热炉炉管焊接质量提升措施[J]. 石化技术 2020(01)

- [3].乙苯装置热载体加热炉改造[J]. 化工管理 2020(03)

- [4].加热炉智能燃烧控制技术应用[J]. 科技风 2020(10)

- [5].加热炉汽化冷却系统热水循环泵应急启动优化[J]. 宽厚板 2020(01)

- [6].加热炉节能及降低氧化烧损的途径[J]. 现代工业经济和信息化 2020(01)

- [7].油田加热炉的?损构成及影响因素分析[J]. 天然气与石油 2020(02)

- [8].油田常用加热炉类型及发展趋势[J]. 化工管理 2020(12)

- [9].加热炉火管烧损原因技术探讨[J]. 化工管理 2020(14)

- [10].中冶京诚扬州恒润海洋重工有限公司1780mm 1~#加热炉点火烘炉[J]. 轧钢 2020(03)

- [11].长棒旋转多棒加热炉问世[J]. 铝加工 2020(03)

- [12].扁钢步进底式加热炉的节能措施论述[J]. 科技视界 2020(19)

- [13].火筒式加热炉控制方法研究及应用[J]. 化工管理 2020(21)

- [14].加热炉凹坑缺陷的安全评估和风险分析[J]. 特种设备安全技术 2020(04)

- [15].油田加热炉提效措施研究与运用[J]. 石油石化节能 2020(10)

- [16].提高加热炉运行效率的策略分析[J]. 化学工程与装备 2019(04)

- [17].提高加热炉效率的措施研究[J]. 当代化工研究 2019(07)

- [18].高效、节能、环保的“绿色加热炉”技术[J]. 工业炉 2019(04)

- [19].油田常用加热炉类型及发展趋势[J]. 油气田地面工程 2019(S1)

- [20].油田加热炉节能措施应用[J]. 石油石化节能 2019(10)

- [21].某联加热炉区工艺优化探讨[J]. 化工管理 2017(35)

- [22].相变加热炉在油田现场中的应用[J]. 化工管理 2018(04)

- [23].加热炉过程控制技术研究[J]. 当代化工研究 2017(12)

- [24].油田在用真空加热炉常见问题分析[J]. 设备管理与维修 2018(08)

- [25].开展油田加热炉炉效提升试验摸索[J]. 化学工程与装备 2018(04)

- [26].加热炉现状统计及适应性分析[J]. 石化技术 2018(05)

- [27].小型真空加热炉的可靠管理与维修分析[J]. 南方农机 2018(10)

- [28].炼油厂加热炉优化与控制[J]. 化工设计通讯 2018(06)

- [29].油田加热炉的热力学分析[J]. 天然气与石油 2018(04)

- [30].加热炉综合节能技术应用探讨[J]. 石油石化节能 2018(09)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/c5460cb3ec15115044158c39.html