# 中小城市城乡公交一体化线网布局及运行组织研究

### 论文摘要

城市化进程的加快和城乡一体化发展战略使城乡间的客流量快速增加。城乡公共交通作为联系城市和广大农村地区的纽带,具有非常重要的作用,不仅可以满足城乡居民出行需求、构建和完善城乡居民出行结构,还可以极大地推动我国城乡一体化的发展进程。论文主要探讨了以下几个方面的内容：首先阐述了我国中小城市的发展状况,探讨了城乡公交和农村居民出行的含义。从出行次数、出行目的、出行方式、出行空间和出行时耗五个方面总结分析了城乡居民,尤其是城镇外围农村居民的出行特征,从时间分布、空间分布以及集聚特征三个方面总结分析了城乡客流特征。其次,根据城乡区域和城乡客流的特点,探讨了城郊地带、乡镇、农村地区的客流生成预测方法以及交通方式划分预测方法。分析总结了影响城乡公交客流需求的主要因素,设计偏好性问卷,以票价为例,预测公交客流需求与其之间的弹性变化关系。第三,对城乡公交线网中的主干线（城区-乡镇）、支线（乡镇-村庄）布设方法进行了分析与探讨,认为主干线采用线路搜索法、支线采用最小树和循环线相结合的方法布设比较合适；分析了对接式、切向式和穿越式三种线网衔接模式的优缺点,建议中小城市近期采用切向式和穿越式衔接模式,远期采用对接式。最后,分析了线路运行方式,对传统的主干线发车频率和运力配置方法提出了改善措施,以便有效地减少公交车空驶里程数和发车次数,并根据城乡客流的时空分布不均衡的特点,建议采取片区内主-支线相互联动协同的运行组织方案。

### 论文目录

- 致谢

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 研究背景

- 1.2 国内外研究概况

- 1.2.1 国外研究概况

- 1.2.2 国内研究概况

- 1.3 研究意义

- 1.4 主要研究内容

- 2 中小城市城乡公交一体化及客流分布特征分析

- 2.1 中小城市城乡公交一体化

- 2.1.1 中小城市

- 2.1.2 城乡公交

- 2.1.3 中小城市城乡公交一体化

- 2.2 中小城市城乡居民出行特征分析

- 2.2.1 农村居民出行含义

- 2.2.2 出行次数

- 2.2.3 出行目的

- 2.2.4 出行方式

- 2.2.5 出行空间

- 2.2.6 出行时耗

- 2.3 城乡客流分布特征分析

- 2.3.1 城乡公交客流特点

- 2.3.2 时间分布特征

- 2.3.3 空间分布特征

- 2.3.4 集聚特征

- 2.4 小结

- 3 城乡公交客流需求预测

- 3.1 预测思路及框架

- 3.2 基于规划的公交客流需求预测

- 3.2.1 交通小区划分

- 3.2.2 交通小区客流预测

- 3.2.3 居民出行方式分担预测

- 3.3 基于运营的公交客流需求预测

- 3.3.1 城乡公交客流需求影响因素

- 3.3.2 需求函数与需求弹性

- 3.3.3 居民调查说明

- 3.3.4 需求与票价之间的弹性关系

- 3.4 小结

- 4 城乡公交一体化线网布局规划方法

- 4.1 线网布局原则及思路

- 4.1.1 线网布局原则

- 4.1.2 线网布局思路

- 4.2 线网布局方法

- 4.2.1 节点重要度分析

- 4.2.2 主干线布设

- 4.2.3 支线布设

- 4.2.4 补充联络线布设

- 4.3 线网衔接模式

- 4.3.1 交通衔接

- 4.3.2 线网衔接模式

- 4.4 小结

- 5 城乡公交运行组织分析

- 5.1 线路运行模式

- 5.2 线路运力配置

- 5.2.1 发车频率

- 5.2.2 运力配置

- 5.3 线路运行组织

- 5.3.1 运行组织模式

- 5.3.2 主干线行车组织分析

- 5.3.3 支线行车组织分析

- 5.4 小结

- 6 结论与展望

- 6.1 主要研究成果与结论

- 6.2 研究展望

- 参考文献

- 附表

- 详细摘要

- Abstract

### 相关论文文献

- [1].武汉市公共汽(电)车线网结构优化[J]. 城市交通 2019(06)

- [2].基于私域流量的有线网业务直播[J]. 中国有线电视 2020(11)

- [3].兰州新区铁路线网布局规划研究[J]. 铁道运输与经济 2019(12)

- [4].强化线网顶层设计,全面提升服务能力[J]. 人民公交 2018(06)

- [5].城市轨道交通环线工程对线网票务影响相关问题研究[J]. 铁路通信信号工程技术 2015(04)

- [6].上海拟投60亿在年底前完成全市有线网整合[J]. 广播与电视技术 2010(03)

- [7].浅谈顶管施工技术在线网落地工程中的应用[J]. 建设科技 2017(11)

- [8].可变加热速率线网反应器设计及验证[J]. 清华大学学报(自然科学版) 2008(08)

- [9].开通接驳线30条 优化调整线路21条 巴士集团优化线网布局便民出行[J]. 城市公共交通 2015(09)

- [10].中国内地城市快速轨道交通线网换乘系数分析[J]. 城市轨道交通研究 2019(04)

- [11].城市轨道交通规划线网生成模型研究[J]. 土木工程学报 2019(09)

- [12].城市轨道交通车辆基地设备线网共享研究[J]. 山东工业技术 2017(22)

- [13].川道型城市构建轨道交通概念线网研究[J]. 都市快轨交通 2016(03)

- [14].大线网条件下城市轨道交通桥隧专业管理模式[J]. 设备管理与维修 2020(10)

- [15].厦门轨道交通线网门禁系统接口设计[J]. 机电信息 2017(24)

- [16].有轨电车线网编制方法探讨[J]. 都市快轨交通 2014(02)

- [17].关于智能光纤配线网组成及应用浅析[J]. 电子制作 2013(10)

- [18].轴-辐式机场长途巴士线网运营时刻表优化设计[J]. 系统工程理论与实践 2012(09)

- [19].城市快速轨道交通线网运营设施配置参数特征分析[J]. 铁道建筑技术 2010(04)

- [20].需求可拆分下城轨关联的公交接驳线网优化[J]. 深圳大学学报(理工版) 2020(02)

- [21].城市轨道交通信号智能化运维系统线网中心的设计与实现[J]. 城市轨道交通研究 2020(S2)

- [22].台网关系的瓦解与重构[J]. 青年记者 2013(34)

- [23].城市轨道交通网络化运营时设置线网中心必要性的探讨[J]. 科技资讯 2012(32)

- [24].多线切割中线网可靠度评价方法研究[J]. 机械工程学报 2017(23)

- [25].基于多需求响应的定制公交绿色线网优化[J]. 公路交通科技 2018(03)

- [26].公路客运门到门运营模式下的末端线网优化[J]. 交通运输工程学报 2017(01)

- [27].基于重要度轨道交通初始线网生成技术——以合肥为例[J]. 交通信息与安全 2014(06)

- [28].广州市轨道交通基于线网的整体装修概念设计[J]. 都市快轨交通 2010(04)

- [29].一种公路客运线网优化设计方法[J]. 大连海事大学学报 2009(04)

- [30].锡惠公交:优化线网,打造绿色公交品牌[J]. 人民公交 2017(11)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/c54c2f50e0597d2a1a7fd32b.html