# 一维纳米材料的制备及其特性分析

### 论文摘要

伴随对自组装纳米结构体系研究的深入,具有高度有序的纳米阵列结构物质（管、线、柱）,对科学家们的吸引越来越大。通过电、磁、光等外力对其性能的控制,纳米结构能够成为设计纳米超微型器件的基本功能单元。目前,有序纳米结构材料已经在磁记录、光电组件、传感器、多相催化等许多领域得到应用。尺寸均一、结构可控、定向集成的纳米柱（棒/杆）阵列被认为是构成微纳通道、分离长链DNA分子、选择细胞和研制光子晶体等的重要元件。本文的主要工作包括以下内容：首先,在一次阳极氧化法制备多孔氧化铝（AAO）的基础上,进行二次、三次、四次氧化制备AAO,比较分析多次氧化制备的AAO模板表面形貌和电流曲线的变化特点。二次、三次、四次氧化制备的AAO纳米孔孔径依次增大、间距减小,而模板表面的纳米孔有序性分布等性质没有明显变化。控制一次氧化AAO模板的除膜时间,约10分钟即可得到孔径规则、高度有序的AAO膜。其次,在高纯铝片上,涂抹保护层,并在其表面刻出宽度约为20μm的条纹,再通过-次阳极氧化法在微米条纹上制备多孔阵列结构,从而制备了上面是微米级条纹,下面是纳米孔阵列的双层复合结构。再次,以一次阳极氧化法制备的AAO为模板,通过控制扩孔时间,制备了上部为氧化铝纳米线、中部是氧化铝纳米孔、底部为铝的三层结构的复合材料。最后,利用所制备的不同孔深和孔径的AAO为模板,通过热纳米压印复制技术制备了长度和直径等性质可控的PMMA纳米柱阵列和PMMA纳米线。另外,对所制备的AAO模板、条纹上的纳米孔阵列、氧化铝纳米线、PMMA纳米柱阵列及其PMMA纳米线等进行了SEM、AFM、EDX及其透光率和吸光率表征。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 纳米材料定义及分类

- 1.2 纳米材料的特性及其应用

- 1.3模板法制备低维纳米材料

- 1.4 本课题的研究意义和研究内容

- 参考文献

- 第二章 多孔氧化铝模板的制备与表征

- 2.1 引言

- 2.2 实验仪器、试剂和装置

- 2.2.1 实验试剂

- 2.2.2 实验仪器

- 2.2.3 实验装置

- 2.3 实验内容

- 2.4 实验过程

- 2.5 AAO模板的形成机理

- 2.5.1 纳米孔的纵向生长过程

- 2.5.2 纳米孔的自组织过程

- 2.5.3 自组织模解释二次阳极氧化法制备高度有序纳米孔阵列

- 2.6 实验结果分析与讨论

- 2.6.1 扫描电镜对AAO模板表面形貌的表征

- 2.6.2 氧化过程中电流随时间的的变化

- 2.6.3 AAO模板的透光率和吸光率

- 2.7 本章小结

- 参考文献

- 第三章 在微米条纹上制备纳米孔阵列

- 3.1 引言

- 3.2 实验仪器和试剂

- 3.2.1 实验仪器

- 3.2.2 主要原料与试剂

- 3.3 实验内容

- 3.3.1 微米条纹上制备纳米孔阵列的制备工艺

- 3.4 结果分析与讨论

- 3.5 本章小结

- 参考文献

- 第四章 以AAO为模板制备氧化铝纳米线

- 4.1 引言

- 4.2 实验仪器和试剂

- 4.2.1 实验仪器

- 4.2.2 主要原料与试剂

- 4.3 实验内容

- 4.3.1 氧化铝纳米线的制备工艺

- 4.4 结果分析与讨论

- 4.4.1 氧化铝纳米线的SEM表征

- 4.4.2 氧化铝纳米线成分的EDX表征

- 4.4.3 氧化铝纳米线的X射线衍射分析

- 4.4.4 ANWs薄膜生成机理的研究

- 4.5 本章小结

- 参考文献

- 第五章 以AAO为模板制备PMMA纳米线和纳米柱阵列沟道

- 5.1 引言

- 5.2 实验仪器与试剂

- 5.2.1 实验仪器

- 5.2.2 主要原料与试剂

- 5.3 实验内容

- 5.3.1 工艺流程

- 5.4 样品表征

- 5.4.1 制备的不同孔深的AAO模板表面形貌的SEM表征

- 5.4.2 制备的PMMA纳米线表面形貌的SEM表征

- 5.4.3 制备的PMMA纳米柱阵列的SEM表征

- 5.4.4 制备的PMMA纳米柱阵列的EDX表征

- 5.4.5 制备的PMMA纳米柱阵列的吸收谱和透射谱

- 5.5 本章小结

- 参考文献

- 第六章 总结与展望

- 6.1 总结

- 6.2 展望

- 攻读学位期间发表论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].纳米孔测序技术在食品微生物检测中的应用[J]. 食品安全导刊 2020(03)

- [2].固态纳米孔上端粒序列的共价修饰与G-四联体折叠监测[J]. 微纳电子技术 2020(06)

- [3].纳米孔测序技术研究进展[J]. 中国媒介生物学及控制杂志 2020(03)

- [4].单锥纳米孔传感器整流效应的参数化研究[J]. 传感器与微系统 2020(10)

- [5].基于高分子聚合物及毛细玻璃管的固态单纳米孔通道在分析化学中的应用[J]. 分析化学 2018(06)

- [6].固体纳米孔分析技术的研究进展[J]. 分析化学 2018(06)

- [7].纳米孔单分子传感器电导特性有限元分析[J]. 传感器与微系统 2018(05)

- [8].α-溶血素的表达及其纳米孔的制备[J]. 中国生物工程杂志 2017(01)

- [9].纳米孔技术检测蛋白质的研究新突破[J]. 世界复合医学 2016(01)

- [10].非对称领结型纳米孔阵列的光透射特性（英文）[J]. 光散射学报 2016(03)

- [11].纳米孔生物技术的新进展[J]. 农产品加工(学刊) 2014(23)

- [12].干燥时间对制备大面积有序纳米孔炭膜的影响[J]. 化学世界 2020(03)

- [13].美国马里兰大学制备出新型纳米孔电池[J]. 电源技术 2015(01)

- [14].纳米孔过滤薄膜领域取得重要进展[J]. 中学化学教学参考 2019(15)

- [15].硅纳米孔结构在多晶硅太阳能电池中的应用[J]. 上海电机学院学报 2014(04)

- [16].纳米孔分析化学[J]. 分析化学 2013(05)

- [17].Xe离子导向穿过PC纳米孔箱(英文)[J]. IMP & HIRFL Annual Report 2008(00)

- [18].纳米孔模板的透射电镜观察[J]. 杭州电子科技大学学报 2008(03)

- [19].基于正交实验优化不锈钢表面纳米孔结构制备工艺[J]. 表面技术 2019(01)

- [20].固态纳米孔制备技术的发展(英文)[J]. Science Bulletin 2015(03)

- [21].利用固态纳米孔探测单个蛋白分子的表面亲疏水性（英文）[J]. Science China Materials 2015(06)

- [22].纳米孔测序技术取得新进展[J]. 生物医学工程与临床 2012(03)

- [23].纳米孔阵列加工技术研究进展[J]. 机械工程学报 2020(09)

- [24].电压施加方式对阳极氧化TiO_2纳米孔薄膜形貌的影响[J]. 电镀与精饰 2012(07)

- [25].拜耳材料开发纳米孔硬泡塑料[J]. 功能材料信息 2010(Z1)

- [26].纳米孔分析方法在有毒物质检测中的应用[J]. 分析化学 2018(06)

- [27].美国研究人员开发出新型纳米孔电池[J]. 军民两用技术与产品 2014(18)

- [28].竖直排列硅纳米孔阵列强化光学吸收的机理[J]. 热科学与技术 2014(01)

- [29].低效纳米孔晶体硅太阳电池性能研究[J]. 云南师范大学学报(自然科学版) 2014(02)

- [30].便携式DNA设备能产生更好数据的原因[J]. 透析与人工器官 2011(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/c5521dcc84c864df4d22070b.html