# 基于AVR单片机数字开关电源最小系统的研究

### 论文摘要

随着电力电子技术的快速发展,开关电源得到了广泛的应用,日新月异的高科技产品对开关电源提出了更高的要求。现有的电源广泛采用TL494、UC3875等专用电源芯片来驱动开关管,这些特定的电源芯片本身不可编程,可控性差,难以扩展,不易升级和维修,具有模拟电路难以克服的由温漂和老化所引起的误差,无法保证系统始终具有高精度和可靠性。但是数字控制完全可以解决这些问题并且还可以实现复杂的控制策略。采用数字控制具有更高的稳定性、可靠性和灵活性,并易于实现电源的智能化,同时也可以缩短新产品的开发周期。近年来随着数字控制方法、数字控制电路结构的发展以及市场需求的驱动,数字控制电源在电源领域里的优势将会越来越明显。在此基础上,本文利用仿真软件平台,对数字开关进研究。论文首先介绍了数字控制的特点、优势和目前的市场现状,指出了控制在应用中面临的挑战,对电源的数字控制技术进行了深入研究,包括数字控制器的设计方法、控制策略、控制算法等现存于数字控制系统中的一些主要问题。其次,通过对系统性能指标的分析,设计出系统方案,接着对主电路进行分析,设计出主电路的硬件参数,并利用仿真软件对主电路进行仿真,以验证设计目的。然后,采用模拟化方法设计数字控制器并利用仿真软件进行分析。数字PID算法在开关电源的数字控制中发挥重要的作用,但是PID参数的整定是个难题,整定方法一般有扩充临界比例度法、扩充响应曲线法、PID归一参数整定法,这些方法设计的PID参数都是通过经验获得的,精确度不高。因此,在本文中PID参数的整定是利用时域和频域指标相结合的方法,这种方法简捷、快速,而且设计的参数准确度高。最后,对系统硬件的设计。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- §1-1 数字开关电源的现状

- §1-2 数字开关电源的概述

- 1-2-1 数字开关电源的优势

- 1-2-2 数字开关电源的特点

- 1-2-3 数字开关电源的工作原理

- §1-3 数字开关电源存在的问题

- §1-4 课题研究的背景及目的

- §1-5 论文的主要研究内容

- 第二章 开关电源主电路的设计

- §2-1 主电路的分析

- 2-1-1 Buck 电路的原理

- 2-1-2 整流电路

- §2-2 主电路的设计及仿真

- 2-2-1 主电路的设计

- 2-2-2 主电路的仿真

- §2-3 本章小结

- 第三章 数字开关电源控制方法的研究

- §3-1 数字控制器的设计方法

- 3-1-1 离散化设计方法

- 3-1-2 模拟化设计方法

- §3-2 数字控制策略

- §3-3 数字控制算法

- 3-3-1 数字PID 控制算法

- 3-3-2 自适应控制

- 3-3-3 模糊控制

- 3-3-4 无差拍控制

- 3-3-5 控制算法的选择

- §3-4 PID 参数的整定方法

- §3-5 本章小结

- 第四章 Buck 电路的建模及控制器的设计

- §4-1 Buck 电路的建模

- 4-1-1 非理想Buck 变换器的状态空间平均法建模

- 4-1-2 非理想Buck 电路的交流小信号模型

- §4-2 数字控制器的设计

- 4-2-1 DC-DC 变换器控制环设计

- 4-2-2 数字电流控制器和电压控制器

- §4-3 本章小结

- 第五章 系统硬件的设计

- §5-1 Atmega128 的介绍

- §5-2 控制电路的设计

- 5-2-1 Atmega128 外围电路的设计

- 5-2-2 采样电路

- 5-2-3 驱动电路

- 5-2-4 控制电路

- §5-3 本章小结

- 第六章 结论

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].基于AVR单片机的汽车空调控制系统设计[J]. 南方农机 2020(11)

- [2].基于AVR控制器的步进电机开环定位控制技术研究[J]. 宇航计测技术 2016(06)

- [3].AVR单片机在船舶电站运行参数检测中的应用[J]. 舰船科学技术 2017(08)

- [4].基于AVR单片机的轮式机器人硬件设计与实现[J]. 电子科学技术 2017(03)

- [5].面向职业能力培养的学习情境分层递进课程开发与实践——以《AVR单片机原理与应用》为例[J]. 广东农工商职业技术学院学报 2017(01)

- [6].基于AVR单片机的智能型电机综合保护器设计[J]. 河南电力技术 2017(02)

- [7].心电图J波aVR征与冠心病恶性室性心律失常的关系探讨[J]. 基层医学论坛 2015(S1)

- [8].基于FPGA及AVR系统的雷达模拟器实现[J]. 技术与市场 2016(07)

- [9].基于AVR微处理器的高精度转速测量装置研制[J]. 机电产品开发与创新 2020(03)

- [10].两性降黏剂AVR的性能研究[J]. 油田化学 2016(03)

- [11].基于AVR单片机的智能充电器软件系统设计[J]. 电源技术 2016(09)

- [12].基于AVR单片机的安全工器具监控系统设计[J]. 电子设计工程 2012(05)

- [13].基于AVR单片机的时间继电器的设计[J]. 山西电子技术 2012(05)

- [14].AVR单片机与51单片机的比较[J]. 企业技术开发 2011(15)

- [15].基于AVR的蛇形机器人舵机控制[J]. 机械与电子 2009(12)

- [16].基于AVR单片机的新能源汽车基础电气系统示教平台的设计研究[J]. 汽车电器 2020(04)

- [17].基于AVR单片机的智能扫地机器人的设计[J]. 科技创新与应用 2017(16)

- [18].基于AVR的智能循迹车精确驱控系统设计与研究[J]. 机电一体化 2010(09)

- [19].aVR导联T波方向对急性前壁心肌梗死患者预后评估[J]. 中国医药科学 2013(24)

- [20].基于AVR单片机的多功能电能表的设计与实现[J]. 电测与仪表 2012(03)

- [21].基于AVR单片机的电子延期雷管设计[J]. 火工品 2012(02)

- [22].基于AVR的低噪声放大器设计[J]. 苏州市职业大学学报 2012(03)

- [23].基于AVR单片机的食品欧姆加热杀菌装置的设计[J]. 农机化研究 2010(01)

- [24].基于AVR单片机的新型网络无卡旋切机电控系统研究[J]. 邢台职业技术学院学报 2017(01)

- [25].aVR导联对急性心肌梗死中左主干病变的诊断意义[J]. 实用心电学杂志 2016(03)

- [26].aVR导联法在儿童室性心动过速鉴别诊断中的价值[J]. 临床儿科杂志 2012(07)

- [27].军用电站AVR检测仪设计[J]. 移动电源与车辆 2011(03)

- [28].基于AVR单片机的李萨如图形合成器设计与应用[J]. 实验室研究与探索 2009(02)

- [29].基于AVR的无线遥控履带机器人的设计[J]. 河南科技 2013(23)

- [30].基于AVR的纯电动车无刷直流电机驱动系统[J]. 电子设计工程 2013(18)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/c5557516fbdfcb6a284be9e9.html