# 浅谈建筑施工中的桩基施工工艺

身份证号码：42118119870704xxxx广东佛山528500

摘要：目前，我国城市化水平逐步提高，建筑工程项目规模也不断扩大，包括居民楼房、商场以及写字楼等。建筑工程的增加不仅为我们日常生活提供了便利，还让人们对建筑工程质量与安全提高了重视程度。现如今我国出现了较多建筑工程质量与安全问题，其中，大部分问题的原因是桩基施工存在问题。为了增强地基的承重能力，保证建筑工程的质量与安全，采取合理的桩基施工工艺并做到有效桩基施工是非常必要的。

关键词：建筑施工；桩基施工；施工工艺

1导言

为了提高工程的施工质量，必须按照桩基施工的相关规范完成施工并把安全责任落实到项目管理中的每一个人。在工程实际施工中，必须做好施工前的准备工作，重点针对灌注桩和预制桩的施工工艺进行督查，这样才能提高并保证整个工程的施工质量。

2建筑施工中的桩基施工工艺概述

桩基施工大致分为两大部分，分别为基桩施工和桩顶基础施工。桩基施工的表现形式有两种低承台施工和高承台施工。桩基施工是在建筑工程中最为基础的施工。在现实的施工中，桩基施工的施工技术也有很多种，其中灌注桩和预制桩施工工艺应用的最为广泛。首先了解一下预制桩施工，在施工过程中主要是以震动击打和静力加压的形式把基桩沉入土中。而灌注桩的施工过程，需要把已经钻好的桩孔放入钢筋笼，浇灌混凝土后养护实施保护措施而成基桩。在桩基施工的过程中，如施工场地周边存在建建筑，要确保新建桩基施工不要影响已建建筑的安全和使用，同时改善建筑施工对周围环境的影响，提高建筑施工质量，保证建筑物的安全性。特别是在软土地基施工过程中，应严格按照相关规定实施桩基施工，保证建筑工程的桩基施工质量，实现延长建筑物寿命以及建筑物的安全性。

3桩基的类型以及施工质量控制关键

从桩基的持力情况来看，可以将其分为摩擦桩及端承桩两种。摩擦桩向桩基上部架构提供荷载是由桩体与土壤之间的摩擦力以及桩尖阻力来完成的，所以桩尖标高一定要测量准确，贯人度也要认真观察、思考。端承桩主要作用于深处底层，使土层更加坚实。把控桩基的施工质量必须要注意以下几点。

3.1首先是查看原材料是否合格，比如水泥的硬度、开始凝固与终止凝固的时间、是否稳定和细密程度；混凝土的成分比例；钢筋的延展性。

3.2其次是对钻孔的复查，按照严格标准进行测量，双控开挖时要密切注意基土信息，如果遇到了软弱底层，要将持力层延长8dm~10dm，使桩基的承载力控制在可行性范围之内。

3.3最后查看钢筋笼是否合格。施工时必须将钢筋笼的质量与长度逐一检查一遍，使它的长度与基桩深度相符合。笼底钢筋要制作成喇叭状，有利于灌注，钢筋上浮的现象就会减少。

4桩基施工的准备以及施工工艺

时代的发展，社会的进步，我国经济实力也不断提升，现在的建筑工程施工中桩基施工应用比较广泛，比如在一些大型的建筑物或者一些工业厂房建设过程中都采用了桩基施工技术。此外，桩基施工工艺还能有效的防止建筑物在地震之后所受到的例如建筑物倾斜等一系列的影响。一些高科技的设备，还有精度要求较高的设备，在日常的工作中都需要减震设计，也可以说是对沉降速度进行控制。在实现这些功能的过程中都需要桩基协助，同时，像一些建筑物不够结实或者建筑场地比较软弱时都需要桩基来协助完成抗震的效果。桩基施工是必不可少的，也是抗震的好帮手，所以根据不同地质条件，选择不同的桩基施工工艺就势在必行且尤为重要。

4.1做好施工准备

4.1.1施工人员必须仔细勘察现场，了解施工环境，重视地质和水文情况，特别是软土地基等，保证勘察结构的及时性和准确定，为制定施工技术指标打下基础。

4.1.2按照勘察结果制定方案。在得出勘察结果之后要整理分析数据，将数据资料和施工规模、结构和要求等相关因素有效结合，形成一套具有客观合理性的施工方案。编制施工方案时需要注意：细化所有施工环节标准、规范及流程；保护附近建筑物及其管线。

4.1.3采用高质量的机械设备和施工材料。只要机械设备和施工材料质量上去了，施工质量不可能很低。所以，桩基施工准备工作中需要落实以下两个方面：保证施工材料的性价比，质量要高，价格要低，兼顾施工质量和施工成本；按照施工技术、施工资金以及施工现场环境来选择施工机械设备，兼顾施工质量和施工进度。

4.2施工工艺实际应用

4.2.1灌注桩桩基

其施工工艺和其他桩基施工工艺相比，更具有复杂性。要想保证灌注桩桩基施工合乎标准，需要做到：该桩基施工工艺和混凝土施工关系密切，桩体的强度受到混凝土施工质量的致命影响。所以在桩基施工时必须控制好混凝土配合比，将其控制在标准范围内，此外，要严加管理搅拌过程以及混凝土施工工序，以提高混凝土施工质量，防止埋管和堵管情况发生。要对施工工艺成孔操作严加重视，成孔操作可以分为四大类，而每一类有其小类。如干作业成孔（人工挖孔、机械挖孔）、沉管成孔（锤击、振动冲击）、泥浆护壁成孔以及冲击成孔。干作业成孔中人工挖孔要求土质松散，机械挖孔要求土质为粉土、砂土或者黏性土；沉管成孔需要应用锤击、振动等，容易出现挤土现象，并存在噪声污染；泥浆护壁成孔要求土质为粉土、砂土、普通黏土或者淤泥等，施工时需要注意防护护壁，防止倒塌带来损失；冲击成孔要求土质为黏土、粉土、砂土或者碎石土。这四种方式中只有干作业成孔和泥浆护壁成孔挤土现象较少。总之，成孔方法的选择要根据施工实际综合选择。

4.2.2预制桩桩基

要想提高桩基施工质量，需要做好以下几个方面工作：合理选择沉桩方式，例如常见的击打法、静压法、振动法以及水射法。由于不同的的方式必须用于适宜的施工环境中，所以要根据施工条件灵活选择，例如水射法只能在砂土层中应用；桩基浇筑时，要保证浇筑过程的持续进行，不可中断，保护层参数也最好设施在25m，考虑预制桩自身沉降因素，通过相应措施防止因为沉降而存在的麻烦。

4.2.3人工挖孔桩施工技术要点

1）土壤松软或者地质复杂容易导致在挖掘时孔壁附近出现土壤回落，可通过设置防护网或者遮挡板来进行防范。如果岩层风化较重，可用混凝土浆料加固。淤泥垃圾随挖掘深度实时清理。针对沙土的流动性，可用换土回填处理基层砂质土壤。如果渗透严重，必须对孔壁灌浆完成加固。

2）为了防止挖掘风化岩石层或者淤泥层时孔壁坍塌，可以用圆钢等材料支护法、钢筋材料加固与混凝土浆料结合法。孔桩混凝土浆料必须要有流动性并能快速凝固，防止钢筋笼位置偏差。孔桩混凝土施工必须要快，防止浆料在存储罐中沉降。

3）要清洁孔底，排出积水，如果深度大于6m，可以堵住孔底积水，等混凝土终凝后再抽水，避免混凝土离析。

5结束语：

总之，因为桩基施工在整个建筑工程中存在着重要的作用，而且桩基施工的质量直接影响着建筑工程的质量，所以加强桩基施工质量是至关重要。在日后的建筑工程发展中，建筑工程质量水平的不断提高，为建筑施工行业的发展奠定了基础，也为所有建筑工程施工质量的进步奠定了基础，并对建筑工程的良好发展起到了基础性的作用。

参考文献：

[1]黎武，陈国强.浅谈建筑施工中的桩基施工工艺[J].建材与装饰，2016，47：49-50.

[2]沈伟良，李建江，徐英.浅析建筑施工中桩基施工工艺[J].科技创新与应用，2016，14：269.

[3]刘莉莉.对建筑工程施工桩基施工工艺的研究[J].黑龙江科技信息，2016，19：249.

[4]徐辉.对建筑工程施工桩基施工工艺的研究[J].黑龙江科技信息，2016，18：261.

[5]张锡源.桩基施工工艺在建筑施工中的研究[J].门窗，2016，08：126.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/c58ba20f34789f2ef4bacaaa.html