# 封闭式电气设备在线测温技术研究

### 论文摘要

随着社会的发展,用户对供电可靠性要求不断提高,电气设备正常负荷的快速增加,甚至超过了规划的预测,部分电气设备出现了长时间重负荷或超负荷运行,以及负荷的突然变化等都导致设备接触部位发生过热异常故障。由于变电站的建设场地限制及建设成本的控制,电力建设典型化设计的推广,变电站电气设备的结构日益紧凑化,新型全封闭式电气设备的不断推广使用,使得全封闭式开关柜内设备的目测日益困难,设备内部的发热情况监测问题日益突出。鉴于此,本文重点围绕封闭式电气设备常见发热点,以及全封闭电气设备的结构特点,对在线测温技术开展研究。基于在线直接接触式温度传感器进行温度测量,并采取了合理的安装方式,确保了采集点温度采集的准确性,利用无线传输方式,解决了最新出现的光纤传输在线测温无法克服的高压外引导致系统整体绝缘受影响的最大困难,并利用远红外测温对温度的处理方式进行了数据的分析处理,并以较方便的界面,及时提示监控人员进行关注或上报处理。为使本方案更切合实际,本方案在设计过程中,针对样机试验中遇到的问题进行了具体的设计修订,把温度采集前端的供电方式改成了电流感应供电,解决了电池更换需要停电的问题,增设接收装置的天线提高了信号传输稳定性,使数据传输丢包情况大为改善,引入同比、温度差分析等后台数据分析办法,使得温度报警在满足情况下报警,减少了误报或定性不准确的情况,提高了系统的实用性。对比了以往各类测温技术方案的优缺点,针对以往测温方案中需要解决的问题进行逐一设计,提出接触式在线检测、无线传输的测温方案,并对该方案设计进行了样机试验,通过试验,并利用和红外测温的温度趋势进行分析,再次论证了本方案的可行性。

### 论文目录

- 致谢

- 摘要

- Abstract

- 插图和附表清单

- 1 绪论

- 1.1 选题的背景和本课题的研究意义

- 1.2 电力设备发热故障诊断技术的发展及国内外使用现状

- 1.3 无线传输测温技术

- 1.4 本章小结

- 2 封闭式电气设备发热故障的分析

- 2.1 电气设备发热的基本概念、

- 2.2 电气设备接头发热的分析

- 2.3 本设计的电气设备发热的基本判断方法

- 2.4 本章小结

- 3 在线测温无线传输方案的设计

- 3.1 在线测温无线传输方案的设计原则

- 3.2 本方案设计系统功能与结构

- 3.3 各模块设计

- 3.4 本章小结

- 4 后台服务器数据分析界面设计

- 4.1 监测点管理模块设计

- 4.2 用户管理模块设计

- 4.3 用户使用帮助模块设计

- 4.4 后台数据分析模块设计

- 4.5 本章小结

- 5 样机实验研究

- 5.1 样机的应用情况

- 5.2 设计方案应用情况的分析

- 5.3 本设计方案的典型应用场合

- 5.4 本方案试用结论

- 5.5 本章小结

- 6 结论与展望

- 参考文献

- 作者简历

### 相关论文文献

- [1].分子标定测温技术研究进展[J]. 实验室科学 2020(02)

- [2].高压开关柜在线测温技术研究[J]. 科技风 2016(02)

- [3].高强度聚焦超声治疗中测温技术的研究[J]. 现代生物医学进展 2009(03)

- [4].计算机测温技术在大体积混凝土施工中的应用[J]. 科技资讯 2011(35)

- [5].分布式光纤连续测温技术的研究与应用[J]. 科技创新与应用 2015(21)

- [6].计算机测温技术在大体积混凝土施工中的应用[J]. 混凝土与水泥制品 2011(08)

- [7].超声波测温技术在高温气流温场测量中的应用[J]. 计测技术 2014(01)

- [8].高压开关柜在线测温技术的研究[J]. 电脑与电信 2013(04)

- [9].分布式光纤测温技术研究现状及发展趋势[J]. 化工自动化及仪表 2010(12)

- [10].测温技术在城市地下综合管廊中的研究与应用[J]. 城市建设理论研究(电子版) 2016(26)

- [11].探究光纤测温技术在变压器改造中的应用[J]. 通讯世界 2015(16)

- [12].新型测温技术在大体积混凝土中的应用[J]. 山西建筑 2015(10)

- [13].双色热敏磷光涂层测温技术[J]. 红外与激光工程 2014(05)

- [14].光纤测温技术在变压器改造中的应用研究[J]. 变压器 2014(11)

- [15].光纤测温技术在变压器上的应用[J]. 变压器 2008(01)

- [16].红外热像仪测温技术发展综述[J]. 激光与红外 2008(02)

- [17].微型晶体测温技术发展[J]. 航空动力 2019(02)

- [18].光纤测温技术在表面温度在线监测中的应用[J]. 电工文摘 2016(03)

- [19].配变在线测温技术应用的探索[J]. 通讯世界 2015(22)

- [20].光纤测温技术的原理与技术特点[J]. 中国石油和化工标准与质量 2012(S1)

- [21].高压电缆光纤测温技术分析[J]. 技术与市场 2012(09)

- [22].结构-功能一体化热电涂层测温技术[J]. 航空动力 2019(03)

- [23].针对实时测温技术确定热处理工艺规范的研究[J]. 中国高新技术企业 2016(26)

- [24].大体积混凝土热导测温技术的应用[J]. 安徽建筑 2016(04)

- [25].光纤测温技术在油浸变压器内部检测中的应用[J]. 黑龙江电力 2014(04)

- [26].材料导热系统多点测温技术的实现[J]. 电子技术与软件工程 2013(15)

- [27].声表面波测温技术在风电场中的应用[J]. 华电技术 2015(07)

- [28].光学测温技术与物理原理分析[J]. 数学学习与研究 2019(16)

- [29].微小反应器中流场测温技术研究[J]. 科技视界 2013(30)

- [30].实时测温技术在调质热处理中的应用[J]. 北京交通大学学报 2011(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/c59bc8672cc91bccb36a2ca3.html