# 基于GPRS无线网络的流量远程监控系统

### 论文摘要

传统的流量计大都采用有线的方式进行数据采集,不能很好的满足流量测量中的传输距离、扩展性及建设成本的要求。随着当今Internet技术和移动通信技术的发展,GPRS技术为流量的远程监控提供了一种新的方法。本文将智能流量计与远程监控系统相结合,采用GPRS无线网络作为通信方法,提出了一种基于GPRS的流量远程监控系统的设计方案,并对系统各组成部分的软、硬件进行了具体的分析、设计与调试。该系统由数据采集终端、监控中心和移动监控终端组成。数据采集终端以51系列的单片机为控制核心,通过C51语言编程对其实现数据的采集和通信功能。首先通过传感器采集流量积算所需的差压、绝压和温度信号,再通过A/D转换器将模拟量转变为数字量,由微控制器进行处理、积算。然后将数据由GPRS无线模块发送到监控中心和移动监控终端。为进行GPRS分组数据传输,软件上实现了PPP、IP和UDP等网络协议。由于单片机的存储资源有限,在进行程序开发时采用了精简TCP/IP协议栈的思想。监控中心架设在一台具有固定IP地址的公网计算机上,软件是在Visual C++ 6.0环境下,利用标准的网络编程接口Winsock来时实现数据的采集与发送,并在此基础上实现了数据的实时监控、显示、存储查询和远程控制等功能。本文还设计了便于对现场数据的随时、随地监控的移动监控终端,硬件设备由笔记本电脑和GPRS数据传输终端组成,软件上实现了对现场数据的采集与控制。经过测试,该系统的数据采集终端能够顺利的通过GPRS模块来与监控中心和移动监控终端进行数据传输,并能够满足流量测控对传输距离、实时性、可靠性和低成本的基本要求。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 课题研究的背景

- 1.1.1 流量测量和远程监控系统的发展现状

- 1.1.2 远程监控系统中的有线和无线通信技术对比

- 1.2 GPRS 无线网络

- 1.2.1 GPRS 概念

- 1.2.2 GPRS 的网络结构

- 1.2.3 GPRS 在远程监控方面的优势

- 1.3 论文研究的内容及意义

- 第二章 系统的总体设计

- 2.1 GPRS 组网方案

- 2.2 系统组成及工作原理

- 2.3 槽道流量计

- 2.3.1 原理分析

- 2.3.2 理论流量公式的推导

- 2.4 本章小结

- 第三章 基于GPRS 的数据传输协议

- 3.1 TCP/IP 协议的参考模型

- 3.2 PPP 协议

- 3.2.1 PPP 协议简介

- 3.2.2 PPP 数据帧格式

- 3.2.3 PPP 会话的四个阶段

- 3.3 IP 协议

- 3.4 TCP 协议

- 3.5 UDP 协议

- 3.6 本章小节

- 第四章 数据采集终端的硬件设计

- 4.1 物理信号测量

- 4.1.1 差压信号测量

- 4.1.2 绝压信号测量

- 4.1.3 温度信号测量

- 4.2 微控制器及外围电路

- 4.2.1 模/数转换

- 4.2.2 串行通信

- 4.2.3 数码管显示

- 4.2.4 键盘

- 4.2.5 日历时钟电路

- 4.2.6 看门狗复位电路

- 4.3 GPRS 模块

- 4.3.1 AT 指令

- 4.3.2 GTM900 模块简介

- 4.3.3 GPRS 数据传输终端

- 4.4 本章小节

- 第五章 系统的软件实现

- 5.1 软件开发环境

- 5.1.1 C51 编程语言

- 5.1.2 Windows 编程模式

- 5.1.3 Visual C++编程语言

- 5.2 Winsock 网络编程接口

- 5.2.1 套接字

- 5.2.2 Winsock 编程模型

- 5.2.3 Winsock API 函数

- 5.2.4 Winsock I/O 模型

- 5.3 系统的软件体系结构

- 5.4 GPRS 终端网络协议的实现

- 5.4.1 链路层PPP 协议的实现

- 5.4.2 传输层UDP 协议的实现

- 5.5 监控中心和移动监控终端软件设计

- 5.5.1 笔记本电脑上网方法

- 5.5.2 Winsock 的编程实现

- 5.5.3 应用层通信协议

- 5.5.4 软件的功能界面

- 5.6 嵌入式 Linux 系统简介

- 5.7 本章小节

- 第六章 系统实验及结果分析

- 6.1 测试平台构建

- 6.2 测试结果分析

- 第七章 全文总结及展望

- 7.1 全文总结

- 7.2 进一步工作建议

- 参考文献

- 致谢

- 在学期间的研究成果及发表的学术论文

- 附录

### 相关论文文献

- [1].均速管流量计的数值仿真研究[J]. 自动化与仪器仪表 2019(S1)

- [2].楔式流量计的设计计算及检定[J]. 品牌与标准化 2020(01)

- [3].楔式流量计在油品加工装置的应用与优化[J]. 工业仪表与自动化装置 2020(02)

- [4].一种高精度科氏流量计数模混合驱动系统的研究与设计[J]. 中国仪器仪表 2020(04)

- [5].原油流量计检定加热系统节能改造探析[J]. 石油石化节能 2020(07)

- [6].电站锅炉用焊接节流式流量计的焊缝缺陷检测及分析[J]. 工业锅炉 2020(04)

- [7].角度自适应均速管流量计[J]. 仪表技术与传感器 2020(08)

- [8].污水排放大口径流量计现场检测技术的研究[J]. 计量技术 2020(06)

- [9].差分式小口径科氏流量计测量方法实验分析[J]. 电子测量与仪器学报 2020(08)

- [10].不同流量计在污水流量测量中的性能比较分析[J]. 山西水利科技 2019(03)

- [11].高精度的科氏流量计频率估计方法及应用[J]. 仪表技术与传感器 2019(11)

- [12].楔型流量计在稠油处理站的应用[J]. 化工管理 2018(05)

- [13].工商业流量计管理浅析[J]. 山东工业技术 2018(11)

- [14].影响科氏力流量计的因素分析及应用探索[J]. 化工管理 2018(20)

- [15].影响科氏力流量计的因素分析及应用探索[J]. 化工管理 2018(24)

- [16].流量计计量偏差分析及改造[J]. 设备管理与维修 2016(12)

- [17].差分式科氏流量计测量原理和零点不稳定及补偿分析[J]. 传感器与微系统 2017(01)

- [18].无压变量流量计的研究[J]. 科技视界 2016(27)

- [19].关于流量计校准装置双向夹表的探讨[J]. 计量与测试技术 2017(01)

- [20].流量计的非常规维修方法[J]. 世界有色金属 2017(01)

- [21].艾默生 Roxar MPFM 2600M多相流量计[J]. 自动化博览 2016(11)

- [22].小直径取压孔弯管流量计的流量系数实验[J]. 信息系统工程 2017(01)

- [23].毕托巴流量计在酒钢煤气计量中的应用[J]. 甘肃冶金 2017(03)

- [24].基于相关法的差分式科氏流量计幅值检测算法[J]. 科学技术与工程 2017(13)

- [25].脉冲输出流量计检定结果的讨论[J]. 工业计量 2017(03)

- [26].科氏流量计振动管污垢检测技术研究现状与发展趋势[J]. 工业仪表与自动化装置 2017(04)

- [27].提高冲板流量计检测精度的方法[J]. 中国水泥 2016(02)

- [28].多孔平衡流量计的优化性能与应用[J]. 仪器仪表用户 2016(03)

- [29].一种流量计回写的实现方法[J]. 中国计量 2016(05)

- [30].原油流量计的原理与应用的研究[J]. 硅谷 2014(24)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/c5e7c752f4c36bf799f6070c.html