# 基于轮齿刚度有限元分析的轧机主传动振动计算

### 论文摘要

轧机是轧制钢材的主要设备,它是工业发展的基础。随着钢铁工业的发展,轧机的生产任务不断加重,传统的静力学理论设计方法已经变得不可靠了,轧机传动的扭振不仅影响轧件的表面质量,而且降低了传动系统的疲劳寿命,直接威胁着设备的安全。本文以轧机振动理论和齿轮系统动力学理论为基础,针对某钢铁公司1580F2轧机主传动系统动态特性进行研究。建立轴盘—转子系统动力学模型,把连续的系统转变成离散的系统,并利用拉格朗日法建立数学模型。轮齿时变刚度是一个重要的系统参数,因此主要考虑轧机主传动系统减速器齿轮的时变啮合刚度和间隙对系统振动影响。在轮齿时变刚度计算中,根据轧机齿轮参数,利用Pro/E软件系统平台,建立参数化的轮齿三维接触模型,利用ANSYS有限元分析软件完成接触分析,求得轮齿时变啮合刚度。在轧机主减速器齿轮振动计算中,分别建立不包含轮齿时变刚度和间隙的力学模型和包含轮齿啮合刚度的力学模型等两个计算模型,利用MATLAB软件编写轧机主传动系统振动的计算程序。利用该程序计算分析主传动系统振动的特性。最后利用相关数学方法和MATLAB软件求解两种轧机力学模型的咬钢过程中各轴段动态扭矩响应,通过改变参数求解不同参数下的轧机上主轴、联接轴的扭转振动力矩并计算出扭矩放大系数。通过结果数据的对比分析,考虑轮齿时变刚度和间隙时,轧机的振动特性明显发生变化,扭矩放大系数也相应增大；增加轧件的咬入时间会使轧机的振动力矩有所降低；同时齿轮误差也影响轧机系统的振动,误差量越大,系统振动力矩幅度越大；考虑阻尼时,系统的振动幅值会不断降低最后趋于平稳。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 课题研究背景及意义

- 1.1.1 轧机主传动系统背景概述

- 1.1.2 轧机主传动系统研究意义

- 1.2 课题国内外研究现状

- 1.2.1 国外轧机主传动系统的研究现状

- 1.2.2 国内轧机主传动系统的研究现状

- 1.2.3 轧机扭转振动研究的趋势

- 1.3 课题研究方法与内容

- 第2章 轧机主传动系统扭转振动基础理论

- 2.1 齿轮副振动分析模型

- 2.1.1 齿轮副分析模型简化

- 2.1.2 齿轮—转子系统动力学模型

- 2.1.3 齿侧间隙函数描述

- 2.2 多自由度系统的模态分析理论

- 2.2.1 模态的正交性

- 2.2.2 固有模态参数

- 2.3 轧机主传动系统扭矩放大系数

- 2.4 本章小结

- 第3章 轧机主传动系统齿轮啮合刚度有限元计算

- 3.1 有限元计算前处理（Preprocessor）

- 3.1.1 建立齿轮啮合几何模型

- 3.1.2 定义单元属性并划分网格

- 3.2 求解（Solution）与后处理（General Postpro）

- 3.2.1 定义边界条件与加载

- 3.2.2 后处理与啮合刚度计算

- 3.3 本章小结

- 第4章 轧机主传动系统振动分析模型和参数计算

- 4.1 建立轧机主传动系统力学模型

- 4.1.1 忽略轮齿啮合刚度的力学模型

- 4.1.2 考虑齿轮时变啮合刚度的力学模型

- 4.2 模型参数计算

- 4.2.1 转动惯量的计算和等效

- 4.2.2 扭转刚度

- 4.3 建立数学模型

- 4.4 本章小结

- 第5章 轧机主传动系统振动计算及仿真

- 5.1 轧制力矩计算

- 5.2 两种模型的外激载荷矩阵

- 5.3 轧机主传动系统振动计算

- 5.3.1 忽略阻尼时的动态扭矩

- 5.3.2 忽略阻尼时的扭矩放大系数TAF

- 5.3.3 考虑齿轮误差时系统的动态响应

- 5.3.4 考虑阻尼时动态扭矩

- 5.4 本章小结

- 第6章 结论与展望

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].新型短应力轧机翻转装置优化设计[J]. 山西冶金 2019(06)

- [2].冷轧酸轧轧机减速机轴承故障分析及优化策略[J]. 装备制造技术 2019(10)

- [3].基于轧制过程数据的轧机刚度动态模型[J]. 钢铁研究学报 2020(01)

- [4].基于单机架可逆轧机的减量化轧制工艺探索[J]. 山西冶金 2020(01)

- [5].轧机液压压下系统非线性振动诱因分析[J]. 钢铁 2020(04)

- [6].带Ⅱ级杆组的动平衡式双滑动螺旋立轧机万向接轴拆装机构[J]. 中国重型装备 2020(03)

- [7].提高中厚板3500轧机机时产量实践[J]. 冶金与材料 2019(05)

- [8].轧机力马达阀内部受力分析及仿真研究[J]. 机械工程师 2017(03)

- [9].1700R1轧机油膜轴承回油系统改进[J]. 中国设备工程 2017(01)

- [10].浅谈冷轧轧机边导系统应用及电气控制维护[J]. 通讯世界 2017(12)

- [11].多锟轧机在铜板带行业的应用现状及分析[J]. 科技与企业 2016(09)

- [12].什么是轧机纵刚度?什么是轧机横刚度?什么是轧件塑性系数?[J]. 涟钢科技与管理 2014(04)

- [13].轧机牌坊精度测量研究[J]. 现代制造技术与装备 2020(04)

- [14].轧机软启动控制优化[J]. 中国金属通报 2020(04)

- [15].轧机关键零部件加工工艺分析[J]. 科技创新与应用 2018(11)

- [16].闭口轧机短机列优化设计[J]. 轧钢 2016(06)

- [17].轧机机电耦合引起的振动研究[J]. 科技风 2016(22)

- [18].轧机高压液压系统故障分析与改进[J]. 科技风 2017(03)

- [19].2800mm轧机油膜轴承辊颈进水原因分析与研究[J]. 河南冶金 2017(04)

- [20].棒线材生产线上的立式闭口轧机高度优化设计[J]. 冶金设备 2015(S2)

- [21].轧机刚度对热轧板形的影响[J]. 江西冶金 2016(03)

- [22].盲源分离原理在轧机振动中的应用研究[J]. 重型机械 2014(06)

- [23].牌坊轧机与短应力线轧机的比较[J]. 装备制造技术 2015(04)

- [24].2180轧机稳定控制技术[J]. 金属世界 2015(04)

- [25].首钢某热轧1580生产线轧机刚度分析[J]. 冶金设备 2015(S1)

- [26].350预应力偏心轧机优化与改进[J]. 中国重型装备 2015(03)

- [27].平/立可转换轧机的结构及其选用[J]. 冶金设备 2014(S1)

- [28].轧机的刚度研究[J]. 酒钢科技 2011(02)

- [29].轧机油膜轴承设计探讨[J]. 科技创新导报 2009(14)

- [30].轧机辅助液压动力单元节能分析研究[J]. 机械研究与应用 2019(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/c5f9ba91ef3511ea9fc27f7a.html