# 浅析建筑工程防腐技术

尹存

广西坤宇建设工程有限公司

摘要：防腐技术是一门专业的系统学科,需要技术人员认真学习和理解,才能真正认识腐蚀对建筑物的危害性并得以重视。防腐工程是系统工程,要结合具体情况采取适当的防腐蚀措施,包括环境分析、材料选用、施工工艺改进、设计优化、使用与维护等内容。防腐技术在建筑工程项目管理中占有重要地位,防腐技术的应用,可以降低腐蚀对建筑造成的损伤,延长其使用寿命,减少使用中的维修费用。

关键词：建筑工程；防腐；技术；措施

建筑工程的防腐蚀措施，大大提高了人力，物料等资源的有效利用率。同时，许多防腐材料都来源于自然，减少了材料的浪费也就保护了自然环境。在当今这个倡导可持续发展的社会里，防腐蚀的措施做的越好，那么就可以让建筑的使用时间越长，所带来的各种综合价值也就越来越大，其中包含的不仅仅是经济价值，还有文化价值，例如可以普及节能观念，可持续发展的绿色环境观等等。这对于我们现今的国民发展无一不是有利的。目前对于材料防护的观念还不是很强，而且许多防护措施不到位，防护设备比较落后，缺乏科学技术的支持，因此持续不断的做好新技术新材料的研究，加强对建筑防腐设计，施工，维护的管理与监督。

一建筑工程防腐蚀设计的内容

任何建筑工程的最佳使用寿命都是与合理的防腐蚀措施相对应的，而良好的防腐蚀措施则是由诸多因素共同作用综合完成的。因此，当今建筑工程的防腐蚀设计工作都是从以下几个方面去考虑和实现的：创造良好的工况环境，缓解腐蚀因素；合理选用相关工况条件下的防腐蚀材料，选择经济合理的防腐蚀方案；从防腐蚀角度考虑，合理设计结构；从防腐蚀角度，正确制定施工建造工艺，合理使用与维修保养。

二防腐技术在建筑工程中的应用

认真检测工程中腐蚀性介质的化学成分、浓度、温度以及作用范围，并根据其腐蚀特点，选择合适的建筑结构形式以及防腐做法。防腐材料的选择要因地制宜，不但要满足工程耐腐蚀要求，而且要充分考虑紫外线、高低温等自然因素造成的老化、变形等。防腐方案应有整体性，注意细部构造，避免局部处理薄弱造成结构腐蚀。防腐技术讲究美观性，一个没有美的建筑是无法想象的，因此在整理好工程防腐技术方案后，一定要把美这个元素考虑在内。防腐技术咋建筑工程中的应用：

(1)表面处理。表面处理很重要，应清除钢铁表面的污物和锈层，表面处理质量应达到涂装前钢材表面预处理规范的要求。

(2)料选择。表面涂刷专用刚钻结构防腐漆，仍是目前对钢结构防腐及网架防腐的主要手段。防腐漆分为底漆、中层漆和面漆，各层形成复合漆层，提高防腐性能，延长使用寿命。

(3)防腐涂层考虑因素。主要考虑年限、装饰要求和维护等要求，在何种腐蚀性介质环境下应用，涂装施工时的温湿度和操作空间等因素。

(4)常用方法：改型金属结构，阴极保护法，热浸锌，涂层法。在这五种防腐方法中，建筑工程最常用的是涂层法。这种方法价格低廉，选择范围广，适用性强。

三建筑工程设计与施工中防腐措施

设计人员必须在具备基本防腐蚀知识的前提下，认识到腐蚀给建筑物带来的危害并加以重视。在建筑工程设计中要结合具体情况采取适当的防腐蚀设计措施，以避免腐蚀带来的危害，最大限度的延长建筑物的使用年限。建筑工程设计与施工中防腐措施主要有一下几点：

3.1创造良好的工程环境。

有效的防腐蚀设计需要建立在充分了解建筑物所处周边环境的基础上，全面分析能够引起结构腐蚀的因素和引起腐蚀的基本原理。评定环境的因素主要有气候、湿度、PH值、土壤、化学物质等。创造良好的工况环境对设备和设施的良好运行起着至关重要的作用，是任何工程项目都应首先考虑的，就像当代重视“生态环境”一样，要给材料一个良好的“生态环境”才能够延长它们的使用寿命，减轻它们的腐蚀破坏。然而，当前人们很少主动事先去考虑工况环境的好坏，只有当腐蚀造成危害，实践中得到教训时，才会在这方面进行改良工作，从而造成许多不必要的浪费和反复，这是我们在今后的项目工作中需要改进与避免的。3.2选择合适的防腐蚀材料

选择合适的原材料是建筑工程防腐设计的一个重要环节，关系到整个工程防腐设计的成功与否。经济适用是所有工程选材的基本原则，但在建筑工程的防腐设计中，我们还要考虑原材料的耐腐蚀性能以及材料在施工过程中的可操作性。选用的材料要进行一些物理及力学性能的测试，看其是否达到要求。熔点、密度、热导率、线膨胀系数、导电性、绝缘性和抗拉强度、屈服强度、冲击强度、伸长率、蠕变极限等都是我们进一步筛选防腐材料的考虑因素。还必须要考虑材料在施工过程中的可操作性。通过对候选材料性能与经济的综合分析比较，选出既经济又耐用的材料。

3.3选择合理的防腐蚀方案

防腐蚀措施有多种，在具体项目中，应根据实际的建筑物的使用环境、施工难易程度、建筑物结构、服役寿命等进行选择决定。对于防腐蚀设计要求不高的建筑物，一般采取表面隔离措施的物理防腐蚀技术，因为该种方法最为简单且成本低廉。对于防腐蚀设计要求较高的建筑物，除了采取电化学保护外，还辅以表面隔离措施，甚至对结构材料本身进行处理。合理选择防腐蚀方案还需要从经济计量学角度做出经济评价，诸如在工艺流程设计中、设备技术经济评价中等方面，均要把防腐蚀方案考虑其中，反复对比计算来做出选择。

3.4合理的结构设计

目前在结构设计时，设计人员主要注重力学性能、美观、经济等方面，对结构的防腐蚀设计很少考虑。一项好的防腐蚀工程结构设计除了应该满足力学性能、美学要求以及经济要求以外，还应充分利用结构的合理设计降低或者排除腐蚀发生。在结构设计和工艺建造过程中不注意防腐蚀要求，往往会引起或加速构建的腐蚀，特别容易引起局部腐蚀。

3.5加强防腐工程的管理与监督

建筑防腐设计应符合国家标准《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》和国家现行有关标准的规定。保证建筑物和构筑物防腐蚀工程的施工质量，以减少因腐蚀而造成的损失。防腐蚀工程所用的原材料，必须符合本规范的规定，并具有出厂合格证或检验资料。对原材料的质量有怀疑时，应进行复验，全面加强防腐工程的管理与监督，做好建筑的防腐措施。

3.6应用新技术新材料

金属设备和材料的腐蚀问题，已成为当今经济发展的严重障碍，特别是因腐蚀而造成的各类事故，直接威胁着人类的生命和财产安全。应采用新的科学技术与新的防腐材料，应用于国家重大工程建设，鼓励新材料的研发，做好新技术的研究。但是在新技术与新材料使用前，要经过现场涂装试验和防腐层性能测试评定，采用新工艺的防腐层检测结果达到了国家标准才可以推广使用。

四结束语

建筑防腐技术工作已成为工业建筑体系中不可缺少的组成部分。要做好工业建筑防腐工作,确保防腐工程质量,首先应从做好防腐设计入手,在布置、结构体型、节点构造等方面采取合理的设防,在选材上采用有效的防腐蚀材料,做到因地制宜,经济合理,以控制腐蚀介质的作用,保证建筑的正常使用，其次,施工单位要组织和培养防腐专业施工队伍,确保工程施工质量，建立管理和维修制度，科研单位尤应尽快地研制出行之有效的新品种防腐材料和控制腐蚀的新技术，全面做好防腐工作。

參考文献

[1]孙秋霞，《材料腐蚀与防护》，冶金工业出版社，2001版

[2]杨世伟，常铁军，《材料腐蚀与防护》，哈尔滨工程大学出版社，2007版

[3]刘道新，《材料的腐蚀与防护》，西北工业大学出版社，2006版

本文来源: https://www.lw50.cn/article/c605fcda809d9cddf866556a.html