# 煤系高岭土制备NaX分子筛的工艺研究

### 论文摘要

煤系高岭土是一种与煤伴生的天然非金属矿,采用煤系高岭土为原料合成NaX分子筛,可以将固体资源加以利用,形成高附加值产品,且产品的生产成本低,有着极强的市场竞争力。本文以煅烧处理后的煤系高岭土、NaOH、硅溶胶和蒸馏水为原料,固定摩尔比n（Si）/n（Al）为4,分别采用水热合成法和微波加热合成法制备NaX分子筛,并通过单因素条件实验,结合静态水吸附测定、XRD、IR和SEM等测试手段对合成产物进行分析,对合成条件进行优化,使合成出来的产品吸水性能达到行业标准。水热合成法的优化条件:晶种投加量为2%（占高岭土的质量分数）,碱投加量R（R=n（Na2O）/n（Al2O3）,摩尔比）为5.3,65℃下预晶化3h,100℃下晶化24h,合成的NaX分子筛的静态饱和吸水率和相对结晶度分别为33.19%和91.18%。微波加热法的优化条件:碱投加量R为4.7,先120W功率下预晶化30min,再转到700W下晶化105min,合成的NaX分子筛的静态饱和吸水率和相对结晶度分别为33.91%和88.43%。对高岭土微波加热合成NaX分子筛的晶体生长过程进行研究,发现液相中Al2O3含量很低,且在整个反应过程当中,浓度基本上保持不变,结合SEM图发现高岭土颗粒在凝胶固相中直接转化为八面体沸石晶体。微波加热法与水热法相比具有晶化速度快、耗碱少、能较好的抑制杂晶相的生成等特点。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 前言

- 1.1 高岭土概述

- 1.1.1 高岭土的来源、结构及应用

- 1.1.2 煤系高岭土

- 1.2 分子筛概述

- 1.2.1 NaX 分子筛的结构

- 1.2.2 NaX 分子筛的应用

- 1.3 分子筛的合成方法

- 1.4 分子筛的合成机理

- 1.5 高岭土合成分子筛的研究现状

- 1.6 研究意义与研究内容

- 1.7 论文创新点

- 第二章 实验材料和实验方法

- 2.1 实验药剂和实验仪器

- 2.1.1 实验药剂

- 2.1.2 实验仪器

- 2.2 实验方法

- 2.2.1 高岭土预处理

- 2.2.2 水热合成NaX 分子筛工艺流程

- 2.2.3 微波加热合成NaX 分子筛的工艺流程

- 2.2.4 NaX 分子筛的性能测试与表征

- 第三章 水热法合成NaX 分子筛

- 3.1 晶化时间对NaX 分子筛性能的影响

- 3.2 预晶化过程对NaX 分子筛性能的影响

- 3.3 晶种投加量对NaX 分子筛性能的影响

- 3.4 碱投加量对NaX 分子筛性能的影响

- 3.5 小结

- 第四章 微波加热法合成NaX 分子筛

- 4.1 一步晶化反应中晶化时间对NaX 分子筛性能的影响

- 4.2 一步晶化反应中晶化功率对NaX 分子筛性能的影响

- 4.3 两步反应中预晶化时间对NaX 分子筛性能的影响

- 4.4 两步反应中预晶化功率对NaX 分子筛性能的影响

- 4.5 两步反应中晶化时间对NaX 分子筛性能的影响

- 4.6 一步晶化和两步晶化的对比

- 4.7 碱投加量R 对NaX 分子筛性能的影响

- 4.8 微波加热合成NaX 分子筛的晶体生长过程分析

- 4.9 小结

- 第五章 微波加热合成与水热合成NaX 分子筛的对比

- 第六章 结论

- 参考文献

- 攻读研究生期间发表的论文

- 致谢

- 详细摘要

### 相关论文文献

- [1].偏高岭土微波加热合成NaX分子筛及其机理探讨[J]. 硅酸盐通报 2011(05)

- [2].煤系高岭土酸浸脱铝水热合成NaX分子筛[J]. 非金属矿 2013(05)

- [3].煤系高岭土水热合成吸附干燥剂NaX分子筛[J]. 非金属矿 2010(06)

- [4].NaX分子筛吸附废水中苯酚的实验研究[J]. 六盘水师范高等专科学校学报 2009(03)

- [5].微波合成纳米NaX分子筛的研究与表征[J]. 石油化工 2013(09)

- [6].水凝胶相中载体预陈化法合成NaX型沸石膜[J]. 膜科学与技术 2009(06)

- [7].六氟乙烷和五氟一氯乙烷在NaX上的吸附平衡[J]. 高校化学工程学报 2020(02)

- [8].室温合成纳米NaX型沸石分子筛探讨[J]. 中国高新技术企业 2015(31)

- [9].碱熔融法合成NaA和NaX型粉煤灰沸石对亚甲蓝的吸附动力学研究[J]. 河南科学 2012(12)

- [10].国产吸附剂RAX-3000专用NaX分子筛工业连续化生产研究[J]. 山东化工 2017(01)

- [11].NaX分子筛负载Nd_2O_3/Ti(OC_4H_9)_4催化合成聚丁二酸丁二醇酯[J]. 华侨大学学报(自然科学版) 2017(02)

- [12].煤矸石制备NaX型分子筛及其对Cd~(2+)的吸附性能[J]. 东南大学学报(自然科学版) 2020(04)

- [13].X~1∑~+态NaX(X=Br,F)分子势能函数与光谱常数[J]. 贵州师范大学学报(自然科学版) 2016(01)

- [14].以石英砂为硅源合成NaX沸石的研究[J]. 化学研究与应用 2015(11)

- [15].Co~(2+)离子交换NaX分子筛催化苯乙烯环氧化[J]. 化工进展 2011(03)

- [16].Co~(2+)-NaX催化苯乙烯氧气氧化机理的研究[J]. 化学试剂 2010(12)

- [17].碱熔融法合成NaA和NaX型粉煤灰沸石的品质表征[J]. 环境工程学报 2008(06)

- [18].NAX—500RP数字胃肠机维修一例[J]. 医疗装备 2014(12)

- [19].NaX沸石吸附储氢的分子模拟[J]. 石油学报(石油加工) 2012(S1)

- [20].NaX分子筛填充PDMS膜对丙烯/丙烷分离性能的研究[J]. 化工时刊 2009(02)

- [21].高稳定性Co~(2+)-NaX催化苯乙烯环氧化合成环氧苯乙烷[J]. 石油化工 2010(03)

- [22].以NaX为载体的钠离子全固态电极的研究[J]. 化学工程与装备 2010(08)

- [23].Co~(2+)-NaX催化膜的制备及其催化苯乙烯环氧化性能[J]. 化工进展 2010(05)

- [24].多级孔NaX分子筛的合成及CO_2吸附性能[J]. 高等学校化学学报 2020(04)

- [25].粉煤灰制备高纯度NaX型沸石及去除废水中Pb~(2+)的研究[J]. 离子交换与吸附 2017(05)

- [26].Co~(2+)-NaX催化氧气环氧化苯乙烯的溶剂效应[J]. 河南师范大学学报(自然科学版) 2008(01)

- [27].反应条件对NaX型纳米分子筛结晶行为的影响[J]. 硅酸盐通报 2011(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/c65a465ccbd498c035c6c65c.html