# 六方相三氧化钨的制备及光催化性能研究

### 论文摘要

三氧化钨是一种重要的半导体材料,在有机污染物的降解、光解水等方面有着广阔的应用前景,而实现三氧化钨优良的性能依赖于特殊的结构与形貌。因此,研究不同因素对三氧化钨结构、形貌以及光催化性能的影响具有重要的意义。本文利用水热法,研究了一价阳离子草酸盐为添加剂对三氧化钨结构与形貌的影响。研究发现,当阳离子为Li+、Na+时,易生成棒状六方相三氧化钨；当阳离子为K+、NH4+时形成六方相三氧化钨纳米线,并聚集成带有孔道的网状结构；当添加剂阳离子为Ru+、Cs+时,得到片状六方相三氧化钨；当添加剂阳离子为H+时,得到片状单斜相三氧化钨。结果表明,随着碱金属阳离子半径的增大,纳米三氧化钨的形貌由一维纳米线向二维纳米片转变；随着碱金属阳离子电负性增加,三氧化钨晶体生长越完全,并引起三氧化钨从六方相到单斜相的转变。以光催化降解亚甲基蓝溶液为模型,首先考察了晶型对光催化性能的影响,研究发现六方相三氧化钨光降解效率在30.0%以上,大于单斜相三氧化钨的光降解效率（21.4%）。本文进一步考察了不同形貌对六方相三氧化钨催化性能的影响,结果表明：当添加剂为K2C204时,由于三氧化钨聚集成网状结构,比表面积为93.73 m2/g,光降解效率最大,达到74.5%；同时发现,纳米棒的光降解效率在44.5%左右,大于纳米片的光降解效率（32.0%左右）。以乙二胺四乙酸二钠和左旋酒石酸钠为添加剂,分别制备了形貌较为少见的针状以及碟状的三氧化钨。以酒石酸为添加剂,考察了分子手性对光催化性能的影响。通过光吸收性能分析,左旋酒石酸为添加剂制备的三氧化钨光降解效率大于右旋酒石酸。此外,研究了水热温度与水热时间对制备六方相三氧化钨的影响,得到结论：三氧化钨晶体的生长随着水热温度的升高而更加完全,晶粒尺寸变大,其对亚甲基蓝溶液光降解效率降低；同样,时间的延长有助于三氧化钨晶体的进一步生长,但其对亚甲基蓝溶液光降解效率有所下降。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 3的晶体结构'>1.1 六方相WO3的晶体结构

- 3的晶型调控方法'>1.2 WO3的晶型调控方法

- 3晶型的调控'>1.2.1 水热法对WO3晶型的调控

- 3晶型的调控'>1.2.2 其他方法对WO3晶型的调控

- 3的形貌调控方法'>1.3 WO3的形貌调控方法

- 3形貌的调控'>1.3.1 水热法对WO3形貌的调控

- 3形貌的调控'>1.3.2 其他方法对WO3形貌的调控

- 3纳米材料在光催化领域的应用'>1.4 WO3纳米材料在光催化领域的应用

- 3光催化分解水'>1.4.1 WO3光催化分解水

- 3光催化降解有机污染物'>1.4.2 WO3光催化降解有机污染物

- 3在光催化领域的其他应用'>1.4.3 WO3在光催化领域的其他应用

- 1.5 本课题研究目的与内容

- 第二章 实验药品、仪器及方法

- 2.1 实验药品及仪器

- 2.1.1 实验所用试剂及规格

- 2.1.2 实验所需仪器及型号

- 3粉体的制备'>2.1.3 六方相WO3粉体的制备

- 2.2 试样的表征方法

- 2.2.1 粉末X-射线衍射分析（XRD）

- 2.2.2 扫描电子显微镜检测（SEM）

- 2.2.3 化学组成分析（EDX）

- 2.2.4 紫外-可见漫反射光谱分析（UV-vis-DRS）

- 2.2.5 激光拉曼光谱分析（Raman）

- 2吸附-脱附'>2.2.6 N2吸附-脱附

- 2.3 催化剂的光催化活性研究

- 3结构及光催化性能的影响'>第三章 水热合成过程中添加剂对WO3结构及光催化性能的影响

- 3.1 引言

- 3结构与形貌的影响及光吸收性能研究'>3.2 酒石酸、L（+）-酒石酸、L（+）-酒石酸钠对WO3结构与形貌的影响及光吸收性能研究

- 3.2.1 酒石酸系列添加剂对晶体结构的影响

- 3.2.2 酒石酸系列添加剂对晶体形貌的影响

- 3.2.3 酒石酸系列添加剂对光吸收性能的影响

- 3结构与形貌的影响及光吸收性能研究'>3.3 EDTA-2Na、硫脲对WO3结构与形貌的影响及光吸收性能研究

- 3晶型的影响'>3.3.1 不同添加剂对WO3晶型的影响

- 3形貌的影响'>3.3.2 不同添加剂对WO3形貌的影响

- 3光吸收性能的影响'>3.3.3 不同添加剂对WO3光吸收性能的影响

- 3.4 本章小结

- 3结构及光催化性能的影响'>第四章 水热合成过程中添加剂阳离子对WO3结构及光催化性能的影响

- 4.1 引言

- 4.2 添加剂阳离子对W03结构的影响

- 3晶型的影响'>4.2.1 添加剂阳离子对WO3晶型的影响

- 3化学组成的影响'>4.2.2 添加剂阳离子对WO3化学组成的影响

- 3形貌的影响'>4.2.3 添加剂阳离子对WO3形貌的影响

- 3化学键特性'>4.2.4 WO3化学键特性

- 3光催化性能的影响'>4.3 添加剂阳离子对WO3光催化性能的影响

- 4.3.1 光催化研究机理

- 4.3.2 实验方法

- 3光吸收性能的影响'>4.3.3 添加剂阳离子对WO3光吸收性能的影响

- 4.3.4 添加剂阳离子对六方相光催化性能的影响

- 4.3.5 反应动力学研究

- +对WO3结构及光催化性能的影响'>4.4 K+对WO3结构及光催化性能的影响

- +对WO3晶型的影响'>4.4.1 K+对WO3晶型的影响

- +对WO3形貌的影响'>4.4.2 K+对WO3形貌的影响

- +对WO3比表面积的影响'>4.4.3 K+对WO3比表面积的影响

- +对WO3光催化活性的影响'>4.4.4 K+对WO3光催化活性的影响

- 4.5 小结

- 3结构及光催化性能的影响'>第五章 水热条件对WO3结构及光催化性能的影响

- 5.1 引言

- 3结构与形貌的影响及光催化性能研究'>5.2 水热温度对WO3结构与形貌的影响及光催化性能研究

- 3晶型的影响'>5.2.1 水热温度对WO3晶型的影响

- 3形貌的影响'>5.2.2 水热温度对WO3形貌的影响

- 3光吸收性能的影响'>5.2.3 水热温度对WO3光吸收性能的影响

- 3的光催化性能的影响'>5.2.4 水热温度对WO3的光催化性能的影响

- 3结构与形貌的影响及光催化性能研究'>5.3 水热时间对WO3结构与形貌的影响及光催化性能研究

- 3晶型的影响'>5.3.1 水热时间对WO3晶型的影响

- 3形貌的影响'>5.3.2 水热时间对WO3形貌的影响

- 3光吸收性能的影响'>5.3.3 水热时间对WO3光吸收性能的影响

- 3的光催化性能的影响'>5.3.4 水热时间对WO3的光催化性能的影响

- 5.4 本章小结

- 第六章 结论

- 参考文献

- 致谢

- 攻读硕士学位期间发表的学术论文

### 相关论文文献

- [1].FeMnP_(0.67)Ga_(0.33)化合物相稳定性的第一性原理研究[J]. 内蒙古大学学报(自然科学版) 2020(04)

- [2].纯六方相钛酸锌粉体的制备与表征[J]. 中国陶瓷 2012(07)

- [3].纯六方相钛酸锌粉体的制备与表征[J]. 陶瓷学报 2012(03)

- [4].化学沉淀法制备六方相、正交相三氧化钼及其电化学性能[J]. 内蒙古师范大学学报(自然科学汉文版) 2013(04)

- [5].化学气相沉积硫化锌中六方相形成机制及抑制方法分析[J]. 红外与激光工程 2010(06)

- [6].六方相NaYF_4:Yb/Er纳米晶制备方法研究进展[J]. 化学研究 2011(03)

- [7].纯六方相钛酸锌粉体制备和表征[J]. 大连交通大学学报 2009(06)

- [8].六方相三氧化钼催化剂合成及其甲醇选择性氧化性能[J]. 无机盐工业 2016(03)

- [9].六方相纤锌矿硫化锌微球的制备及性能研究[J]. 光学学报 2016(08)

- [10].六方相Mn掺杂钛酸钡陶瓷的制备及结构表征[J]. 吉林化工学院学报 2018(01)

- [11].六方相三氧化钨纳米线的制备及其光催化性能研究[J]. 应用化工 2013(01)

- [12].六方相MoO_3的制备及其光催化活性[J]. 广州化工 2011(12)

- [13].硝酸辅助的六方相MoO_3的制备及其光催化性质[J]. 中国钼业 2011(05)

- [14].溶胶-凝胶自蔓延法合成六方相ZnTiO_3粉体[J]. 中国陶瓷 2011(12)

- [15].钙钛矿结构RFeO_3晶体研究进展[J]. 人工晶体学报 2020(06)

- [16].金属受体辅助S–O耦合作用改善六方相三氧化钨光解水性能的研究（英文）[J]. Science China Materials 2018(01)

- [17].钛铁矿型六方相ZnTiO_3的电子结构和光学性质(英文)[J]. 物理化学学报 2011(01)

- [18].低温液相合成路线制备六方相MoO_3纳米棒[J]. 中国钼业 2009(02)

- [19].室温下合成纺锤形貌六方相NaLnF_4(Ln=Nd,Sm,Eu,Gd,Tb)纳米颗粒[J]. 无机化学学报 2010(09)

- [20].掺杂Ni~(2+)的六方相ZnTiO_3的光致发光性能研究[J]. 材料导报 2013(02)

- [21].六方相NaDyF_4微纳米晶的水热合成[J]. 南京工业大学学报(自然科学版) 2012(02)

- [22].A位平均离子尺寸对六方RMnO_3多铁化合物的结构和性能调控[J]. 高压物理学报 2011(02)

- [23].六方相LaOF∶Er,Yb的上转换发光及温度传感特性[J]. 发光学报 2020(05)

- [24].低温熔盐法制备六方相NaYF_4:Yb~(3+)/Er~(3+)[J]. 科技广场 2017(02)

- [25].BaBO_3系列透氧材料最优成份规律的理论研究[J]. 中国科学:物理学 力学 天文学 2011(09)

- [26].正交相和六方相的MoO_3微米棒的自组装及其在催化染料脱色中的应用(英文)[J]. 安徽大学学报(自然科学版) 2013(02)

- [27].稀土掺杂氟化物纳米晶体的合成机理和光谱特性[J]. 中国科学:物理学 力学 天文学 2013(01)

- [28].磷酸稀土合成方法研究进展[J]. 稀土 2020(03)

- [29].利用脉冲激光沉积法制备高Mg掺杂的六方相MgZnO薄膜[J]. 发光学报 2010(02)

- [30].六方相Dy~(3+):CePO_4一维纳米发光粉的合成与表征[J]. 硅酸盐学报 2009(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/c6607756e238f9eb62b7afa1.html