# 尖晶石锰酸锂的低温合成与性能研究

### 论文摘要

锂离子电池因具备优异的电化学性能，近年来得到了迅速发展。锂离子电池的性能很大程度上取决于正极材料、负极材料的制备和电解质及隔膜的选择，其中正极材料显得尤为重要。LiMn2O4由于电压高、价格便宜、对环境基本无污染而成为最有希望的备选正极材料之一。大量实验研究表明，制备方法和制备条件的不同会在很大程度上影响LiMn2O4材料的性能。本论文的主要目的就是探索制备LiMn2O4的最佳合成方法。本文采用了多种方法，如低温液相水热法，共沉淀法、乳化干燥法等方法制备了尖晶石锰酸锂。通过红外光谱分析来定性分析化合物原子官能团，X-射线衍射、透射电子显微镜、扫描电子显微镜等测试手段对样品的结构和形貌进行表征；对使用不同方法制得的尖晶石LiMn2O4的合成条件进行研究，并将制得样品组装成电池做了电化学性能测试。其中，低温液相前躯体水热法，制得晶化程度较高，晶体结构稳定，并且粒度分布较均匀，平均粒径约在500nm的LiMn2O4尖晶石超细粉末。所得的粉末样品做成电池进行电性能侧试，其首次放电容量可达130.5mAh·g-1，循环30圈后比容量仍保持在110mAh·g-1，下降幅度仅为15.71%，表现出良好的电化学性能。实验结果表明，用这种在水热前躯体法反应的制备方法可在一定程度上解决固相反应中存在的产物粒度分布不均匀，不易得到纯净、单一的LiMn2O4尖晶石的缺点。尖晶石锰酸锂材料进行掺杂改性来提高它的首次充放容量和循环性是以后课题研究的重点。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 研究背景

- 1.2 锂离子电池正极材料的研究现状简介

- 2）'>1.2.1 锂钴氧化物（ LiCoO2）

- 2）'>1.2.2 氧化镍锂（层状 LiNiO2）

- 2）'>1.2.3 氧化锰锂（层状 LiMnO2）

- 1+xV3O8'>1.2.4 层状 Li1+xV3O8

- 4'>1.2.5 正极材料 LiFePO4

- 2O4'>1.2.6 尖晶石 LiMn2O4

- 2O4的结构'>1.2.6.1 尖晶石 LiMn2O4的结构

- 1.2.6.2 合成尖晶石锰酸锂的优势

- 1.2.6.3 尖晶石锰酸锂存在的问题

- 1.2.6.4 改进尖晶石锰酸锂的方法

- 1.2.7 尖晶石锰酸锂的合成方法

- 1.2.7.1 高温固相反应法

- 1.2.7.2 Pechini 法

- 1.2.7.3 溶胶 -凝胶法

- 1.2.7.4 共沉淀法

- 1.2.7.5 熔融浸渍法

- 1.2.7.6 乳胶干燥法

- 1.2.7.7 水热合成法

- 1.3 锂离子电池的工作原理

- 1.3.1 锂离子电池的特点

- 1.3.1.1 锂离子电池的优缺点

- 1.3.1.2 锂离子电池对基础材料的基本要求

- 1.3.1.3 锂离子电池正极材料

- 1.4 本课题内容

- 1.4.1 低温液相法简介

- 1.4.2 课题研究意义

- 1.4.3 课题研究的目标

- 第二章 低温液相法合成锰酸锂材料

- 2.1 实验试剂与仪器

- 2.1.1 实验试剂

- 2.1.2 实验仪器

- 2.2 实验方法

- 2.2.1 低温水热合成法一

- 2.2.2 低温水热合成法二

- 2.2.3 共沉淀法合成法三

- 2.2.4 低温水热前躯体β - MnO 2 合成法四

- 2.2.5 乳化干燥法合成法五

- 2.3 材料表征方法

- 第三章 结果与讨论

- 3.1 结构分析与讨论

- 3.1.1 FTIR 结果分析与讨论

- 3.2 TEM 分析与讨论

- 2O4的 TEM 图'>3.2.1 不同方法得到 LiMn2O4的 TEM 图

- 3.3 SEM 分析与讨论

- 2O4的 SEM 图'>3.3.1 不同方法得到 LiMn2O4的 SEM 图

- 3.4 低温水热前躯体法合成锰酸锂的 TEM - 电子衍射分析与讨论

- 3.5 低温水热前躯体法合成锰酸锂的 SEM - 能谱分析与讨论

- 3.6 XRD 分析与讨论

- 2O4M-4 的 XRD 图谱'>3.6.1 低温水热前躯体法反应制得 LiMn2O4M-4 的 XRD 图谱

- 3.8 小结

- 第四章 锰酸锂的电化学性能测试

- 4.1 尖晶石型锰酸锂的电化学性质

- 4.2 电池的组成及组装

- 4.2.1 正极片的制备

- 4.2.2 负极制备

- 4.2.3 隔膜

- 4.2.4 电解液

- 4.2.5 电池壳

- 4.3 实验电池的组装及注意事项

- 4.3.1 电池组装

- 4.3.2 组装扣式电池的要求

- 4.3.3 组装扣式电池的示意图

- 4.3.4 电池组装的注意事项

- 4.4 电化学性能测试

- 4.4.1 充放电循环性能

- 4.4.2 测试的仪器及参数设置

- 4.5 电池的电化学测试

- 2O4正极材料首次充放电'>4.5.1 合成的 LiMn2O4正极材料首次充放电

- 2O4正极材料循环性电化学测试'>4.5.2 合成的 LiMn2O4正极材料循环性电化学测试

- 4.6 锰酸锂正极材料电化学容量衰减分析

- 4.7 小结

- 第五章 结论与展望

- 5.1 结论

- 5.2 展望

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].天然蓝色尖晶石及其仿冒品的鉴别[J]. 湖南有色金属 2020(03)

- [2].添加剂对铝尖晶石质浇注料烧成后残余膨胀的影响[J]. 耐火与石灰 2020(04)

- [3].通过γ-辐照提高掺杂的反尖晶石磁特性[J]. 金属功能材料 2018(04)

- [4].对不同水泥种类下含尖晶石高铝浇注料的研究[J]. 耐火与石灰 2016(06)

- [5].TiO_2含量对铁铝尖晶石晶体结构影响的研究[J]. 人工晶体学报 2016(02)

- [6].铁铝尖晶石加入量对镁铁铝尖晶石砖的性能影响[J]. 硅酸盐通报 2014(11)

- [7].水泥窑用后镁铁铝尖晶石砖性能研究[J]. 山东工业技术 2014(20)

- [8].铁铝尖晶石的合成及应用研究进展[J]. 耐火材料 2014(06)

- [9].反应烧结法合成铁铝尖晶石中二氧化硅的赋存状态[J]. 硅酸盐学报 2015(03)

- [10].铁铝尖晶石合成的热力学分析与制备方法比较[J]. 太原理工大学学报 2015(06)

- [11].天然钴尖晶石的宝石学和光谱学特征[J]. 宝石和宝石学杂志 2018(S1)

- [12].隧道窑反应烧结合成铁铝尖晶石[J]. 非金属矿 2016(02)

- [13].矾土基体添加铁铝尖晶石的烧结特性研究[J]. 中国陶瓷 2014(09)

- [14].铁铝尖晶石的合成及应用[J]. 硅酸盐通报 2013(03)

- [15].认识彩宝新秀尖晶石[J]. 艺术市场 2013(12)

- [16].铁铝尖晶石的合成及镁铁铝尖晶石砖的性能与应用[J]. 耐火材料 2011(06)

- [17].添加稳定剂对反应烧结法合成铁铝尖晶石的影响[J]. 人工晶体学报 2015(12)

- [18].氧分压对铁铝尖晶石稳定性的影响[J]. 硅酸盐学报 2016(06)

- [19].不同铁载体对镁铁铝尖晶石材料性能影响[J]. 硅酸盐通报 2014(12)

- [20].尖晶石的伪装[J]. 卓越理财 2013(03)

- [21].钙化焙烧钒渣过程中钒尖晶石的矿物学特征[J]. 矿冶 2014(05)

- [22].富铝尖晶石中刚玉的析晶与固溶[J]. 耐火材料 2012(06)

- [23].氮气气氛下铁铝尖晶石的合成[J]. 硅酸盐学报 2011(03)

- [24].添加TiO_2对铁铝尖晶石合成和烧结的影响[J]. 耐火材料 2010(06)

- [25].研磨时间对熔盐法合成铁铝尖晶石粉体的影响[J]. 耐火材料 2020(03)

- [26].烧成温度对镁铁铝尖晶石砖性能的影响[J]. 耐火材料 2016(06)

- [27].利用多孔氧化铝模板制造多孔尖晶石[J]. 耐火与石灰 2016(01)

- [28].TiO_2对无水泥铝镁浇注料中形成原位尖晶石的影响[J]. 耐火材料 2014(06)

- [29].非贵金属尖晶石材料可替代昂贵的铂和稀土催化剂用于汽车催化转化器[J]. 石油炼制与化工 2015(02)

- [30].镁铁铝复合尖晶石砖抗水泥熟料和抗碱盐侵蚀性能研究[J]. 耐火材料 2015(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/c66e0f605e8ec577cf0b74ac.html