# SBR法处理农副食品加工废水的研究

### 论文摘要

农副食品加工工业废水的特点是有机物质和悬浮物含量高。如果这部分废水未经妥善处理进入水体后,污染严重时,将引起水生动物和鱼类死亡,促使水底沉积的有机物产生臭味,严重污染环境。半岛流域是山东省重点流域,流域涉及的河流多而短小,且大部分直流入海,河流环境容量小。莱阳市位于胶东半岛的中部,目前食品加工行业成为莱阳市的支柱产业,根据莱阳市“十五”期间的环境质量报告书的统计,食品加工行业为“十五”期间莱阳市的主要污染源,且这些污染源的排放情况都是通过短距离的明沟或暗沟排入五龙河,经五龙河排入黄海。莱阳市的食品加工行业中主要是农副食品加工业,因此加大对农副食品加工行业废水处理工艺的研究和使用,进一步提高废水处理效果,对改善莱阳市甚至是半岛流域的水环境质量都具有重要的意义。SBR工艺是处理农副食品加工废水常用的方法之一。本项目在考察SBR法处理农副食品加工废水的运行过程特性及工艺参数的基础上,研究SBR法运行效果及运行中影响因素的控制,采取了相应的改进措施,主要从曝气强度、曝气时间、能耗、溶解氧、污泥浓度等方面,研究其合理的匹配,在有机物除去满足要求的前提下,尽可能降低运行成本,提高处理效率,确定各种优化运行参数。工程改造后,在实际运行中表明:①在处理效果方面:出水水质好且稳定,COD的出水浓度基本保持在60mg/1以下,各项指标均满足《山东半岛流域水污染物排放标准》（DB37/676-2007）的一级标准要求,工程改造后COD的去除率由改造前的79.45%提高到91.55%,COD的去除率提高了12.1%,改造后的SS去除率由改造前的75.76%提高到91.13%,SS的去除率提高了15.37%;②能耗方面:吨水运行费用从0.77元/吨,降低为0.455元/吨。工程运行的成功,不仅将降低龙大食品集团北污水处理厂运行的成本,废水处理效率的提高,还将对改善莱阳市甚至是半岛流域的水环境质量具有重要的意义,另外对促进SBR工艺的理论研究、为采用SBR工艺处理农副食品加工废水的其他厂家的污水设施的改扩建提供一定的理论基础和技术依据。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1. 绪论

- 1.1 农副食品加工废水来源及特性

- 1.2 农副食品加工废水的危害

- 1.3 农副食品加工废水的处理方法与研究进展

- 1.3.1 物化处理

- 1.3.2 生化处理

- 1.3.3 处理农副食品加工废水的组合工艺

- 1.4 研究的目的和意义

- 1.5 研究内容

- 2. SBR工艺介绍

- 2.1 SBR法处理工艺的研究现状和发展

- 2.2 SBR工艺流程

- 2.3 SBR工艺的特点

- 2.4 影响SBR工艺处理废水效果的因素

- 2.4.1 操作条件的影响

- 2.4.2 基质条件的影响

- 3. 龙大集团食品工业园废水处理工程改造前后概况

- 3.1 龙大集团食品工业园农副食品加工废水来源及特点

- 3.2 废水处理水质与处理水量

- 3.3 排放标准

- 3.4 改造前工艺

- 3.5 改造后的工艺

- 3.6 测定方法

- 4. 改造后 SBR工艺工程运行情况

- 4.1 工程改造前后的SBR工艺阶段的主要设备的变化情况

- 4.2 污泥培养及驯化

- 4.3 运行模式的确定

- 4.4 最经济的运行工况的确定

- 4.4.1 最佳曝气升压的确定

- 4.4.2 最佳污泥浓度的确定

- 4.4.3 最佳充水比的确定

- 4.4.4 最佳曝气时间的确定

- 4.4.5 最优沉淀时间的确定及污泥沉降性能的控制

- 4.5 废水处理工艺改造前后运行费用和处理效果比较分析

- 4.5.1 运行费用比较

- 4.5.2 处理效果比较

- 5. 结论

- 参考文献

- 致谢

- 个人简历

- 在学期间发表的学术论文与研究成果

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/c676e1ea36f2abec75639e98.html