# 建筑工程的质量控制潘雪兵

江苏建发建设项目咨询有限公司江苏南京210000

摘要：建筑业在经济发展的浪潮中呈现出崭新的姿态，建筑工程的质量问题也成为大家关注的焦点。建筑工程最为关注的问题就是建筑工程的质量问题。为了提高工程质量，本文对工程质量的控制进行了论述。

关键词：工程；施工；质量；控制

1工作准备阶段质量控制要点

1.1提高质量监督管理意识

质量管理意识属于企业展开生产管理的基本指导思想，也是提升也经济效益的关键点。对施工人员的的技术水平要求进行提高，确保在施工过程中，施工人员的技术能力能保证工程的质量以及其自身的生命安全。科学合理有序地组织工程施工，进行人性化的管理，加强技术措施、管理措施。对企业内部的而所有员工进行统一的技术和安全培训，并且要提升企业工作人员的质量管理意识，强化工作人员的教育与培训工作，在培训完成之后，还需要要求工作人员将其付诸实践，相关的工作人员需要依据培训当中的要求，进行安全的操作，做到安全守则，从而使得企业能够正常的运行。

1.2技术人员的技术和质量交底

工程施工中将会有很多技术问题有待解决，作为一名合格的施工人员，首先需要具备较强的责任心和掌握较多的施工方法，这样才能够从根本上做好施工工作，结合实际的需要，将理论与实际相结合，提高自身的技术水平。近年来。施工技术水准的不断提稿，使得施工能够顺利的进行，最终保全了了工程结构的完善以及使用功能的健全，使得我国施工能够蓬勃的发展。相关的技术人员在新时期内，更应该紧跟时代发展的步伐，抓好技术管理以及质量控制等方面的工作，避免出现盲目追求利益而忽视质量的行为。

1.3图纸会审

在施工前确立施工的方案，在方案的设计上，要充分的考虑到各种情况的发生，进行各方面的准备，在确保几个方案的同时，也要选择其中最优方案，熟练的对现场进行指挥和管理，进一步了解施工的状态，随时对方案进行相应的更改，以求达到最好的效果。在进行施工时，需要通过会审做出相关的施工方案，要求按照施工方案进行施工，合理的对施工质量进行控制。在特殊情况下，我们需要根据实际的情况，进行相对应的改善。这一环节的进行一定要认真做细，才能避免质量监督的过程出现疏漏。

2施工质量控制中所需要注意的问题

2.1材料监管

在施工时，我们要在材料的准备和选择上，进行格外的检查，对于材料的加强监督管理也是不可少的，对原材料要随时进行样品的抽查，争取对每一批的水泥等材料等进行随机的检查，提高抽查的频率，确保各阶段材料的运用都符合准备阶段质量控制的标准，要将责任划分到个人，以提高监察力度，保障施工质量。要从分做好钢筋和模板方面的检查工作。施工单位要对每道工序自检才可进行复检，复检时后方要采用报告的方式，要确保数量和质量符合图纸设计达到要求，使得各项指标都要全部达到相应的要求。

2.2施工操作科学、合理

在实际操作时，一定要针对操作规范进行施工，才能为工程施工提供有效的质量保证。工程施工是一个系统性较强的工作，需要在多方面做好质量控制。既要合理的选择施工的区域，又要合格的选择好材料。施工时，要按照操作说明对设备进行严格的控制，严禁质量不合格和不符合要求的设备进入施工场地。按照施工的进度进行合理的拜访，进行统一的管理。

2.3施工工艺质量控制要点

2.3.1深基支护

对于水泥搅拌桩以及钢板桩符合，通常都是以水泥搅拌桩进行阻水，钢板桩或者钻孔灌注桩挡土的机构。水泥搅拌桩大多都是利用水泥作为固化剂，接着利用深层搅拌机械在地基上，将软土或者沙等等材料以及固化剂进行强制拌合，使得软基能够硬结，从而提高地基的强度。这方法适用于软基的处理，效果十分的明显，在处理完成之后，可以成桩、墙等。深层的水泥搅拌桩十分适用于对淤泥、沙土以及粉土的处理，当其用于处理泥炭土或者地下水具有侵蚀性时，就需要先通过试验，确定其实用性。在冬季进行施工时，需要引起重点注意的是，我们需要注意低温对处理效果产生的影响。

2.3.2混凝土施工技术

混凝土工程施工是工程当中一项不可缺少的材料，就是指由凝材料将骨料胶结成整体的工程复合材料的统称。一般情况下，我们用混凝土进行指用胶凝材料，砂、石作骨料。利用水按照一定的比例进行配合，经过搅拌只够所获得的水泥混凝土，就是我们俗称的普通混凝土。在施工时，施工人员的计量标准一定要进行严格的控制，一定要对质量把好关。

我们在进行建筑工程设计时，就应该充分的注意到调整楼高以及屋面的高度，同时，要科学的设置好全梁，因为它能有效的抵抗温度的差异。同时，我们要尽量使得屋体和墙体内的温度一致，更要科学的使用微膨胀混凝土并结合浇带和加强带的使用，使其能偶有效的曾庆抵抗温度差异而引起的裂变。

3事后严肃把关

在工程施工完成后，我们需要对于质量控制要点以及要害部位等进行一系列的事后复检，严格按照质量评审的标准对工程组织进行验收认证。对于质量验收不合格的工程要一律不予验收认证。并责令其进行完善，要求其在一定的时间内完成，并进行再次的验收。对于一个优良的工程来说，质量是全程管理当中的重中之重，而其中的验评也是重要的组成部分。对于验评工作来说，我们首先需要做到的就是详细无误差，详细就是指要深入细致，逐项的进行对照的检查，而无误差就是指，我们要按照评定的标准进行评定。将质量管理的科学总结作为新工程积累经验。

3质量控制措施

3.1完善工程的质量制度管理工作

在进行工作前就要根据设计图纸和整个的设计意图，充分做好项目管理的相关工作保证这个管理计划在实际的施工中的可行性和准确性。对于管理制度在建筑现场施工管理中是必不可少的，建立针对性的质量管理监督体系是必然的。一个完整而又健全的质量管理体系，都是需要每个施工工序和相关责任人相互配合的，从而使每个施工环节和各项工作都有相关的人员去管理。建筑的系统比较庞大及复杂，其中会耗费大量的人力、物力和财力，如果不能做到合理的管理，很有可能就会导致严重的损失，为了能够保证质量，必须规范施工企业的管理制度。只有规范建筑企业的监管制度，把管理与监督有效的结合到一起，从而全面的加强施工管理的严谨性，才能从根本上解决施工现场管理可能会出现的问题。

3.2认真做好监督检测工作

在建筑工程施工完成后，我们需要对于质量控制要点以及要害部位等进行一系列的事后复检，严格按照质量评审的标准对工程组织进行验收认证。对于质量验收不合格的工程要一律不予验收认证。并责令其进行完善，要求其在一定的时间内完成，并进行再次的验收。对于一个优良的建筑工程来说，质量的全程管理是验评的基础，而验评管理也是全程质量管理的重要组成部分。对于质量监督检测工作，我们需要做到详细无误差，详细就是指要深入细致，逐项的进行对照的检查，而无误差就是指，我们要按照评定的标准进行评定。

结束语

总之，在建筑工程中，应健全有效的质量管理和控制体系，每个施工环节都本着严谨负责的态度，认真、规范地进行施工操作，严格检查各工序的质量，主动发现问题，并及时采取合理有效的处理措施，以确保建筑工程的质量达到要求，提高对建设项目工程管理的水平。

参考文献

[1]杨振华，陈文芳.建筑工程项目质量控制研究[J].科技风.2011（24）

[2]甄延海.浅谈建筑工程质量全过程控制[J].聊城大学学报（自然科学版）.2012（04）

[3]洪华俊，朱惠敏.探讨建筑工程质量管理之影响因素及质量控制[J].科技资讯.2010（26）

本文来源: https://www.lw50.cn/article/c6a2ad6687e1c38abe4a0a7a.html