# T形短肢剪力墙弹塑性分析

### 论文摘要

短肢剪力墙是指墙肢截面高度与厚度之比为5-8的抗震墙,通常墙厚不小于200mm,肢长在1000-2500mm之间,它介乎于异形框架柱和一般剪力墙之间。这种结构体系以剪力墙为基础,并吸取框架的优点,逐步发展而成20-30层高层住宅经常选用的结构型式之一。目前对这类结构的基本力学性能了解尚少,计算分析方法也不很成熟,从而影响了这类结构的推广应用。亟待开展深入细致的研究工作。但是由于研究资金的不足,造成理论无法指导实际运用的情况。计算机模拟试验的出现可以解决了这个问题,使有限的研究资金发挥出无限的作用。而且它可以进行1:1的模型试验,避免出现进行小比例试验所产生的“失真”现象。它还可以反复多次进行同一个试验,能够更加全面观察模型上所有点的受力情况,能够更加准确测量出模型的变形和应力。根据有限元理论和计算机仿真原理的基本思路,利用有限元分析软件ANSYS,对T形短肢剪力墙试件的承载能力、变形能力及延性进行推覆模拟试验;并对其影响因素进行优化分析。首先采用ANSYS中的三维实体单元SOLID65和LINK8单元建立了T形短肢剪力墙有限元分析模型。然后通过改变试件的混凝土等级、截面配筋率、轴压比影响因素,对T形短肢剪力墙试件进行了模拟试验,分组比较的方法分析了各影响因素对试件的承载能力、变形能力及延性性能的影响,以及产生此影响的原因;进而进行优化分析,找出各影响因素的优化值;并对T形短肢剪力墙试件的破坏过程进行了分析。模拟试验较真实的反映了,T形短肢剪力墙在轴压力和逐步加载水平侧向力共同作用下的响应。试验结果表明:通过改变混凝土等级、截面配筋率、轴压比影响因素能提高试件屈服和极限荷载,但应综合考虑其与变形能力、延性的关系。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 高层建筑体系简介

- 1.2 短肢剪力墙结构体系

- 1.2.1 短肢剪力墙的定义

- 1.2.2 短肢剪力墙常用截面形式及其特点

- 1.2.3 短肢剪力墙结构国内研究现状

- 1.2.4 短肢剪力墙结构国外研究现状

- 1.3 钢筋混凝土剪力墙的分析模型

- 1.4 存在的问题及研究的目的和意义

- 1.5 结构计算机仿真分析

- 1.5.1 结构计算机仿真的特点及应用情况

- 1.5.2 结构计算机仿真的基本思路及任务

- 1.6 本文研究的思路与方法

- 1.7 本文研究的主要内容

- 第2章 有限单元法理论

- 2.1 有限元法发展概况

- 2.2 有限单元法理论

- 2.3 有限单元法分析基本过程

- 2.4 本文采用的有限元分析方法

- 2.4.1 空间问题的有限元分析方法

- 2.4.2 非线性问题的有限元分析方法

- 第3章 ANSYS 钢筋混凝土有限元分析的基本原理

- 3.1 钢筋混凝土有限元简介

- 3.2 ANSYS 有限元软件概况

- 3.2.1 ANSYS 软件与CAE

- 3.2.2 ANSYS 软件功能简介

- 3.3 混凝土的材料属性

- 3.3.1 混凝土的本构关系

- 3.3.2 混凝土的破坏准则

- 3.4 钢筋的本构关系

- 3.5 ANSYS 钢筋混凝土有限元基础

- 3.5.1 单元模型的方式

- 3.5.2 SOLID65 单元基础理论

- 3.5.3 LINK8 单元介绍

- 第4章 T 形短肢剪力墙抗侧力仿真试验及优化析

- 4.1 试验模型设计

- 4.2 有限元分析模型的建立

- 4.2.1 单元类型

- 4.2.2 材料性能

- 4.2.3 有限元模型的基本假定

- 4.2.4 有限元模型的边界条件

- 4.2.5 T 形短肢剪力墙有限元模型

- 4.3 T 形短肢剪力墙抗侧力试验设计

- 4.3.1 试验方案

- 4.3.2 加载方案

- 4.4 模拟试验结果分析

- 4.4.1 承载能力分析

- 4.4.2 变形能力及延性性能分析

- 4.4.3 破坏过程及分析

- 第5章 结论与展望

- 5.1 结论

- 5.2 展望

- 参考文献

- 致谢

- 作者简介

### 相关论文文献

- [1].小高层建筑结构中短肢剪力墙的设计要点分析[J]. 价值工程 2020(17)

- [2].建筑结构中的短肢剪力墙设计[J]. 智能城市 2018(23)

- [3].高层结构设计中短肢剪力墙的运用[J]. 居舍 2019(06)

- [4].关于短肢剪力墙的抗震设计[J]. 科学技术创新 2018(02)

- [5].高层结构设计中短肢剪力墙的运用[J]. 建材与装饰 2018(28)

- [6].短肢剪力墙高层住宅的设计体会[J]. 价值工程 2018(24)

- [7].短肢剪力墙的弹塑性性能研究[J]. 建材与装饰 2017(25)

- [8].小高层建筑中短肢剪力墙结构设计分析[J]. 科技创新与应用 2015(32)

- [9].短肢剪力墙损伤累积性能试验研究[J]. 四川建筑科学研究 2019(02)

- [10].小高层建筑结构中短肢剪力墙的设计要点综述[J]. 建设科技 2019(15)

- [11].高强钢筋高强混凝土T型短肢剪力墙的试验探究[J]. 价值工程 2018(09)

- [12].一字形短肢剪力墙的抗震性能研究[J]. 科学技术创新 2018(07)

- [13].影响短肢剪力墙抗震性能的因素[J]. 建材与装饰 2018(21)

- [14].暗支撑“一”字形短肢剪力墙非线性分析[J]. 山西建筑 2015(01)

- [15].短肢剪力墙与异形柱结构受力分析与设计[J]. 黑龙江科技信息 2015(06)

- [16].短肢剪力墙-筒体结构体系的研究状况分析[J]. 科技致富向导 2012(03)

- [17].关于工程中遇到短肢剪力墙问题的一些探讨[J]. 山西建筑 2014(23)

- [18].传统及局部设缝短肢剪力墙地震反应分析[J]. 重庆科技学院学报(自然科学版) 2014(05)

- [19].暗支撑倾角变化时十字型短肢剪力墙非线性分析[J]. 四川建筑科学研究 2013(01)

- [20].框支短肢剪力墙转换结构抗震性能试验研究[J]. 四川建筑科学研究 2013(04)

- [21].基于MARC的一字形短肢剪力墙结构抗震性能有限元分析[J]. 长沙理工大学学报(自然科学版) 2013(03)

- [22].型钢混凝土T形短肢剪力墙非线性分析[J]. 西安理工大学学报 2013(03)

- [23].框支短肢剪力墙受力分析[J]. 现代装饰(理论) 2012(01)

- [24].暗支撑高度变化时十字型短肢剪力墙非线性分析[J]. 陕西理工学院学报(自然科学版) 2011(04)

- [25].短肢剪力墙设计要点[J]. 江西建材 2010(01)

- [26].小议短肢剪力墙以及短肢剪力墙结构[J]. 江西化工 2010(03)

- [27].多跨短肢剪力墙的自由振动分析[J]. 四川建筑 2010(06)

- [28].短肢剪力墙抗震性能影响分析与设计[J]. 科技资讯 2009(03)

- [29].T形短肢剪力墙弹塑性受力性能优化分析[J]. 四川建筑科学研究 2009(01)

- [30].短肢剪力墙损伤累积力学模型[J]. 世界地震工程 2009(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/c6a7ddee591a13d274a3fc8f.html