# 基于PWM的DC-DC转换器的带隙基准电压源设计

### 论文摘要

如今便携式电子产品已经日益普及,作为保证电池续航能力重要模块的开关电源管理芯片,其性能也需要不断完善。开关电源模块体积在减小的同时,还要维持其带载能力的不变,随着开关电源的工作频率不断提高,对开关电源芯片中的重要模块带隙基准源设计也提出了更高的要求,如高电源抑制比、低温度系数等,并且由于单位面积晶体管数量的激增,功率型开关电源的热集聚问题凸显,过热保护已成为不容忽视的问题。本文在分析了开关电源的带隙基准的应用需求,在此基础上提出了DC-DC开关电源带隙基准的设计指标,从器件选型和电路结构优化等方面考虑,设计出了一种围绕Brokaw带隙核且带过温保护的电压基准源。在对结构进行深入分析的基础上,引入了带零、极点补偿的反馈结构,优化了带隙基准的频率响应,提高了整体的电源抑制比（PSRR）’性能。采用新型的分段线性补偿方法,在高低温时能对基准输出电压的温度曲线进行直接调整,避免了传统分段补偿电路放大器的引用,有效提高了温度稳定性。过温保护功能模块在过热关断点和安全开启点处灵敏度高,输出控制信号建立迅速。仿真结果表明：带隙基准电压在-40℃-125℃的工作温度范围内温度系数达到3.74ppm/℃,电源电压2.5V-5.5V时基准输出电压为1.1943V. PSRR典型情况下约为80dB。内部集成带热滞回功能的过温保护电路,过温关断温度160℃,温度降低,安全开启阈值温度140℃,关断、开启迅速,设计的迟滞裕量符合系统要求,很好地防止了热振荡现象。本文的电路在晶体管模型为UMC的0.6μm BCD工艺,采用仿真工具Hspice完成网表仿真验证,波形输出和计算,在仿真中考虑了工艺模型的影响,使仿真结果更加接近实际。仿真结构表明电路的各项性能指标和容差性能也十分好。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 研究的应用背景

- 1.2 带隙基准源的技术背景

- 1.3 带隙基准源的研究现状

- 1.4 本论文的主要工作和论文安排

- 第二章 带隙基准的基础理论

- 2.1 基准电压源概述

- 2.1.1 基准电压源的拓扑结构

- 2.1.2 基准电压源的历史

- 2.2 带隙基准电压源的基本原理

- 2.3 几种典型的带隙基准电压源结构

- 2.3.1 Widlar带隙基准

- 2.3.2 使用衬底PNP的CMOS工艺的带隙基准

- 2.3.3 Brokaw结构的带隙基准

- 2.3.4 无电阻带隙基准电路

- 第三章 带隙基准电路总体设计

- 3.1 电源管理芯片的简介

- 3.2 设计思路

- 3.3 带隙基准电压的主要设计指标

- 3.4 带隙基准电压电路的设计

- 3.4.1 启动电路和偏置电路分析

- 3.4.2 核心电路及电源电压抑制比分析

- 3.4.3 温度补偿电路分析

- 3.4.4 过温保护电路分析

- 3.5 带隙基准电压源误差分析

- 3.5.1 电流镜失配引进的误差

- 3.5.2 PNP管的β的影响

- 3.5.3 欧姆电阻的影响

- 3.6 电路的关键器件参数选择

- 第四章 仿真验证与容差分析

- 4.1 仿真软件介绍及容差分析原理

- 4.2 电路仿真结果及容差分析

- 4.2.1 基准的DC特性分析

- 4.2.2 基准的AC特性分析

- 4.2.3 瞬态特性分析

- 4.2.4 过温保护特性分析

- 4.3 与同类电路结构性能比较

- 第五章 不同工艺模型下的分析对比

- 5.1 BCD工艺技术

- 5.2 BiCMOS工艺技术

- 5.3 BiCMOS工艺下的仿真

- 5.3.1 基准的DC特性分析

- 5.3.2 瞬态特性分析

- 5.3.3 基准的AC特性分析

- 5.3.4 过温保护特性分析

- 5.4 两种工艺模型的分析对比

- 5.5 同种工艺下的模型参数优化

- 结论与展望

- 致谢

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的论文

### 相关论文文献

- [1].超高频DC-DC谐振变换器[J]. 电源学报 2017(01)

- [2].寄生电阻对DC-DC变换器性能影响的研究[J]. 电源学报 2016(01)

- [3].基于DC-DC变换器的发射控制系统二次电源设计[J]. 中国新通信 2015(04)

- [4].DC-DC开关电源容性负载能力设计分析[J]. 电子世界 2014(16)

- [5].蓄电池充放电用双向DC-DC变换技术研究[J]. 科技致富向导 2013(14)

- [6].坐标变换下的DC-DC升压变换器复合控制器设计[J]. 国外电子测量技术 2020(06)

- [7].先进数字控制技术在DC-DC变换器中的应用[J]. 电脑知识与技术 2016(36)

- [8].基于搜救机器人的DC-DC电源设计[J]. 科技资讯 2015(01)

- [9].DC-DC变换器的交错并联磁集成技术研究综述[J]. 电气工程学报 2015(08)

- [10].基于动态矩阵控制的双有源桥DC-DC变换器电流应力优化策略[J]. 电源学报 2020(06)

- [11].电流型DC-DC变换器补偿网络设计[J]. 科学技术与工程 2012(36)

- [12].DC-DC变换器中CMOS电荷泵锁相环的设计[J]. 微电子学 2010(03)

- [13].中低速磁悬浮列车DC-DC变换器的研制[J]. 大功率变流技术 2009(04)

- [14].不连续导电模式DC-DC变换器的倍周期分岔机理研究[J]. 物理学报 2008(05)

- [15].双重移相控制的双向有源DC-DC变换器回流功率优化的开关策略[J]. 电子测量技术 2019(20)

- [16].混合储能系统六通道双向DC-DC变换器耦合电感研究[J]. 电工技术学报 2017(01)

- [17].移相控制的双有源桥DC-DC变换器统一相量分析法[J]. 电工技术学报 2017(18)

- [18].燃料电池用多端口DC-DC变换器研究[J]. 信息技术与信息化 2017(09)

- [19].限流开关电容DC-DC变换器[J]. 控制工程 2016(07)

- [20].一种混合耦合电感和开关电容的DC-DC升压变换器[J]. 电源学报 2016(05)

- [21].一种井下DC-DC开关电源的研制[J]. 中国新技术新产品 2013(04)

- [22].DC-DC开关变换器的研究及仿真[J]. 沈阳师范大学学报(自然科学版) 2011(04)

- [23].基于双向DC-DC变换器的超级电容器储能系统研究[J]. 西安理工大学学报 2011(04)

- [24].采用DC-DC模块的无人机电源解决方案[J]. 电子产品世界 2015(12)

- [25].高电压宽范围输入低电压输出的DC-DC辅助电源设计[J]. 电工技术学报 2015(03)

- [26].一种适用于降压型DC-DC转换器的过零检测电路[J]. 中国集成电路 2012(11)

- [27].一种提高DC-DC瞬态响应的误差放大器设计[J]. 电子科技 2014(09)

- [28].耦合电感零输入纹波高增益非隔离DC-DC变换器[J]. 中国电机工程学报 2014(33)

- [29].基于开关电容网络的DC-DC变换器[J]. 电工技术学报 2014(10)

- [30].离散协同控制及其在DC-DC变换器中的应用[J]. 华南理工大学学报(自然科学版) 2011(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/c6ab8a42a2c4f25ee3ce92a6.html