# 基于运动小平台的矢量信号处理

### 论文摘要

在水声信号处理技术中,确定目标到达方向是信号处理的一个关键环节。传统的声压水听器是通过形成大型的水听器阵进行测向,而新型的矢量水听器能同时拾取声压和振速分量,振速是矢量,振速方向就是目标方位,利用单个水听器就可以完成测向功能。另外,仅利用声压信息的水听器阵的常规自导系统,其水听器阵的尺度至少要大于声波的波长方能测定目标方位。小尺度的运动平台由于基阵孔径小,只能工作在高频,高频声波传不远,作用距离短,从而限制了平台的自导作用距离,而矢量水听器不需要很大的基阵即可在低频工作,低频传播损失小,且几乎不受水文条件的影响,因而作用距离远。论文是在运动的小平台背景下,以矢量水听器接收的信号为基础,运用平均声强器及其它方位估计方法进行目标测向。探讨了五种方位估计的方法,同时对这几种方法分别进行了理论分析和计算机仿真实验。每种方法有一定的适用范围,使用时可根据噪声和信号的不同形式选择不同的方位估计方法。同时介绍了矢量水听器的偶极子指向性及各种组合指向性,其中由声压和振速组合形成的单边指向性可以抗各向异性干扰,这也是文章中叙述的自适应噪声抵消器参考信号选取的理论依据。针对运动平台的自噪声,提出了两种基于矢量传感器的自适应噪声抵消的方法,以提高信号检测和方位估计能力。针对所建立的两种自适应信号处理模型,进行了系统的计算机仿真,并对仿真结果进行了分析。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第1章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 研究背景和意义

- 1.3 矢量水听器概况及矢量信号处理概念

- 1.3.1 矢量水听器的分类与发展

- 1.3.2 矢量信号处理研究概况

- 1.4 论文研究的主要内容

- 1.5 本章小结

- 第2章 矢量信号处理理论基础

- 2.1 无限均匀介质中的平面波

- 2.2 平面波声场中声压和质点振速的相关性

- 2.2.1 相干源辐射声场声压与振速的相关性

- 2.2.2 各向同性干扰场中声压与振速的相关性

- 2.3 声强

- 2.4 矢量水听器的增益

- 2.5 本章小结

- 第3章 自适应算法研究

- 3.1 维纳滤波器

- 3.1.1 线性最优滤波

- 3.1.2 两个重要特性

- 3.2 自适应滤波器原理

- 3.3 最速下降法

- 3.4 最小均方自适应算法（LMS算法）

- 3.4.1 基本思想

- 3.4.2 制约条件

- 3.5 自适应滤波器的应用

- 3.6 本章小结

- 第4章 单矢量传感器方位估计

- 4.1 矢量传感器指向性

- 4.1.1 偶极子指向性形成

- 4.1.2 单矢量传感器指向性

- 4.2 目标辐射信号和噪声形式

- 4.3 矢量测向方法介绍

- 4.3.1 平均声强器方位估计

- 4.3.2 线谱方位估计

- 4.3.3 空间谱估计

- 4.3.4 直方图方位估计

- 4.3.5 加权直方图方位估计

- 4.4 几种方位估计方法的比较

- 4.5 本章小结

- 第5章 运动平台自噪声抵消方法研究

- 5.1 自适应噪声抵消理论

- 5.2 参考输入为平台自噪声的自适应抵消方法

- 5.3 参考输入为组合振速的自适应抵消

- 5.3.1 单边指向性抑制相干干扰原理

- 5.3.2 抵消理论

- 5.4 比较研究

- 5.5 其它仿真

- 5.6 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].适用于水下滑翔机平台的声矢量传感器设计[J]. 水下无人系统学报 2020(03)

- [2].基于矢量传感器的地下振动信号检测技术[J]. 宁波职业技术学院学报 2018(01)

- [3].复合材料多钉连接钉载矢量传感器[J]. 复合材料学报 2015(05)

- [4].新型拉伸电磁矢量传感器的两维高精度波达方向估计[J]. 系统工程与电子技术 2014(07)

- [5].基于矢量传感器的水下双址接入研究[J]. 声学学报 2010(05)

- [6].微声矢量传感器在管道巡检装置定位中的应用[J]. 传感器与微系统 2013(08)

- [7].一种矢量传感器耦合误差的校正方法[J]. 电子与信息学报 2012(07)

- [8].基于矢量传感器的地震动信号检测实验分析[J]. 电子世界 2019(08)

- [9].分布式电磁矢量传感器阵的二维测向算法[J]. 电波科学学报 2013(05)

- [10].基于任意声矢量传感器阵列的角度和频率估计算法[J]. 仪器仪表学报 2012(10)

- [11].基于单矢量传感器的强干扰噪声抑制方法[J]. 传感器与微系统 2010(09)

- [12].基于二维压差矢量传感器的定向误差分析[J]. 传感器与微系统 2013(06)

- [13].四元数在均匀圆形矢量传感器阵列信号参数估计中的应用[J]. 吉林大学学报(工学版) 2013(S1)

- [14].电磁矢量传感器原位误差校正方法[J]. 电子学报 2009(02)

- [15].基于单声矢量传感器的语音信号时频掩蔽盲分离改进算法[J]. 鱼雷技术 2015(02)

- [16].基于线性声矢量传感器阵列的二维测向算法[J]. 铜仁学院学报 2018(06)

- [17].基于声矢量传感器阵列的鲁棒H_∞空气流动速度估计算法[J]. 航空学报 2013(02)

- [18].基于声矢量传感器阵列的近场声源两步定位算法[J]. 海军工程大学学报 2018(03)

- [19].基于矢量传感器扭曲声波方位角和俯仰角估计[J]. 系统工程与电子技术 2008(07)

- [20].二维压差矢量传感器的误差补偿研究[J]. 湖南城市学院学报(自然科学版) 2016(02)

- [21].基于张量分解的二维互质矢量传感器阵列信号处理[J]. 南昌工程学院学报 2019(04)

- [22].声矢量传感器线阵的左右舷分辨[J]. 哈尔滨工程大学学报 2010(07)

- [23].弱磁矢量传感器三轴校验无磁转台研究[J]. 电子世界 2014(16)

- [24].压电矢量传感器的低噪声设计[J]. 声学学报 2018(04)

- [25].基于声矢量传感器阵的汽车加速噪声源方位辨识[J]. 吉林大学学报(信息科学版) 2013(04)

- [26].基于单声学矢量传感器的最大能量动态声源波达方向跟踪算法[J]. 控制理论与应用 2014(02)

- [27].基于声矢量传感器阵列的空速估计算法[J]. 系统工程与电子技术 2015(05)

- [28].低频扩展式矢量传感器阵的波束优化设计研究[J]. 西北工业大学学报 2009(03)

- [29].光纤井眼地震矢量传感器技术[J]. 测井技术 2017(06)

- [30].MEMS矢量传感器用于管道地面标记的一种新方案研究[J]. 传感器与微系统 2013(11)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/c6ba48dd58358006879f1725.html