# 浅析交通运输发展与环境保护陈中维

陈中维

身份证号码：43042419910807XXXXX；深圳市地铁集团有限公司运营总部客运三分公司广东省深圳市518000

摘要：近年以来，我国社会经济的发展呈现出良好的趋势，经济的发展必然会加强各地区之间的交流与合作。因此，交通运输势必成为加强各地区联系的纽带，在很大程度的推动了经济的可持续发展。但是，在交通运输业的实际发展过程当中，由于交通运输的发展给环境保护带来挑战。交通运输的发展不但占用了大量的土地资源，造成资源浪费，而且对周边环境同样带来一定的影响。基于此，相关的管理部门在发展交通运输业的同时，注重环境保护工作，从而实现环保与发展互利互惠。

关键词：交通运输；发展；环境保护

引言

当前交通运输环境下公路路基施工技术处于动态变化过程中，只有结合工程实际，不断加强技术攻关和探索，才能更好地提升公路路基施工整体质量，为经济社会发展提供基础支撑。

1交通运输发展对环境产生的影响

1.1占用大量的土地资源

当前，我国在发展交通运输（陆运）的过程当中，必然会占据大量的土地资源。由于我国耕地面积相对较紧张，交通运输的发展势必给耕地面积带来压力。在土地资源的占用过程，需要土地管理部门作出科学的规划，如果不能够对土地资源作出合理化的规划，则势必造成土地资源浪费的情况。目前我国在交通运输方面的发展主要表现在机场的修建、公路修建、货运中心等方面，这些项目的实施必然会占据大量的土地资源。

1.2消耗大量的能量

交通运输业的发展，需要大量的能源为其提供支持，例如在铁路的修建过程中，需要大量的钢铁资源为其提供保障。公路的修建则需要大量的矿石，而矿石属于不可再生资源，并且当前我国在不可再生资源方面严重缺乏，公路的修建在一定程度上加剧了不可再生资源短缺的局势。此外，各种机动车在运营时，消耗掉大量的石油能源。因此，交通运输业的发展，势必造成我国大量的能源消耗。

1.3资金消耗

由于交通运输的发展需要诸多支持，具体表现在以下内容：其一，需要大量的施工材料、例如，矿石、钢材、水泥、沥青等原材料，而这些原材料需要强有力的资金支持才能实现。其二，交通施工建设当中，还需要诸多的机械设备（挖土机、搅拌机、铺路机等）。其三，技术人员、施工人员、管理人员等，这些人力资源的投入完全依赖于资金的支持。

1.4对环境造成严重的破坏

交通运输业的发展势必对环境造成严重的破坏。其一，空气污染。在城市交通运输过程中，火车、公交、出租车及各种能源车在行驶当中，必然会向空气当中排放大量的污染气体。并且这些气体当中主要成分是二氧化碳以及硫化物等，这些有害气体的排放，将会对空气造成污染，严重影响着人们健康。其二，噪音污染。在交通运输的建设当中，各种大型的机械及运输车辆所发出的噪音，如果不能够采取妥善的处理方法，必然会给周边的人们生生产生活带来影响。其三，水资源污染。由于交通运输业的施工，需要排放大量的污水、废水、这些废物的排放到附近的河流当中，降低了水质，造成了水资源的污染。

2交通运输环境施工技术要点

施工过程是最重要的部分，也是技术应用最多的部分，需要加强各个要素的调度协调，才能保证施工各个流程环环相扣，提高施工的整体进度和质量。1）在进行路基开挖时，需要充分考虑道路建设规模和施工环境影响等因素，有针对性地进行开挖布局。在开挖过程中，需要根据路堑的长短来确定具体的开挖方式，如果路堑比较短，可以采用横挖法；如果路堑比较长，可以采用纵挖方式。根据路堑深度和宽度等分段分层次进行开挖。在开挖过程中，还要有序开展纵向、横向排水工作，避免出现积水等情况，影响施工进度，开挖要严格按照施工图纸要求和现场实际情况，确保开挖的深度和长度符合要求，并适当预留部分区域等。2）在进行施工前，需要选择有代表性的施工路段，对周边的地质、地形、地貌和环境等开展路段实验，确保实验结果相对准确，便于后续施工组织。3）在路基施工过程中，需要确定每层土的用量，并进行摊铺作业，一方面要选择匹配的摊铺设备，如果遇到特殊地段，必要时还需要联合人工摊铺作业，另一方面在整体环节要注意控制摊铺厚度，也要对周边的环境等进行清理，避免影响摊铺进度和质量。4）路基压实是非常重要的阶段，能不断提升路基施工的结构稳定性，所以要尽可能选择大吨位的压路机械，对周边的地质环境等进行提前勘察分析，确保压实度在标准范围内，并选择匹配的黏土进行施工作业。对压实情况进行测验分析，确保压实结构的稳定性。

3交通运输与环境保护协调发展的优化策略

3.1促进资源的合理利用

要想实现交通运输业的良好发展，需要加强对环境保护的力度，正确协调好环境保护与交通运输的协调发展。其一，加强对资源的合理利用。在交通运输的发展过程当中，相关的管理部门要对当地现有的资源进行全面考察，根据其资源的实际情况，合理化的设计施工方案，提高资源的利用率。其二，部分道路开垦后，会留下诸多的土壤，相关部门要科学的这些废弃土壤进行规划。避免由于规划不合理而造成资源浪费，进而提升资源的利用率。

3.2采用先进技术

近年以来，随着交通运输业的迅速发展，其对施工技术提出了更高的要求。先进的科技是保障交通运输发展得以顺利进行的重要保障。随着施工技术的研究工作不断的深入，越来越多的先进施工技术被应用到交通建设当中。部分施工企业为了提高施工的质量，需要加强对先进科学技术的应用，分析道路建设的状况，结合施工作业的具体要求，对施工设计方案进行优化。在保证交通运输建设质量的基础上，适当的提高工程施工进度，促使工程建设提前投入使用。

3.3加强完善环保方案

在交通运输的实际发展当中，相关部门要不断完善交通运输管理体系，将绿色施工理念与环保理念融入到实际的建设当中，在此基础上不断完善环保设计方案，进而降低由于交通运输发展所带来的环境问题。此外，加强对各种能源汽车的尾气排放管理，积极推广新能源汽车，建立绿色环保的城市交通运输。采取积极有效措施妥善处理交通运输所产生的噪音污染，例如绿化带的修建，不但可以减少噪音的传播，而且还能够净化空气，绿化城市，进而较少对周边环境的影响。

3.4严格相关管理标准

加强对项目的用地审查管理，将节约土地资源作为方案选择目标。完善相关的法律法规，加强对交通运输发展的管理力度，严格执行各项规章制度。此外，土地资源管理部门要严格土地的审查制度，提高对土地资源的管理力度，严格项目节能评价，制定项目节能的相关标准规范。将节能作为项目设计的重要指标。

3.5完善交通运输管理体系

随着我国交通运输业的蓬勃发展，其对交通运输管理提出了较高的要求。因此，我国交通管理部门要以此为契机，加强对交通运输业的管理力度，建立完善的交通运输管理体系。努力打造以低消耗、低污染、低成本的能源节约的交通管理体制，在保障交通运输行业服务水平提高的基础上，加大对环境保护的力度，进而实现绿色环保的交通运输体系。此外，在交通运输的过程当中，要加大对其科技投入，提高行车安全与环境保护质量，实现交通运输与环境保护互惠互利。

结束语

在交通运输发展的过程当中，要加强对环境保护的重视度，只有在统筹兼顾、协调发展的基础上，才能够推动我国交通运输业的良好发展。因此，交通运输管理部门在发展交通运输的过程，要积极采取相关的有效措施，降低由于交通运输发展给环境保护造成的影响。促进环境保护与交通运输的协调发展，进而全面实现交通运输的高速发展，为加强各地区的相互联系，促进经济的发展提供良好的支持。

参考文献

[1]曹艳民.浅谈交通运输与大气环境治理[J].公路交通科技（应用技术版），2015，11（12）：218-219.

[2]常小倩.交通运输与环境保护的和谐发展[J].中小企业管理与科技（下旬刊），2015（07）：105.

[3]沈毅.交通运输环境保护标准化工作重点任务思考[J].工程建设标准化，2015（05）：16.

[4]李理.城市交通绿色低碳发展评价研究[D].长沙理工大学，2014.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/c6c7a3737937fcc09e518c1a.html