# 基于TMS320F2812直线超声电机驱动控制平台的研究

### 论文摘要

直线超声电机利用压电陶瓷材料的逆压电效应，将压电材料的微观形变转化为弹性体的微幅超声振动，再通过定子和动子之间的摩擦作用，转换成动子的宏观直线运动，从而直接推动负载。具有不需要转换机构就能产生直线运动、结构简单、响应快、断电自锁和分辨率高的优点，更适用于现代化的高新技术产业。为了充分发挥超声电机优良的性能，研究和发展新型的驱动控制器具有十分重要的意义。本文主要内容概括如下：本文以双变幅杆V形直线超声电机为驱动部件，设计了基于TMS320F2812的直线驱动控制平台。该系统采用数字电路搭建，可以产生多种不同波形的驱动信号，提供了调压、调频、调相控制超声电机速度的研究平台，实现了纳米定位以及采集数据从而完善超声电机数学模型的功能。驱动控制平台使用TI公司的TMS320F2812浮点DSP为核心芯片，运用FPGA等外围器件产生信号，采用多个反馈模块，对驱动平台的速度、温度、压力以及电压电流的信息进行反馈和采集，并将信息上传到PC机，形成一个完整的闭环控制模块。在实现驱动控制平台软硬件的基础上，开展对驱动控制平台的研究。测试了驱动控制平台产生多种信号驱动电机行走的速度，并针对幅值、相位、频率分别改动的情况做了大量实验。驱动平台可以在微动步进下较稳定地到达目标位置，定位精度可达到100nm以内。本课题在2009年国家自然科学基广东联合基金重点项目“精密电子制造装备关键理论与技术研究”（基金号：U0934004）的资助下，研究了基于TMS320F2812直线超声电机驱动控制平台，为超声电机的精密定位搭建了完善的硬件平台，为超声电机的研究创造了良好的实验环境，为超声电机投入商业化使用奠定了基础。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 超声电机概述

- 1.2 直线超声电机驱动电路研究现状及控制策略

- 1.2.1 直线超声电机驱动器的研究现状

- 1.2.2 超声电机常用控制策略

- 1.3 课题意义及研究内容

- 第二章 直线型超声电机驱动控制概述

- 2.1 超声电机驱动控制平台设计要求和控制方法

- 2.1.1 超声电机驱动控制平台设计要求

- 2.1.2 直线型超声电机控制方法

- 2.2 现有超声电机驱动器分析

- 2.3 本文驱动器系统设计方案

- 2.3.1 本论文的直线超声电机驱动平台设计

- 2.3.2 直线超声电机驱动控制平台的参数指标

- 2.4 本章小结

- 第三章 直线超声电机驱动器电路硬件设计

- 3.1 系统硬件设计总体方案

- 3.2 信号发生模块

- 3.2.1 TLC7528

- 3.2.2 EP2C35

- 3.2.3 OPA548

- 3.3 数据反馈电路模块

- 3.3.1 压力传感器 LC1015

- 3.3.2 电压电流反馈模块

- 3.3.3 光栅尺速度反馈模块

- 3.3.4 温度传感反馈模块

- 3.4 数据处理模块

- 3.4.1 电源模块设计

- 3.4.2 复位电路设计

- 3.4.3 时钟电路设计

- 3.4.4 JTAG 接口电路

- 3.4.5 TMS320F2812

- 3.5 数据传输模块

- 3.6 PCB 抗干扰设计

- 3.7 本章小结

- 第四章 直线超声电机驱动电路软件设计

- 4.1 软件总体架构

- 4.2 DSP 软件开发环境和设计流程

- 4.2.1 CCS 软件环境

- 4.2.2 软件开发流程

- 4.3 驱动各模块软件

- 4.3.1 信号发生模块

- 4.3.2 数据反馈模块

- 4.3.3 数据传输模块

- 4.4 FLASH 烧写

- 4.5 上位机界面

- 4.6 本章小结

- 第五章 直线超声电机驱动平台实验分析

- 5.1 实验测试环境

- 5.2 不同信号驱动超声电机实验

- 5.3 改变控制变量驱动超声电机实验

- 5.4 微动步进精确度实验

- 5.5 本章小结

- 第六章 总结与展望

- 6.1 全文总结

- 6.2 后续工作展望

- 参考文献

- 致谢

- 在学期间的研究成果及发表的学术论文

### 相关论文文献

- [1].超声电机孤极在冲击环境中的传感特性测试[J]. 振动.测试与诊断 2019(06)

- [2].一种用于高旋稳定弹药的超声电机调速系统[J]. 振动.测试与诊断 2020(01)

- [3].“超声电机新型功能材料及高精度测量控制技术”专栏导读[J]. 光学精密工程 2020(04)

- [4].中国科学院院士、南京航空航天大学教授、机械工程专家 赵淳生：研制“超声电机”的“超人[J]. 中国高新科技 2020(07)

- [5].基于超声电机的高层推窗启闭装置[J]. 内江科技 2020(08)

- [6].超声电机：小装备，大作用[J]. 国际人才交流 2019(10)

- [7].基于可编程逻辑控制器的超声电机测试系统设计[J]. 电机与控制应用 2018(01)

- [8].军民两用高性能超声电机的研发和产业化[J]. 军民两用技术与产品 2018(09)

- [9].超声电机专利技术综述[J]. 中国新通信 2018(18)

- [10].响应面法的杆式超声电机有限元模型修正[J]. 声学学报 2017(03)

- [11].基于双定子直线超声电机的移动平台设计[J]. 压电与声光 2017(02)

- [12].基于振动特性和电学特性的行波超声电机非线性带载骤停现象研究[J]. 中国电机工程学报 2017(16)

- [13].超声电机驱动的控制系统探讨[J]. 时代农机 2017(07)

- [14].新型旋转驻波超声电机的理论与实验研究[J]. 微电机 2016(02)

- [15].江苏丰科超声电机科技有限公司[J]. 振动.测试与诊断 2015(04)

- [16].赵淳生:追逐超声电机“中国梦”[J]. 中国民商 2015(06)

- [17].江苏丰科超声电机科技有限公司[J]. 振动.测试与诊断 2013(S2)

- [18].行波超声电机驱动控制技术的发展[J]. 振动.测试与诊断 2013(S2)

- [19].第五届全国振动利用工程学术会议暨第四次全国超声电机技术研讨会于2012年10月12-15日在南京成功召开[J]. 振动.测试与诊断 2013(S1)

- [20].江苏丰科超声电机科技有限公司[J]. 振动.测试与诊断 2013(S1)

- [21].博立码杰 开启超声电机发展新纪元[J]. 科技创新与品牌 2012(08)

- [22].工作模态控制解耦的塔形直线超声电机[J]. 振动.测试与诊断 2015(01)

- [23].双振子型直线超声电机[J]. 清华大学学报(自然科学版)网络.预览 2008(08)

- [24].新型面内纵-弯复合型直线超声电机研究[J]. 压电与声光 2019(06)

- [25].基于十字压电超声换能结构的平面超声电机研究[J]. 南昌航空大学学报(自然科学版) 2019(04)

- [26].创新创业,追逐超声电机中国梦——记中国科学院院士赵淳生和他的超声电机研究[J]. 中国发明与专利 2019(07)

- [27].基于超声电机的新型舵系统研究[J]. 导航定位与授时 2019(05)

- [28].旋转型超声电机在冲击环境下的失效模式研究[J]. 振动与冲击 2018(09)

- [29].高精度、高稳定度、高强度和超低速的新型旋转超声电机[J]. 军民两用技术与产品 2018(09)

- [30].弛豫铁电单晶超声电机的动态响应模拟与分析[J]. 压电与声光 2017(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/c6d58c02400100fbd5a08629.html