# 重金属污染土壤海州香薷诱导修复及其堆肥应用研究

### 论文摘要

中国原生的铜耐性植物—海州香薷（Elsholtzia splendens）在重金属尤其是铜污染土壤的植物修复中得到广泛关注,经十年研究发现,海州香薷地上部Cu、Zn含量较高,在土壤Cu、Zn污染的修复中具有应用前景,但其地下部Cu、Zn含量远大于地上部,Cu、Zn难以向地上部迁移。为提高海州香薷修复Cu、Zn污染的效率,施加微生物、化学试剂（尤其是低分子量有机酸,如乙二胺二琥珀酸EDDS）以及微生物-化学试剂等多种措施对海州香薷植物修复进行诱导,促进Cu、Zn向地上部迁移,使海州香薷达到诱导富集甚至达到诱导超富集。海州香薷在修复Cu、Zn污染过程中富集了一定量的Cu、Zn等重金属元素,如何合理处理植物修复后的海州香薷植物并实现其资源化利用是环境友好的重金属植物修复技术系统需要加强的内容。本文设置了一系列培养试验、盆栽试验和田间试验,主要研究:（1）产酸菌对海州香薷重金属提取吸收的影响;（2）丛枝菌根真菌与乙二胺二琥珀酸对海州香薷提取重金属的影响;（3）硫粉对复合污染土壤中重金属的活化作用;（4）硫粉与乙二胺二琥珀酸对海州香薷去除土壤Cu、Zn的影响;（5）修复植物香薷堆肥对缺铜土壤上冬小麦（Triticum aestivum L.）生长和铜吸收的初步研究;（6）富铜香薷堆肥对缺铜土壤上冬小麦（T.aestivum L.）产量和Cu、Zn吸收的影响。以期从杭州郊区铜冶炼厂周边长期污染土壤的土壤溶液Cu、Zn浓度变化与土壤Cu、Zn浸提态浓度变化阐述诱导剂显著提高海州香薷地上部重金属浓度,显著提高海州香薷去除土壤Cu、Zn的根际过程;探索海州香薷植物修复后资源化并应用到缺铜土壤的可行性和前景,使海州香薷植物修复成为一个较为完整的技术体系。结果表明:1.无色菌（Achromatium sp.）代谢过程产生大量有机酸,在培养试验中显著降低溶液pH,显著降低溶液可溶性Cu浓度,但同时该菌株使溶液可溶性Zn浓度显著增加。在盆栽试验中,接种菌株10 d显著降低土壤溶液pH,该产酸菌对土壤溶液中Cu、Zn浓度的影响与培养试验的趋势一致;接种无色菌菌株可促进海州香薷生长及其地上部对Cu的吸收,从而显著提高海州香薷对污染土壤Cu的提取吸收量,同时该产酸菌也提高海州香薷对污染土壤Zn的去除量。2.丛枝菌根真菌（AMF）可提高海州香薷地上部重金属浓度,显著提高海州香薷吸收去除污染土壤Cu量;同时,丛枝菌根真菌可提高海州香薷地上部Zn浓度。3.硫粉使土壤pH和土壤溶液pH显著下降,显著提高土壤硝酸铵浸提态重金属浓度与土壤溶液重金属浓度。与对照相比,施用400 mmol kg-1硫粉使硝酸铵浸提态Cu浓度提高49倍,Zn提高75倍,Cd为11倍,Pb为93倍,使活化的Cu、Zn、Cd、Pb分别达全量的57%、87%、91%、20%。4.施用80 mmol kg-1或120 mmol kg-1硫粉也显著降低了土壤pH及土壤溶液pH,提高了土壤溶液中重金属浓度;与此同时,硫粉显著提高海州香薷地上部Zn浓度和硫浓度,且地上部Zn浓度与硫浓度间显著正相关,硫粉显著提高海州香薷去除土壤Zn的量。该土壤施用80 mmol kg-1硫粉促进海州香薷生长,但120 mmol kg-1硫粉对海州香薷有显著的抑制作用。5.EDDS可促进土壤Cu、Zn进入土壤溶液,显著增加土壤溶液Cu、Zn浓度;同时EDDS促进Cu、Zn向海州香薷地上部运输、显著提高海州香薷地上部Cu浓度,因而施用EDDS显著提高土壤Cu去除量。高温季节施用EDDS,土壤溶液中高浓度的Cu、Zn迅速下降;低温季节施用EDDS,土壤溶液中高Cu、Zn浓度持续较长时间。EDDS显著抑制生长前期海州香薷的生长并显著降低海州香薷生物量。6.EDDS与丛枝菌根真菌对海州香薷地上部重金属浓度的影响未出现协同作用,另一方面,EDDS与硫粉对海州香薷地上部重金属浓度的影响也未出现协同作用。EDDS对海州香薷去除土壤Cu的效果较Zn佳,而硫粉对海州香薷去除Zn的影响更佳。化学诱导措施对土壤溶液重金属浓度影响效果比生物制剂明显;与硫粉相比较,施用EDDS迅速提高土壤溶液重金属浓度,并促进Cu向海州香薷地上部转运。同时,由于EDDS容易降解,是较好的化学诱导措施。7.两组盆栽试验和一个田间试验显示,富铜海州香薷经堆制后应用到缺铜土壤上能显著改善冬小麦（T.aestivum L.）的生物性状,提高冬小麦的生物量、株高、小麦籽粒产量和千粒重,而对小麦籽粒中Cu、Zn浓度没有显著影响;因而海州香薷在植物修复后以堆肥的形式进行资源化应用是可行的。富铜海州香薷堆肥的肥效是多种营养元素的共同作用;在缺铜土壤上施用富铜海州香薷堆肥需适当配施无机化肥。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 文献综述 香薷属植物在土壤重金属污染修复中的应用进展

- 1.1 前言

- 1.2 超富集植物及铜矿区植物资源调查

- 1.3 重金属污染土壤修复的模拟研究

- 1.3.1 Cu胁迫对香薷幼芽和形态的影响

- 1.3.1.1 萌芽

- 1.3.1.2 根系

- 1.3.1.3 中毒症状

- 1.3.2 香薷植物对Cu胁迫的生理响应

- 1.3.3 Cu在香薷植物体内的分配

- 1.3.4 香薷属植物修复的强化措施

- 1.3.4.1 化学强化

- 1.3.4.2 生物强化

- 1.3.4.3 生物-化学联合强化

- 1.4 重金属修复的田间应用

- 1.5 修复植物的处置

- 1.6 问题与展望

- 1.7 本研究的科学问题、目标及意义

- 参考文献

- 第二章 产酸菌对海州香薷重金属提取吸收的影响

- 2.1 引言

- 2.2 材料与方法

- 2.2.1 供试土壤

- 2.2.2 供试菌株与植物

- 2.2.3 微生物培养液配方

- 2.2.4 试验设计和实施

- 2.2.4.1 菌株产酸时期的测定

- 2.2.4.2 培养试验

- 2.2.4.3 盆栽试验

- 2.2.5 样品处理及测定

- 2.2.6 数据整理与统计

- 2.3 结果与分析

- 2.3.1 产酸菌生长曲线及产酸能力

- 2.3.2 培养试验溶液pH与Cu、Zn浓度

- 2.3.3 盆栽土壤溶液pH、Cu与Zn浓度

- 2.3.4 土壤硝酸铵浸提态Cu、Zn浓度

- 2.3.5 海州香薷提取吸收Cu、Zn的量

- 2.4 讨论

- 2.5 小结

- 参考文献

- 第三章 丛枝菌根真菌与乙二胺二琥珀酸对海州香薷提取重金属的影响

- 3.1 引言

- 3.2 材料和方法

- 3.2.1 供试土壤

- 3.2.2 供试丛枝菌根真菌和植物

- 3.2.3 试验设计和实施

- 3.2.4 样品处理及测定

- 3.2.5 数据整理与统计

- 3.3 结果

- 3.3.1 土壤溶液和乙酸铵浸提态土壤重金属浓度

- 3.3.2 海州香薷生物量及其丛枝菌根真菌侵染率

- 3.3.3 海州香薷Cu、Zn浓度及其去除量

- 3.4 讨论

- 3.4.1 土壤重金属的水溶态和交换态

- 3.4.2 香薷地上部生物量、CuZn浓度及土壤CuZn去除量

- 3.5 小结

- 参考文献

- 第四章 硫粉对复合污染土壤重金属的活化作用

- 4.1 引言

- 4.2 材料和方法

- 4.2.1 供试土壤和植物

- 4.2.2 试验设计和实施

- 4.2.3 样品处理、测定及数据整理与统计

- 4.3 结果与讨论

- 4.3.1 硫粉对pH的影响

- 4.3.2 硫粉对溶液重金属及硝酸铵浸提态重金属浓度的影响

- 4.3.3 土壤溶液及硝酸铵浸提态重金属浓度与pH的关系

- 4.4 小结

- 参考文献

- 第五章 硫粉与乙二胺二琥珀酸对海州香薷去除土壤Cu、Zn的影响

- 5.1 引言

- 5.2 材料与方法

- 5.2.1 供试土壤与植物

- 5.2.2 试验设计与实施

- 5.2.3 样品处理及测定

- 5.2.4 数据整理与统计

- 5.3 结果与分析

- 5.3.1 pH与重金属浓度

- 5.3.2 土壤反硫化细菌与硫化细菌

- 5.3.3 EDDS浓度

- 5.3.4 海州香薷生物量、硫浓度、重金属浓度及土壤重金属吸收去除量

- 5.4 讨论

- 5.4.1 硫粉在重金属迁移中的作用

- 5.4.2 EDDS在重金属迁移中的作用

- 5.5 小结

- 参考文献

- 第六章 修复植物香薷堆肥对缺铜土壤上冬小麦生长和铜吸收的初步研究

- 6.1 引言

- 6.2 材料与方法

- 6.2.1 供试海州香薷堆肥

- 6.2.2 供试土壤

- 6.2.3 供试作物

- 6.2.4 试验设计与实施

- 6.2.5 样品处理和测定

- 6.2.6 数据整理与统计

- 6.3 结果与分析

- 6.3.1 土壤有效态铜浓度

- 6.3.2 小麦生物学性状

- 6.3.3 小麦地上部和籽实铜浓度

- 6.4 讨论

- 6.5 小结

- 参考文献

- 第七章 富Cu香薷堆肥对缺铜土壤上冬小麦产量和Cu、Zn吸收的影响

- 7.1 引言

- 7.2 材料和方法

- 7.2.1 供试土壤

- 7.2.2 香薷堆肥准备

- 7.2.3 供试小麦

- 7.2.4 试验设计

- 7.2.5 样品测定和数据分析

- 7.3 结果

- 7.3.1 植物生长和生物量

- 7.3.2 小麦产量和千粒重

- 7.3.3 土壤可提取态Cu、Zn浓度变化

- 7.3.4 植物体内Cu、Zn浓度

- 7.4 讨论

- 7.4.1 海州香薷堆肥作为植物Cu源的潜力

- 7.4.2 植物对Cu的吸收

- 7.4.3 施Cu对缺铜土壤上小麦生长的影响

- 7.5 小结

- 参考文献

- 第八章 全文总结

- 8.1 主要研究结果总结

- 8.1.1 诱导海州香薷植物修复重金属污染土壤

- 8.1.2 富铜海州香薷堆肥的应用

- 8.2 本研究的特色和创新

- 8.3 研究不足与展望

- 附录-1 论文发表情况

- 附录-2 环境标准表（中国）

- 致谢

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/c6defec0923f72ab21efd27f.html