# 双铣头数控螺杆铣床螺旋面加工及刀具定位精度的研究

### 论文摘要

双铣头高效数控螺杆铣床是一种新开发的螺杆加工设备,打破了传统螺杆加工设备加工效率低,加工过程繁琐的现状,采用双铣头同时加工,缩短生产周期,降低生产成本,提高生产效率,增强企业的竞争力。本文通过对螺杆几何特征及其各功能之间关系的分析,结合螺杆加工的依据,研究螺杆螺旋面的形成,并使用反向间隙补偿的方法确保刀具的重新定位精度。首先,收集资料,通过分析国内外数控铣床的发展状态,针对现有研究的不足,研究双铣头数控螺杆铣床的整体设计方案和硬件选型,主要分析运动控制系统和数控伺服系统。其次,对双铣头高效数控螺杆铣床的硬件部分、螺杆的设计和技术参数,刀具的铣削参数和几何要素进行分析。第三,双铣头高效螺杆铣床加工螺杆,是为了加工工件的螺旋轮廓,选用刀具半径补偿功能实现轮廓数控铣削加工时刀具的运动轨迹。第四,螺旋面形成的理论依据是从啮合原理出发,铣刀的表面和工件的表面是一对共轭曲面,圆柱铣刀回转面与工件的螺旋面在相对运动仟一瞬间,两个表面之间总有一条相切的接触线。接触线可以理解为由足够多的接触点拟合而成,每个接触点绕工件轴线做螺旋运动,得到的就是工件螺旋面中的每一条螺旋线,接触线螺旋运动就可以形成螺旋而。通过对啮合面的分析,建立数学模型,利用Matlab软件对其进行实验分析和处理。第五,加工过程中由于断电等异常情况的出现,需要在刀具停止位置对刀具重新定位,定位的精度直接影响螺杆的加工精度。由于刀具进刀和退刀会产生一个反向间隙,这个反向间隙就是影响刀具精确定位的关键,利用LabVIEW软件编写测量和补偿反向间隙的程序,实现刀具的精确定位。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 目录

- 第一章 绪论

- 1.1 课题研究背景

- 1.1.1 课题的研究背景

- 1.1.2 课题的研究目的

- 1.1.3 课题的研究意义

- 1.2 国内外研究现状

- 1.3 本文主要研究内容

- 第二章 双铣头数控螺杆铣床的硬件结构

- 2.1 双铣头数控螺杆铣床结构简介

- 2.2 工业控制计算机配置及运行环境

- 2.3 运动控制系统

- 2.3.1 运动控制卡的工作原理

- 2.3.2 运动控制卡的选型

- 2.3.3 运动控制卡连接

- 2.4 数控伺服系统

- 2.4.1 数控伺服系统的组成

- 2.4.2 伺服电机及驱动器的连接

- 2.5 本章小结

- 第三章 专用螺杆几何特征及其加工方法的分析

- 3.1 专用螺杆的功能简介

- 3.2 螺杆的几何参数

- 3.2.1 螺杆的主要参数

- 3.2.2 螺杆几何参数间的关系

- 3.3 螺杆几何设计及其加工方法的分析

- 3.3.1 螺杆的几何设计

- 3.3.2 螺杆加工方法的分析

- 3.4 本章小结

- 第四章 刀具参数及其运动轨迹的分析和设计

- 4.1 铣刀参数及选用

- 4.1.1 铣刀的铣削要素

- 4.1.2 铣刀切削部分的几何参数

- 4.1.3 铣刀的选用

- 4.2 刀具数学模型

- 4.3 刀具运动轨迹的分析和设计

- 4.3.1 刀具运动轨迹的概念

- 4.3.2 轮廓数控加工的刀具运动轨迹及补偿方法

- 4.3.3 双铣头高效数控螺杆铣床刀具补偿的实现

- 4.4 本章小结

- 第五章 双铣头数控螺杆铣床螺旋面加工的实现

- 5.1 包络法的概述

- 5.1.1 螺杆包络法加工含义

- 5.1.2 螺杆包络加工实现方法

- 5.2 螺旋面加工原理及生成

- 5.2.1 矢量回转公式

- 5.2.2 螺旋面的形成

- 5.2.3 螺杆螺旋面的方程

- 5.3 圆柱铣刀刀刃与螺旋面的空间啮合

- 5.3.1 圆柱铣刀刀刃与螺旋面空间啮合时接触线条件的确定

- 5.3.2 圆柱铣刀刀刃与螺旋面空间啮合时接触线的求解

- 5.3.3 双铣头数控螺杆铣床加工工件螺旋面

- 5.4 螺杆螺旋面加工实现

- 5.4.1 接触线轮廓的拟合

- 5.4.2 螺旋面加工轨迹确定

- 5.5 本章小结

- 第六章 双铣头数控螺杆铣床刀具定位精度的研究和设计

- 6.1 数控铣床的基本对刀方法

- 6.1.1 数控铣床中的基本坐标系

- 6.1.2 常用对刀方法

- 6.2 双铣头数控螺杆铣床刀具定位精度的设计

- 6.2.1 控制对象分析

- 6.2.2 刀具反向间隙的概念和控制

- 6.2.3 刀具反向间隙的测定

- 6.2.4 刀具反向间隙的补偿

- 6.2.5 刀具重新定位

- 6.3 本章小结

- 结论与展望

- 1 结论

- 2 论文不足之处

- 3 展望

- 参考文献

- 攻读硕士期间发表论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].人畜共患病病原——猪螺杆菌及其研究进展[J]. 中国农业科学 2020(06)

- [2].螺杆顶压阀门试验机顶紧螺杆螺母副的设计[J]. 科技创新与应用 2020(14)

- [3].基于螺杆挤出式3D打印设备的双螺杆设计与仿真[J]. 工程塑料应用 2020(08)

- [4].基于3D打印技术新型螺杆转子结构设计及分析[J]. 机械研究与应用 2020(04)

- [5].流固耦合对三螺杆泵的螺杆振动影响[J]. 陕西理工大学学报(自然科学版) 2020(05)

- [6].聚烯烃进口造粒机螺杆密封故障分析及改造[J]. 石油和化工设备 2019(12)

- [7].调整螺杆的失效分析[J]. 绿色环保建材 2019(09)

- [8].高效螺杆的效益分析[J]. 化工设计通讯 2017(12)

- [9].单螺杆挤出机螺杆模态分析及其优化设计[J]. 山东化工 2016(03)

- [10].小型纺丝螺杆结构尺寸的优化分析[J]. 合成纤维工业 2016(02)

- [11].螺杆按比例放大设计的难点分析[J]. 国外塑料 2013(12)

- [12].大型水轮发电机铜环固定螺杆损耗计算[J]. 机械工程师 2013(04)

- [13].屏障型螺杆的变革[J]. 国外塑料 2013(04)

- [14].粪便抗原检测诊断幽门螺杆菌感染的检验学研究[J]. 中国医药指南 2013(10)

- [15].螺杆分装系统的设计与优化[J]. 机电信息 2013(32)

- [16].螺杆结构对挤出机模口处的熔体压力影响[J]. 现代塑料加工应用 2010(02)

- [17].新型螺杆桩技术及其工程应用[J]. 东北电力大学学报 2016(03)

- [18].浅析挤压机抽螺杆方法[J]. 科技创新与应用 2015(36)

- [19].螺杆膨胀发电机回收压差能的应用[J]. 能源研究与利用 2013(06)

- [20].变距螺杆的几何建模与仿真加工[J]. 机械工程师 2013(11)

- [21].螺杆桩受力及施工技术要点[J]. 山西建筑 2014(17)

- [22].135型螺杆泵螺杆外旋风切削加工研究[J]. 煤矿机械 2013(08)

- [23].注射螺杆研究进展[J]. 塑料科技 2012(10)

- [24].双螺杆挤出机螺杆特性及其应用[J]. 中国制造业信息化 2011(09)

- [25].橡胶挤出机螺杆构型分析及其几何参数的确定(上)[J]. 橡塑技术与装备 2011(10)

- [26].橡胶挤出机螺杆构型分析及其几何参数的确定(下)[J]. 橡塑技术与装备 2011(11)

- [27].螺杆结构对一种改性双基推进剂代用料加工工艺的影响[J]. 固体火箭技术 2011(05)

- [28].异型挤出螺杆的数学模型[J]. 浙江海洋学院学报(自然科学版) 2010(03)

- [29].如何防止注塑螺杆打滑[J]. 国外塑料 2009(02)

- [30].球头螺杆断裂原因分析[J]. 热处理 2020(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/c6fa14ee4601f47a82689eb0.html