# 热冲击条件下含表面裂纹的UHTC破坏行为研究

### 论文摘要

超高温陶瓷材料（UHTC）具有高熔点、高热导率、高强度和化学稳定性,使其成为高温环境下和反应气氛环境中的导弹和高超声速飞行器最具前景的候选材料之一,具有在如超声速飞行,重返大气层及火箭推进等极端环境下服役的潜力,能够应用于包括飞行器鼻锥、机翼前缘、发动机热端等各种关键部位和部件。然而,在制备、加工、装配过程中会在材料表面和内部形成缺陷,主要以表面裂纹的形式出现,将直接影响材料的应用范围和可靠性,研究表面裂纹对材料性能的影响,尤其是对材料抗热冲击性能,热冲击损伤行为的影响具有重要的意义。基于此,本文围绕含有表面裂纹的ZrB2+20%SiC+10%AlN（ZS10A）,研究其热冲击损伤行为的影响因素及损伤机制,主要从以下几个方面进行:搭建UHTC局部快速升温试验平台,实现简单易行的材料局部快速热冲击方法。利用该设备对含表面裂纹缺陷的ZrB2+20%SiC+10%AlN超高温陶瓷材料进行局部热冲击试验。结果表明:在快速热冲击条件下,热冲击失效行为与升温速率有关,通过改变输入电流以获得不同的升温速率200℃/s ,500℃/s,800℃/s,得到临界破坏点温度与升温速率之间的线性关系;通过Abaqus有限元软件模拟分析,得到热冲击过程中试样的温度场及应力场分布,进一步分析试样失效机制,为在实际应用中材料性能的评估提供了依据。UHTC的热冲击损伤行为主要通过表面裂纹扩展程度和热冲击后剩余强度两个方面衡量。因此选用Vickers硬度仪预制表面裂纹表征材料表面缺陷,采用淬火法模拟瞬态热冲击过程,通过比较热冲击前后表面裂纹长度变化趋势、淬火-弯曲试验后材料剩余强度两方面表征热冲击损伤行为,主要从UHTC材料尺寸效应和热冲击环境参数两个方面研究影响UHTC热冲击损伤和抗热冲击性能的因素及规律。试验结果表明,裂纹扩展趋势随着试样厚度,初始裂纹长度的增加而增加,淬火温差,不同温度下重复淬火及同一温度循环淬火都将影响裂纹扩展趋势。材料临界淬火温差、剩余强度随着试样厚度,初始裂纹长度的增加而减小,揭示了材料热冲击损伤行为的影响因素。根据经典热传导方程,建立淬火过程准静态热应力模型,同时考虑应变速率对热冲击过程中热应力的影响,建立淬火动态热应力模型。针对表面裂纹特性,引入表面半椭圆形裂纹模型,结合动态热应力模型,得到动态热应力裂纹强度因子计算公式。针对ZrB2+20%SiC+10%AlN材料,进行淬火动态热应力、动态热应力强度因子以及应用包络线法计算裂纹扩展阻力。根据计算结果,淬火过程中的动态热应力远大于准静态热应力,因此淬火过程中需要考虑动态热应力的影响;应力强度因子为裂纹扩展提供趋动力,判断其与裂纹扩展阻力的关系是预测裂纹是否扩展的关键,计算结果与试验结果基本吻合,同时考虑材料的尺寸效应,通过计算得出试样厚度与裂纹扩展的关系,用于预测材料热冲击损伤行为。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 课题背景

- 1.2 超高温陶瓷基复合材料研究现状

- 1.3 超高温陶瓷热冲击损伤行为研究

- 1.3.1 热冲击理论研究现状

- 1.3.2 热冲击试验研究现状

- 1.3.3 热冲击影响因素研究现状

- 1.4 UHTC 缺陷行为研究

- 1.4.1 UHTC 缺陷表现形式

- 1.4.2 裂纹扩展阻力表征方法

- 1.4.3 裂纹扩展表征方法

- 1.5 本文主要研究内容

- 第2章 含表面裂纹的UHTC 局部热冲击失效行为

- 2.1 引言

- 2.2 试验平台的搭建及工作原理

- 2.3 含表面裂纹的UHTC 局部热冲击失效行为试验分析

- 2.3.1 试验方法

- 2.3.2 试验结果分析

- 2.4 含表面裂纹的UHTC 局部热冲击失效行为数值分析

- 2.4.1 模型的建立

- 2.4.2 材料参数

- 2.4.3 模拟结果及对比分析

- 2.5 本章小结

- 第3章 含表面裂纹的UHTC 热冲击损伤行为

- 3.1 引言

- 3.2 UHTC 热冲击条件下表面裂纹扩展行为试验方法

- 3.2.1 试验准备

- 3.2.2 试验设备

- 3.3 UHTC 热冲击损伤的影响因素

- 3.3.1 试样厚度对热冲击损伤的影响

- 3.3.2 初始裂纹长度对热冲击损伤的影响

- 3.3.3 淬火温差对热冲击损伤的影响

- 3.3.4 重复淬火对热冲击损伤的影响

- 3.3.5 循环淬火对热冲击损伤的影响

- 3.4 含表面裂纹的UHTC 热冲击损伤试验

- 3.4.1 试验方法

- 3.4.2 试验结果分析

- 3.5 本章小结

- 第4章 含表面裂纹的UHTC 热冲击损伤机制分析

- 4.1 引言

- 4.2 热传导基本方程

- 4.3 热冲击半椭圆表面裂纹扩展理论

- 4.3.1 热冲击动态热应力模型

- 4.3.2 热冲击半椭圆表面裂纹模型

- 4.3.3 裂纹扩展阻力计算方法

- 4.4 模型的应用

- 4.4.1 ZS10A 动态热应力

- 4.4.2 ZS10A 裂纹扩展阻力曲线

- 4.4.3 理论验证

- 4.5 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读学位期间发表的学术论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].HfB_2材料研究进展[J]. 战术导弹技术 2010(04)

- [2].欧洲高速飞行轻质先进材料的气动与热载荷相互作用计划(ATLLAS)研究进展[J]. 飞航导弹 2011(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/c6ff6b950f511b4eee1681c0.html