# 变电运行设备维护技术在电力系统中的应用

国网沈阳供电公司辽宁沈阳110000

摘要：变电设备是整个输电线路的核心部分，对电力系统的正常运行有着非常重要的作用，能否保证变电设备正常工作将直接影响到整个输电线路的工作，直接影响到用户是否能够安全用电。为了能够保证变电运行设备时刻处在良好状态中，就需要定期的对变电运行设备进行检修与维护，只有这样才能及时的排查出安全的隐患，降低变电设备出现故障的机率，保证用户安全放心的用电。但是目前变电运行环节中还存在一些问题，影响着电力的发展，严重时还会发生一系列的安全事故。因此为了降低变电运行中安全事故的发生率，需要提高变电运行设备维护技术。

关键词：变电运行；设备维护；电力系统；维护技术

中图分类号：TM63文献标识码：A

引言

伴随经济社会的发展，我国居民对用电的要求也越来越高。作为电力设备的重要组成部分，变电运行设备正常与否，对整个电力系统作用的发挥至关重要。因此，需要对变电运行设备进行及时地维护与检修，针对出现的故障，电力公司需做出第一时间的反应与处理，以保证居民生产、生活等各方面的需求。

1变电运行设备维护中的问题

1.1设备维护技术不高

而维护技术不高也是影响电力系统设备维护工作质量的重要因素。部分电力单位没有及时学习新的维护技术，而落后的维护技术已经不能满足当前电力设备的需要。特别是近些年来，我国科学技术的不断进步，使得电力系统的设备更新较快，而落后的技术无法为新的设备提供高质量的维护，对设备的性能造成了一定影响，甚至还会埋下安全隐患。

1.2发生跳闸问题

跳闸是变电运行设备另一类常见的故障。对于跳闸的判断，需要从线路具有的保护这一动作入手。对线路进行检查时，需要从其CT处开始、出口处结束，严格按照此顺序进行，确保检查工作全面严谨并且安全高效。对于跳闸的线路，检查重点是其开关及消弧圈，即拐臂位置、位置显示处。针对不同检查位置，检查出的结果也各不相同。常见的有两种类型：液压型的问题，需通过全面盘查压力来确定真正的原因；主变低压侧开关跳闸类型的问题，则需通过对是母线跳闸还是越级跳闸等类型进行依次排除方能判断。无论是哪种类型跳闸问题的判断，都是在科学排查基础上进行的，而决不能凭借经验等进行。

1.3缺少有效的监视

变电运行信息能够及时的向值班人员提供具体的事故信息，为维护人员查询故障地点提供依据，缩短维护人员在查询故障时所花费的时间。但是在实际过程中，一些变电站也设有对变电设备运行进行监视的设施，或是有一些值班人员，不过该工作落实不到位，某些值班人员缺乏认真负责的态度，没有及时获取变电设备的运行信息，无法为技术人员提供有用的信息，使维护人员不能在第一时间内找到故障位置，有可能因此引发严重的事故。加强对变电运行过程中的监视，才能够及时的向相关人员反映变电设备的运行情况。

2加强变电运行设备维护技术的意义

随着电力行业迅速发展，电力领域的各项技术水平也在不断提升，同时人们的生活生产对电力系统的稳定性提出了更高的要求，而变电运行设备是决定电力系统安全稳定的重要因素，加强对变电运行设备的维护具有重要意义。有效的变电运行设备维护工作，有利于更好、更快的排除变电设备的安全隐患，有利于降低设备在运行过程中的风险，有利于促进电力系统安全高效的运行，有利于维护电力企业的正常运行，有利于维护电力企业的经济效益。

3加强电力系统中的变电运行设备维护技术措施

变电运行设备在整个电力系统中发挥着重要的作用，它的良好运行意味着电力系统的安全运行。所以，要保证变电运行设备时刻处在良好的状态中，这就要科学的设备维护技术，借此来减少变电运行设备的安全隐患，提高变电运行设备的安全系数。

3.1建立完善的安全管理制度

电力单位还应建立完善的安全管理制度，为安全管理工作目标的实现提供更多的有力的支持。这就要求电力单位做到以下几点：其一，建立完善的安全管理制度，对电力系统变电运行的安全管理操作进行规范性要求。还应对安全管理责任进行细致划分，将责任落实到每一环节的负责人，落实到每一岗位中，一旦在实际工作中，电力系统变电运行出现安全问题就能够立即找到负责人。同时，还应尽可能让全体工作人员都参与到安全管理工作中，为电力系统变电运行的安全管理工作提供良好的环境。其二，还应确保安全管理制度中包括对电力系统变电运行的检查与分析制度，要求工作人员严格遵照这一制度对电力系统变电运行进行必要的检查，一旦发现问题应立即对故障原因进行分析，并及时解决，确保电力系统变电运行状态良好。

3.2设备维护技术要点

首先是跳闸故障。在变电运行设备运行中跳闸是非常容易出现的故障，对设备运行的安全稳定性影响甚大。因此，企业应加大对其的研究力度，采用有效及时的措施进行排除；其次，主变低压跳闸故障。母线故障、越级跳闸以及开关的误动作等都会造成主变低压跳闸故障，进行处理的时候要根据故障产生的原因采取针对性的处理措施，才能有效解决故障问题。为准确的判断故障产生的原因，相关工作人员要对变电运行设备进行详细、认真的检查，以保证故障排除的有效性。

3.3针对跳闸故障的处理策略

跳闸故障一旦发生，首先是要对线路的现行运载方式进行改变，降低线路的压力；同时，根据线路的保护动作做出相应的核查，立即停止发现的潜油泵等情况；此外，通过对线路的全面检查，排除线路动作错误及变压器压力过大等情况。之后，再对跳闸的具体问题进行处理：第一、对于因线路压力过大引起的跳闸问题，需要减少线路的压力。第二，对于因越级故障发生的跳闸，且变压器外部正常，需要对出现故障的设备予以切断，直至其恢复正常运转。第三，确认保护挂牌未存在动作的情况下，检查人员需核查二次回路、开关机构是否具有不正确的动作，对发现的问题立即清除。

3.4制定合理的安全管理目标

首先，电力单位应制定合理的安全管理目标，为电力系统变电运行安全管理工作指明方向。近些年来，随着我国综合国力的不断提高，各行各业的发展都有了极大进步，而电力系统作为关系民生的重要行业，其运行质量直接影响着每个人的生活与工作质量，因此，电力单位应进一步加强对电力系统运行安全管理的力度，最大限度的保障电力系统的稳定运行，为社会的发展与人们的生活提供支持。而这些都离不开一个合理安全管理目标的指导作用，而合理的安全管理目标不仅能够为工作人员指明工作的方向，还能够有效保证安全管理工作的质量。

结束语

综上所述，自动化技术在变电系统管理工作当中的应用，在很大程度之上加大了电站的管理效率，从根本上解决了电站管理的复杂性与非安全性。但是自动化技术虽然是一种应用价值十分高的技术，其在实际管理当中的应用也会存在一定的问题。本文以上内容对自动化技术应用存在的问题进行了简要的研究，并正针对现存问题给出了落实性的建议。希望可以通过本文的论述促进电力系统可以进一步完善。虽然问题仍然存在，但是相关技术应该坚实的走好技术革新与应用的每一步。

参考文献

[1]郭瑛，白春慧.变电运行设备的自动化技术与维护工作分析[J].科技风，2013，25（16）：52．

[2]黄霞，胡斌，龚利娟.变电运行设备维护技术及应用探析[J].科技与创新，2016，09：141-142.

[3]张国海，崔伟.变电运行中常见事故原因分析及应对策略研究[J].黑龙江科技信息，2016（10）.

[4]姚晶，郭艳华，王海英.浅析变电站智能化在变电运行中的应用与发展[J].科技与企业，2014（10）：340.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/c7059a68cbb98cefdea8869f.html