# 搅拌铸造法制备短碳纤维增强铝基复合材料

### 论文摘要

本文通过添加不同含量的镀铜碳纤维,采用液态搅拌铸造法成功的制备出含不同碳纤维体积分数的短碳纤维增强铝基复合材料。通过金相显微镜、维氏硬度测试、扫描电子显微镜、拉伸试验、油浸和阿基米德原理等检测方法,对碳纤维含量、热处理工艺以及挤压工艺对短碳纤维增强铝基复合材料微观组织、物理性能及力学性能的影响进行了深入研究。通过对碳纤维表面镀铜,解决了碳纤维和2024铝合金基体的润湿性和界面反应问题。通过采用并使用1%的硼酸熔液对镀铜碳纤维表面进行浸泡处理,解决了复合材料制备过程中的高温氧化的问题。通过对熔体搅拌桨和熔配炉的改造设计,增加了向熔体中添加短碳纤维的速度,改善了短碳纤维在基体中的分布,避免了碳纤维添加过程中出现的高温灼伤、熔滴飞溅等危险。通过分析不同参数对复合材料微观组织和微观缺陷的影响,发现了搅拌温度、搅拌时间、搅拌速度及保温时间等工艺参数对复合材料的微观组织、物理性能和力学性能的影响规律,确定了复合材料的最佳搅拌铸造制备工艺：碳纤维添加温度为760℃,搅拌时间为10min,搅拌速度为2500r/min,保温时间为1Omin,浇注温度在690-720℃之间。采用此工艺制备的短碳纤维增强2024铝基复合材料碳纤维分散均匀,与基体结合良好。短碳纤维增强铝基复合材料铸态组织的气孔率比较高,密度和致密性相对比较低。热挤压致密化没有改变碳纤维在铝合金基体中的分布及碳纤维与基体的结合,但组织中的缺陷明显下降。小尺寸气孔焊合并消失,大尺寸的气孔发生了明显的塌陷。复合材料的密度接近于2024合金,致密度明显得到改善,碳纤维体积分数对致密度的影响明显减轻。无论热处理与否,碳纤维的增加都提高了复合材料的硬度。复合材料硬度硬度随着碳纤维体积分数的增加呈先升后降趋势。当材料中含有1%Cf时,复合材料具有最高的强度和硬度。碳纤维的复合使复合材料的弹性模量得到了明显的增加,复合材料的弹性模量均高于基体合金,而且随着碳纤维体积分数的增加而增加。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 复合材料的定义、发展状况及用途

- 1.1.1 复合材料的定义

- 1.1.2 复合材料的发展状况及用途

- 1.2 复合材料的类型和制备方法

- 1.2.1 复合材料的类型

- 1.2.2 金属基复合材料的制备方法

- 1.3 搅拌铸造法制备短碳纤维增强铝基复合材料性能的影响因素

- 1.3.1 短碳纤维与基体的界面

- 1.3.2 热处理工艺

- 1.3.3 挤压工艺

- 1.4 搅拌铸造法制备碳纤维增强铝基复合材料存在的问题

- 1.5 主要研究内容

- 1.5.1 制备短碳纤维增强铝基复合材料工艺研究

- 1.5.2 样品中碳纤维的体积分数对复合材料性能的影响

- 1.5.3 致密化工艺对复合材料性能的影响

- 1.6 技术路线

- 2 试验材料与复合材料性能检测方法

- 2.1 试验材料

- 2.2 复合材料性能检测方法

- 2.2.1 成分测试方法

- 2.2.2 密度的测试方法

- 2.2.3 气孔率的测试方法

- 2.2.4 硬度测试方法

- 2.2.5 致密性的测试方法

- 2.2.6 抗拉强度与弹性模量的测试方法

- 2.2.7 样品组织观测及能谱分析

- 3 短碳纤维增强铝基复合材料的制备

- 3.1 复合材料的制备过程

- 3.1.1 概述

- 3.1.2 试验方法与试验过程

- 3.2 浇铸法制备的复合材料的成分

- 3.3 复合材料内部缺陷、形成原因及制备工艺优化

- 3.3.1 碳纤维分布不均匀

- 3.3.2 气孔率

- 3.3.3 碳纤维和基体的界面反应及损伤

- 3.4 复合材料成分分析

- 3.5 复合材料微观组织分析

- 3.6 复合材料的物理性能和力学性能

- 3.6.1 浇铸法制备的复合材料的密度

- 3.6.2 浇铸法制备的复合材料的致密性

- 3.6.3 浇铸法制备的复合材料的硬度

- 3.7 本章小结

- 4 复合材料致密化及其组织与性能研究

- 4.1 挤压态复合材料的微观组织

- 4.2 挤压态复合材料的密度

- 4.3 复合材料的致密性

- 4.4 复合材料的力学性能

- 4.5 复合材料的弹性模量

- 4.6 本章小结

- 5 结论

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].石墨烯铝基复合材料的抗拉强度和电导率研究[J]. 焊接技术 2019(S1)

- [2].高性能铝基复合材料活塞工程化应用技术[J]. 西安工业大学学报 2020(04)

- [3].体育器材器械的改性铝基复合材料性能分析[J]. 工业加热 2020(09)

- [4].我国非连续增强铝基复合材料的研究及应用现状[J]. 轻合金加工技术 2019(05)

- [5].石墨烯增强铝基复合材料的研究进展[J]. 科技资讯 2019(14)

- [6].铝基复合材料的研究进展[J]. 化学与黏合 2018(02)

- [7].CNTs增强铝基复合材料研究现状[J]. 有色金属科学与工程 2017(02)

- [8].粉末冶金法制备铝基复合材料的研究[J]. 材料导报 2013(15)

- [9].颗粒增强7×××系铝基复合材料研究现状[J]. 有色金属工程 2020(11)

- [10].高性能铝基复合材料活塞工程化应用技术[J]. 西安工业大学学报 2020(05)

- [11].粉末冶金制备纯铝基复合材料的研究进展[J]. 热加工工艺 2018(18)

- [12].一种烧结多孔铝基复合材料的生产工艺[J]. 铝加工 2016(06)

- [13].纳微米混杂增强铝基复合材料及其应用[J]. 西安工业大学学报 2013(11)

- [14].泡沫铝基复合材料的研究进展[J]. 热加工工艺 2015(08)

- [15].新型活塞铝基复合材料设计与制备[J]. 科技与企业 2015(15)

- [16].纳微米混杂增强铝基复合材料及其应用[J]. 西安工业大学学报 2013(09)

- [17].半固态法制备混杂增强铝基复合材料的性能及增强机制研究[J]. 安徽工程大学学报 2020(05)

- [18].汽车铝基复合材料的制备与性能[J]. 轻合金加工技术 2012(01)

- [19].空心珠增强铝基复合材料的研究概况[J]. 轻工科技 2012(03)

- [20].石墨烯铝基复合材料的制备及其性能[J]. 稀有金属材料与工程 2012(S2)

- [21].碳纳米管增强铝基复合材料的研究进展[J]. 材料导报 2008(S3)

- [22].中铝山东分公司研制成功新型铝基复合材料[J]. 中国有色金属 2008(11)

- [23].新型铝基复合材料填补国内空白[J]. 铝加工 2008(03)

- [24].石墨/铝基复合材料存在的问题及解决措施[J]. 安徽化工 2019(01)

- [25].搅拌摩擦加工碳纳米管增强7075铝基复合材料的疲劳性能[J]. 稀有金属材料与工程 2015(07)

- [26].纳微米混杂增强铝基复合材料及其应用[J]. 西安工业大学学报 2014(03)

- [27].高强韧铸造铝基复合材料的研究[J]. 热加工工艺 2014(18)

- [28].纳微米混杂增强铝基复合材料及其应用[J]. 西安工业大学学报 2014(07)

- [29].粉煤灰漂珠颗粒增强泡沫铝基复合材料的制备与研究[J]. 热加工工艺 2013(04)

- [30].纳微米混杂增强铝基复合材料及其应用[J]. 西安工业大学学报 2013(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/c71ebac1b7e916157b6646b9.html