# 建筑施工新技术应用概述张君泽

关键词：建筑；施工；新技术；应用

一、前言

作为建筑施工中的重要工作，其新技术的应用在近期得到了有关方面的高度重视。该项课题的研究，将会更好地提升新技术应用的实践水平，从而有效优化建筑施工的最终整体效果。本文从介绍其应用必要性着手本课题的研究。

二、建筑施工新技术应用的必要性

1.创新施工技术是获取竞争优势的有效手段

建筑施工企业在建筑市场中，如果盲目扩张，而相应的技术能力却跟不上，专业化水平、管理水平会逐渐下降，企业也会逐渐衰落，失去竞争力。面对日益竞争激烈的市场，建筑施工企业要想获取竞争优势，就必须以创新施工技术为手段，实现施工技术创新并满足市场需求，在市场预测、建筑开发、人员培训等方面，形成符合自身实际情况且满足市场需求的创新技术，并将创新施工技术成果应用到实践中。

2.创新施工技术是时代发展的基本要求

在经济全球化的背景下，我国科学技术迅猛发展，为建筑施工企业创造高品质产品打下坚实基础，同时大大增加了技术创新的成本。经济时代，建筑施工企业创新施工技术的实质就是响应时代发展的基本要求，作为传统行业的建筑施工行业，要想可持续地发展下去，就必须以创新的思想寻找发展的机遇。创新是时代发展的主要趋势，任何行业都不能背离而只能顺势。

3.创新施工技术是社会进步的时代趋势

在市场经济迅速发展的环境中，建筑行业也有了显著的成长，同发达国家相比，我国的建筑工程技术相对滞后，尤其是在创新施工技术方面还有很大的提升空间。社会生产力水平是衡量一个国家文明进程的重要准则，社会生产力为技术创新提供了经济基础，技术创新可以促进社会生产力的发展，两者之间的关系是相辅相成的。建筑工程企业在发展中应不断加强自身的技术创新，并将其作为发展的主要方向。

三、建筑施工中新技术的优势

在建筑工程施工过程中，与传统的施工技术相比，创新技术存在一定的优势，主要表现在以下几个方面：

1.创新技术的科学性

任何创新技术的产生都是建立在传统技术的基础上，所以建筑工程施工创新技术的发展具有很强的科学性。创新技术包容和继承了传统施工方法的精髓，并且在技术上有所提升，在创新技术中涵盖了很多科学元素，对于建筑工程的发展具有重要的推动作用。

2.有利于提高建筑行业的技术水平

在建筑工程中，施工技术直接影响到建筑的质量和建筑业的发展，施工技术的创新发展受到多方面因素的制约，所以要在管理方法以及技术等方面共同提升。创新技术在发展的过程中，利用了自身的科学性，合理稳定的发展，为建筑工程的施工水平创造了有利的基础，对于提升建筑行业的技术水平具有重要的推动作用。

3.有利于促进工程造价工作的全面开展

创新技术在建筑工程中的应用，在数据采集与分析方面更加的客观和全面，能够将数据更加合理的应用到工程造价中，为造价的合理性和科学性奠定了坚实的基础，为造价的有效运行提供了基础的保障，有利于造价工作的全面开展。

四、建筑施工新技术的应用

近几年建筑行业快速发展，建筑业的规模也不断扩大，我国建筑行业的施工技术和水平都得到了非常迅速的提高，一些技术已经可以达到世界先进水平，这些新技术的出现为我国建筑业的发展提供了更多的机会。建筑行业的不断发展使得人们也越来越重视新技术在施工时的应用，新技术的使用逐渐成为建筑行业从业人员日渐关心的重要因素。

1.桩基础技术

第一种是刚性桩柔性桩复合桩基技术，利用刚性桩本身较高的强度，将上部结构荷载向深层传递。利用柔性桩提高较浅的土壤的承受力，将深层与浅层的承载力都发挥出来。第二种是钻孔压浆桩技术，这种技术是先利用钻机钻孔，等钻到一定深度之后在通过钻头向孔内喷注水泥浆，然后在向上面提钻，一直到水泥浆达到没有坍塌危险时方可停止，这个方法属于高压注浆，他的承载能力比普通的灌注大得多，所以具有很好的经济效益。第三种是预制小方桩复合桩基技，这是由小方桩与承台下的地基土共同承担外荷载的桩基技术，这种方法使得施工设备更加灵活、因地制宜，唯一的缺点就是在锤击法时不能用重锤，比较适合在中小城市里运用。最后一种是多节挤扩灌注桩技术，这种技术的承载力是这四种技术中最高的，更能够较快，较好的完成整个建筑施工工程。

2.工程测量技术。

（一）GPS施工测控技术。传统的监控手段很难准确的控制施工当中的数据而且获取数据的方法较难，但是GPS定位技术的出现很好的解决了这一问题，做到了省时、省力、效率高、结果较真实准确。它可以在烈日、大风。暴雨的情况下出色的完成平面轴线控制、高速传递、建筑构件的安装定位，为建筑施工特别是高层超高层的建筑施工带来了非常棒的的好处，解决了他们在施工当中的燃眉之急。

（二）全站仪坐标法放样技术。这种技术是利用了全站仪的测量精度高、自动化、智能化的特点，将其运用到建筑施工当中，避免了大量的放养数据的准备工作，提高了施工测量的功效，减少了施工中因为粗心所造成的差错。

（三）测距仪高程传递技术。高程传递一般是水准测量和悬挂钢尺相结合的方法，但这个方法劳动强度大，所需施工时间长，对于测量的成果的精确度和可靠性得不到保障。现代测距仪具有精确度高、测量便捷等优点，弥补了高程传递的不足，将两者结合运用，可以更出色的完成施工任务，也是现在高层超高层建筑中的首选技术之一。

（四）建筑垂直度控制技术。建筑的垂直度是衡量建筑施工质量的一个重要的指标，一般情况下采用的是经纬仪交会或者悬挂锤球的方法进行垂直度测量，但是这种方法精确度不高且受外界环境影响较大，为了解决这一问题，人们激光中找到灵感，激光准直技术出现，这种技术受外界环境影响较小，而且测量度较高，保证了测量结果的准确性，让建筑施工工程得以有条不紊的进行。

3.新预制混凝土构件技术。该技术主要有三种新型的形式，分别是新型装配式楼该结构，预制轻混凝土内、外墙板和复合外墙板，叠合楼盖结构。这三种形式的出现，提高了构件的质量，实现了民用建筑不再使用粘土砖块的要求，减少了施工中钢筋部分的工作量，具有很好的整体性和美观度，在大中小城市中的民用建筑上得到了广泛地使用。

4.屋面防水施工技术

屋面防水施工包含多道工序，其中最关键的工序其实就是屋面的防水处理。作为建筑防水的重要环节，屋面防水经历了多个阶段的发展，防水材料从沥青防水卷材道高聚物改性沥青防水卷材，再到合成高分子防水卷材，防水性能逐步提升。目前建筑工程中防水施工中所用的卷材以高聚物改性沥青防水卷材和高分子防水卷材为主。通过新型材料的引用，有效减少了渗水和开裂现象的发生，建筑屋面防水效果得以明显改善，使建筑的使用质量和服务水平大幅提升。

五、结束语

通过对建筑施工新技术应用的相关研究，我们可以发现，在当前各种条件下，新技术应用的涉及范围较广，有关人员应该从建筑施工的客观实际要求出发，充分利用既有优势条件，研究制定最为符合实际的新技术应用实施方案。

参考文献

[1]石碧江，甄栋栋.关于建筑施工中创新技术的几点思考[J].科技创新与应用.2014（05）：220-221.

[2]肖婷.中小型建筑企业创新技术管理研究[D].浙江工业大学.2013.

[3]曲家正.创新技术在工民建筑施工中的应用探讨[J].科技创新与应用.2012（06）：185-186.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/c71f95194d68421a2f6a3b6e.html