# 铅酸蓄电池电解液密度超声波测量方法研究

### 论文摘要

本文针对开口式铅酸蓄电池研究了超声波电解液密度测量方法。在充分掌握超声波在液体中传播特性的基础上,根据超声波在不同密度的液体中传播速度不同,通过固定超声波的传播距离,将传播速度的改变转化成传播时间的变化,从而建立了液体密度与传播时间一一对应的关系。针对液体密度与传播时间的函数关系具有非线性、无具体公式的问题,给出了拟合函数的解决方法,建立了样品数据库；同时设计和制作了适合于稀硫酸电解液的超声波换能器,并对换能器进行了实验验证；针对超声波在液体中传播速度快、信号分辨困难问题,开发了以C8051F120单片机作为快速信号处理系统的电解液密度测量系统,在充分考虑温度对测量系统影响的基础上,完成了此测量系统的硬件和软件设计工作,实现了开口铅酸蓄电池电解液密度的在线测量。此在线测量系统是以C8051F120为其核心数据和控制处理中心,包括了超声波换能器、超声波发射电路、超声波接收电路、外部存储电路和良好的人机交互界面,构成了一个精度高、实时性好、性能稳定的在线测量系统。在完成此系统之后,进行了多次的试验验证,表明本系统分辨率可达到0.00g/cm3,测量一次仅需1分钟左右的时间,数据稳定,可进行在线的快速测量。满足了工业现场的要求。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 课题研究背景

- 1.2 目前电解液密度测量的现状

- 1.3 国内外超声波发展现状

- 1.4 主要研究内容

- 1.5 本章小结

- 2 超声波基础理论

- 2.1 超声波的分类及特点

- 2.1.1 超声波的分类

- 2.1.2 超声波的特性

- 2.2 描述超声波的基本物理量

- 2.3 液体中超声波特性

- 2.3.1 液体中超声波传播速度

- 2.3.2 液体中超声波的衰减

- 2.4 本章小结

- 3 测量总体方案设计

- 3.1 超声波的测量方法选择

- 3.2 测量原理

- 3.3 超声波电解液密度在线测量系统组成

- 3.4 温度的变化对超声波测量的影响

- 3.5 本章小结

- 4 超声波换能器的设计

- 4.1 压电效应和压电材料

- 4.1.1 压电效应

- 4.1.2 压电材料

- 4.2 压电材料的主要性能参数

- 4.3 超声波换能器制作

- 4.3.1 超声波换能器材料选型

- 4.3.2 超声波换能器结构设计

- 4.4 超声波换能器的安装

- 4.5 测试超声波换能器

- 4.6 本章小结

- 5 测量系统硬件电路设计与实现

- 5.1 单片机及其外围电路的设计

- 5.1.1 C8051F系列单片机简介

- 5.1.2 C8051F120单片机特点

- 5.1.3 单片机最小系统

- 5.1.4 JTAG调试接口电路

- 5.2 超声波发射电路设计

- 5.2.1 驱动波形、方式的选择

- 5.2.2 信号发生电路

- 5.2.3 驱动电路

- 5.3 超声波接收电路设计

- 5.3.1 放大电路

- 5.3.2 滤波电路

- 5.3.3 比较整形电路

- 5.4 外部存储电路

- 5.5 温度测量

- 5.5.1 温度传感器介绍

- 5.5.2 温度测量电路

- 5.6 本章小结

- 6 系统软件实现、数据处理及实物展示

- 6.1 系统软件实现

- 6.2 数据处理

- 6.3 电解液密度测量系统实物图

- 6.4 本章小结

- 7 实验结果及分析

- 7.1 实验结果

- 7.1.1 连续发射实验

- 7.1.2 间歇发射实验

- 7.1.3 电解液样液测量

- 7.2 误差分析

- 结论

- 参考文献

- 附录A 电解液密度超声波测量硬件电路图

- 攻读硕士学位期间发表学术论文情况

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].铅酸蓄电池超声波电解液密度测量方法[J]. 仪表技术与传感器 2011(05)

- [2].铅酸蓄电池电解液密度测量装置的研究[J]. 海军工程大学学报 2008(04)

- [3].银电解液净化新工艺试验研究[J]. 中国有色冶金 2019(02)

- [4].高电压锂离子电池用环丁砜基高浓度电解液[J]. 化学通报 2018(11)

- [5].含镁三元系锰电解液理化性能研究[J]. 矿冶工程 2019(04)

- [6].全钒液流电池简单电堆内部电解液流动模拟研究[J]. 广州化学 2018(01)

- [7].基于谐振法和数学模型的电解液密度检测技术[J]. 机电工程技术 2010(10)

- [8].Mg~(2+)对硫酸锰电解液理化性质的影响[J]. 有色金属(冶炼部分) 2019(01)

- [9].锰离子对锌电解液密度影响的研究[J]. 南方金属 2009(01)

- [10].加速度对双极性锌银电池激活时刻电解液灌注的影响[J]. 武汉理工大学学报(交通科学与工程版) 2018(06)

- [11].基于BP神经网络的电池电解液密度预测[J]. 电源技术 2017(11)

- [12].铅酸蓄电池三种常见故障[J]. 工程机械与维修 2009(05)

- [13].铅酸蓄电池剩余电量预测方法研究[J]. 电子科学技术 2015(05)

- [14].高温对电解液性能影响研究实验[J]. 化工管理 2015(23)

- [15].铅酸蓄电池化成过程中各因素对酸雾的影响[J]. 蓄电池 2011(02)

- [16].旋转超声电解复合加工三维流场仿真[J]. 现代制造工程 2018(08)

- [17].如何更长的使用蓄电池[J]. 内蒙古民族大学学报 2010(02)

- [18].工程机械使用维修“九怕”[J]. 工程机械与维修 2010(04)

- [19].农机小秘诀[J]. 农机市场 2008(03)

- [20].锂电池注液工艺中电解液驱替的格子Blotzmann模拟[J]. 储能科学与技术 2018(02)

- [21].蓄电池的充放电[J]. 农村电工 2012(04)

- [22].铅酸蓄电池中硫化氢产生的分析研究[J]. 蓄电池 2019(05)

- [23].太阳能光伏发电系统管理与维护(三)[J]. 家电检修技术 2012(04)

- [24].浅谈延长汽车用蓄电池的使用寿命[J]. 北方交通 2011(06)

- [25].高倍率电池枝晶穿刺的对策[J]. 蓄电池 2019(05)

- [26].基于支持向量回归的动力电池参数辨识[J]. 计算技术与自动化 2014(03)

- [27].农用三轮车蓄电池的故障与排除[J]. 河北农业科技 2008(09)

- [28].铅酸蓄电池电动势的计算方法探讨[J]. 电动自行车 2012(03)

- [29].蓄电池荷电状态常用判定方法分析[J]. 蓄电池 2017(01)

- [30].蓄电池使用保养与维护综述[J]. 移动电源与车辆 2014(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/c723379d5e4bdf671a495a2a.html