# SiO2和SiO2-Al2O3复合干凝胶超级隔热材料的制备与表征

### 论文摘要

气凝胶是由胶体粒子或高聚物分子相互聚结构成纳米多孔网络结构,并在孔隙中充满气态分散介质的一种高分散固态材料。由于气凝胶纳米尺度的颗粒及孔隙分布,使其最具潜力的应用是作为一种超级隔热材料。当采用非超临界干燥法制得的凝胶称为干凝胶。本研究主要采用溶胶—凝胶法和常压干燥法制备SiO2干凝胶和一系列SiO2-Al2O3复合干凝胶。SiO2干凝胶的制备主要选择正硅酸乙酯（TEOS）为前驱体、无水乙醇作为溶剂,采用先用酸（0.2mol/L的盐酸乙醇溶液）后碱（氨水）两步催化法进行溶胶—凝胶过程。首先,通过实验并结合前人的制备经验,确定了各种实验参数,即:选择水解和缩聚的反应温度为50℃;确定酸性条件下的水解时间为10min;采用体积比为70%的TEOS和无水乙醇溶液作为老化溶液,在50℃条件下24小时内浸泡醇凝胶三次的老化方式;选用环己烷或正庚烷作为有机替换溶剂;在常压50℃条件下进行干燥。随后,通过三水平四因素的正交实验,确定了SiO2干凝胶的最佳反应配比,其结果为TEOS: H2O:无水乙醇:盐酸:浓氨水（摩尔比）=1: 4: 10: 7.5×10-4: 0.0375。对比研究了氢氟酸一步催化和盐酸、氨水二步酸碱催化对SiO2干凝胶制备过程的影响,分析了Fˉ离子、Clˉ离子以及OHˉ离子的催化作用。对SiO2干凝胶的表征可以看到,SiO2干凝胶是由纳米颗粒构成的团簇网络多孔结构,随着热处理温度的升高,材料颗粒变大,孔隙缩小,1200℃时变得致密,并在低于1200℃内为非晶态。高温热处理后的SiO2干凝胶主要由Si-O-Si键构成,并具有短链结构。二步酸碱催化制得的SiO2干凝胶比表面积达到720.83m2/g,且孔径分布较窄,孔隙特性好于氢氟酸一步催化制得的材料。常压干燥下的样品收缩率高,通过改变干燥方法使比表面积和孔隙率的可提高程度很大。选用自制SiO2干凝胶粉末、TiO2粉末和短切纤维作为添加物,利用氮气吸附法、小角X射线散射（SAXS）和压汞法,比较研究了添加物对SiO2干凝胶密度、孔结构和比表面积等结构参数的影响,并利用相应的分形模型分析了掺杂SiO2干凝胶的分形特性。结果表明,加入SiO2纳米颗粒及短切纤维会降低SiO2干凝胶的比表面积,使其孔径分布逐渐变宽;而加入TiO2粉末和短切纤维,能够获得高比表面积的SiO2干凝胶。其中,加入20%TiO2粉末和3%短纤维,材料的比表面积可以达到1064.96m2/g。添加物不仅能够

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪 论

- 1.1 课题背景

- 1.2 隔热材料的研究现状

- 1.2.1 多孔纤维质隔热材料

- 1.2.2 多孔颗粒类隔热材料

- 1.2.3 发泡类隔热材料

- 1.2.4 新型纳米孔超级隔热材料——气凝胶

- 1.3 气凝胶科学的发展及研究现状

- 1.3.1 气凝胶科学的发展

- 1.3.2 气凝胶的制备方法

- 1.3.3 气凝胶的性能及应用

- 1.4 本文的主要研究内容

- 第2章 二氧化硅干凝胶的制备及实验方法

- 2.1 引言

- 2 干凝胶实验参数的确定'>2.2 SiO2干凝胶实验参数的确定

- 2.2.1 制备原料的选择

- 2.2.2 催化剂的选择

- 2.2.3 反应温度的确定

- 2.2.4 酸性条件下水解时间的确定

- 2.2.5 老化方式及时间的确定

- 2.2.6 溶剂替换方法的确定

- 2.2.7 干燥方法的选择

- 2 干凝胶的制备过程'>2.3 SiO2干凝胶的制备过程

- 2.4 实验分析测试方法

- 2.4.1 红外光谱分析

- 2.4.2 扫描电镜观察

- 2.4.3 透射电镜观察

- 2.4.4 X射线衍射分析

- 2.4.5 热性能分析

- 2.4.6 比表面积和孔结构分析

- 2.4.7 密度测试

- 2.4.8 热物性的测定

- 第3章 二氧化硅干凝胶反应配比的正交优化与组织结构分析

- 3.1 引言

- 2 干凝胶反应配比的正交优化'>3.2 SiO2干凝胶反应配比的正交优化

- 3.2.1 正交实验

- 3.2.2 影响因素的分析

- 2 干凝胶的组织结构分析'>3.3 SiO2干凝胶的组织结构分析

- 2 干凝胶的热分析'>3.3.1 SiO2干凝胶的热分析

- 2 干凝胶的相组成'>3.3.2 SiO2干凝胶的相组成

- 2 干凝胶的微观组织结构'>3.3.3 SiO2干凝胶的微观组织结构

- 2 干凝胶的红外吸收光谱'>3.3.4 SiO2干凝胶的红外吸收光谱

- 2 干凝胶的孔结构和比表面积'>3.3.5 SiO2干凝胶的孔结构和比表面积

- 3.4 本章小结

- 第4章 添加物对二氧化硅干凝胶孔结构的影响

- 4.1 引言

- 4.2 制备过程

- 4.3 添加物对干凝胶颗粒及孔结构的影响

- 4.3.1 氮气吸附法

- 4.3.2 小角X射线散射法

- 4.3.3 压汞法

- 4.4 压汞法研究掺杂干凝胶的抗压能力

- 4.5 添加物对组织结构的影响

- 4.6 本章小结

- 第5章 氧化硅—氧化铝复合氧化物干凝胶的制备与表征

- 5.1 引言

- 2-Al2O3 复合氧化物干凝胶的制备过程'>5.2 SiO2-Al2O3复合氧化物干凝胶的制备过程

- 2-Al2O3 复合氧化物干凝胶的性能分析'>5.3 SiO2-Al2O3复合氧化物干凝胶的性能分析

- 5.3.1 差热—热重分析

- 2-Al2O3 复合干凝胶的XRD分析'>5.3.2 SiO2-Al2O3复合干凝胶的XRD分析

- 2-Al2O3 复合干凝胶的红外分析'>5.3.3 SiO2-Al2O3复合干凝胶的红外分析

- 2-Al2O3 复合干凝胶的比表面积和孔结构分析'>5.3.4 SiO2-Al2O3复合干凝胶的比表面积和孔结构分析

- 2-Al2O3 复合干凝胶的SEM和TEM分析'>5.3.5 SiO2-Al2O3复合干凝胶的SEM和TEM分析

- 2O3 干凝胶的对比研究'>5.4 无机盐和有机醇盐制备Al2O3干凝胶的对比研究

- 2O3 干凝胶的原理及制备过程'>5.4.1 有机铝醇盐制Al2O3干凝胶的原理及制备过程

- 5.4.2 热分析对比

- 5.4.3 红外吸收光谱对比

- 5.4.4 孔结构对比

- 5.4.5 SEM形貌对比

- 5.5 本章小结

- 第6章 干凝胶热特性的研究

- 6.1 引言

- 6.2 气凝胶热传导的理论分析

- 6.2.1 固相传导

- 6.2.2 气相传导

- 6.2.3 辐射传导

- 6.3 简化的气凝胶传热模型

- 2 干凝胶的热物性分析'>6.4 SiO2干凝胶的热物性分析

- 6.4.1 热膨胀性能

- 6.4.2 比热容

- 6.4.3 热导率

- 6.5 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读学位期间发表的学术论文

- 哈尔滨工业大学博士学位论文原创性声明

- 哈尔滨工业大学博士学位论文使用授权书

- 哈尔滨工业大学博士学位涉密论文管理

- 致谢

- 个人简历

### 相关论文文献

- [1].基于溶-凝胶制备工艺的SiO_2基复合相变材料研究综述[J]. 中国材料进展 2019(11)

- [2].SiO_2-乙醇纳米流体重力热管传热性能的试验研究[J]. 当代化工 2019(12)

- [3].巢状多层中空多孔SiO_2材料的模板法合成及其吸附活性的研究[J]. 广东化工 2019(24)

- [4].SiO_2/海泡石复合材料表征及其对天然橡胶的增强[J]. 非金属矿 2020(01)

- [5].超低密度SiO_2气凝胶的制备研究[J]. 强激光与粒子束 2020(03)

- [6].介孔SiO_2孔道结构对聚酰胺反渗透复合膜性能的影响[J]. 化工新型材料 2020(03)

- [7].石墨烯量子点/介孔SiO_2复合材料的研究进展[J]. 激光杂志 2020(01)

- [8].建筑用6063铝合金板表面静电喷涂改性SiO_2涂层的性能表征[J]. 材料保护 2020(04)

- [9].SiO_2气凝胶疏水改性的研究进展[J]. 有机硅材料 2020(03)

- [10].甲基橙在聚吡咯/纳米SiO_2复合材料上的氧化性能[J]. 浙江师范大学学报(自然科学版) 2016(04)

- [11].油基SiO_2纳米流体的导热系数及黏度研究[J]. 郑州师范教育 2016(04)

- [12].X射线衍射K值法测定氧化铁皮中游离α-SiO_2的含量[J]. 岩矿测试 2015(05)

- [13].层层自组装SiO_2阻燃棉织物的制备及其性能[J]. 材料科学与工程学报 2020(05)

- [14].纳米SiO_2-砂浆受半浸泡硫酸盐侵蚀后的微观分析[J]. 非金属矿 2020(01)

- [15].SiO_2掺杂磷钨酸催化合成水杨酸酯的研究[J]. 现代化工 2020(04)

- [16].纳米SiO_2在水泥基材料中的应用研究进展[J]. 硅酸盐通报 2020(04)

- [17].超疏水聚丙烯纤维/SiO_2气凝胶复合材料的制备及吸油性能[J]. 南京工业大学学报(自然科学版) 2020(04)

- [18].SiO_2气凝胶/膨胀珍珠岩粉煤灰泡沫保温材料研究[J]. 新型建筑材料 2020(07)

- [19].SiO_2掺杂对四通道氧化铝中空纤维结构与性能的影响[J]. 膜科学与技术 2017(01)

- [20].改性纳米SiO_2/聚氨酯弹性体复合材料的合成及其性能表征[J]. 弹性体 2017(01)

- [21].膨胀珍珠岩/SiO_2气凝胶复合保温材料制备研究[J]. 新型建筑材料 2017(01)

- [22].铈基复合氧化物催化剂在SiO_2表面的失活机制[J]. 物理化学学报 2017(07)

- [23].石墨烯复合SiO_2材料的制备及其性能研究[J]. 陶瓷学报 2017(01)

- [24].纳米SiO_2改性再生混凝土试验研究[J]. 混凝土 2017(07)

- [25].基于纳米SiO_2颗粒的硅酸盐玻璃表面疏水改性的研究[J]. 化工新型材料 2017(10)

- [26].SiO_2固体酸微球制备及催化性能研究[J]. 化工新型材料 2017(10)

- [27].SiO_2-导热油纳米流体的黏度研究[J]. 工程热物理学报 2016(01)

- [28].SiO_2基复合相变材料的制备及性能研究[J]. 化工新型材料 2015(02)

- [29].竹纤维/SiO_2杂化材料的制备、结构与性能[J]. 应用化工 2015(11)

- [30].不同粒径SiO_2粒子对磁流变液性能的影响[J]. 功能材料 2014(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/c734e5c11f604e54d2054c98.html