# 供热通风与空调工程施工技术要点与节能控制措施

黑龙江鸡西158100

摘要：现代科技技术的支持之下，人们可享受更高质量的家居生活，建筑整体质量得以提升，内部自动化服务系统也基本形成，人们在享用安全的建筑内部环境时，还对居住体验提出了很多全新的要求，建筑施工人员需要充分满足居住者存在的多种合理化的需求。大部分现代高层建筑都会配置完备的暖通空调系统，无论是安装空调设备还是优化供暖通风系统，都要坚持应用正确的施工技术，同时还要采用节能化的施工手段，结合对暖通工程的了解，解析节能控制手段与相关的施工技术。接下来，就供热通风与空调工程施工技术要点与节能控制措施展开论述。

关键词：供热通风；空调工程；施工技术；节能控制

引言

供热通风和空调工程是现代建筑不可或缺，在建筑中发挥着重要作用，可以提高建筑的整体质量，满足人们对建筑的使用功能需求，为人们提供一个舒适健康的生活环境。供热通风与空调工程施工技术非常重要，直接影响着施工质量，因此在施工的时候要把握好技术要点，规范供热通风与空调工程施工过程，让供热通风与空调工程施工可以达到相关标准，同时还要响应节能减排的号召，做好暖通空调系统的节能控制，促进建筑行业可持续发展，让人们有一个更为优质的建筑使用体验。

1供热通风与空调工程施工中的问题

1.1技术与材料

供热通风设计与建造期间，很容易存在技术应用、建材配置等方面的问题，也是项目施工所应该重点关注的部分。在选择供热通风管材阶段，如果管材选用不合理导致建设应用不够严密。或者技术应用期间，电气设备设置容量与规范要求相距甚远都是材料与技术方面的问题。常见的是在通风实施建造期间，正压送风机、排压风井之间的隔离带，选用的是空心砖，而这种材料如果存在小部分的损坏，就会导致空气渗透建筑结构之中，这样通风口就会出现往外送风的情况。

1.2设备问题

空调通风结构中的需要安装的设备数量相对较多，其中消音器、除尘器等都需要配合风管进行装设。此外系统中的制冷管道、风机盘管与冷热水机组等设备装置也是结构的基本构成部分。如果在供热通风与空调工程施工建设期间，各个部分之间的协调性不佳，很容易出现素材浪费的问题，而且后期的施工建设操作设置会出现安全问题，并留下一些安全隐患。如果施工企业没能及时的将设备装置条件与运输实践、产品型号、规格属性等及时的告知厂家，没有先决依据条件就开始盲目的进行施工建造，就会导致内部与外部之间无法协调的现象产生。如果设备安装期间没有注意留孔的尺寸与大小，在与土木建造进行配合阶段，就会因为衔接而影响项目工程建设的基本质量，对正项目工程建设的进度带来较为不利的影响。

1.3空调设置

空调设置期间，由于通风机与制冷机组之间不够协调，存在设置不合理就会导致其中的杂音量逐渐增多。在风机出口未能安装消音设备，机房里的隔音材料应用也比较少，这些都会导致大量的杂音产生，直接影响周围居民的生活质量。其次就是风管体制改善处理工作阶段，未能将回风管道合理布设，存在一些劣质材料应用的现象，也是导致空调系统的杂音量加大的主要原因，也是目前施工建设需要避免的问题。

2供热通风与空调工程施工技术要点分析

供热通风和空调工程施工都牵扯到了管道布置问题，在实际的施工过程中必须要抓好管道布局，管道施工要规范化和标准化，要从整体上布置管道，让管道施工足够科学合理。管道施工技术要点是要尽量避免对建筑内的采光造成影响，同时还要防止因为管道施工不合理造成门窗难以开合，管道的安装还要考虑到后期维护的便利性，确保不会对人们操作供热通风和空调设备造成影响。另外，在实际的施工过程中经常会遇到管道交叉的情况，相关的施工人员要严格的执行施工方案，同时还要结合现场施工情况，尽可能避免管道交叉现象出现。施工方案都是提前设计的，和实际施工有一定的出入，在施工中如果发现了施工方案和现场情况不符的问题，就必须马上停止施工，和施工方案设计人员进行有效沟通，当方案设计人员对施工图纸做出重新调整之后，按照新的图纸继续施工。

供热通风和空调工程的水暖安装是重点，在实际的施工中要遵照国家标准，在安装各种水管的时候要慎重选择吊架，一般情况下必须要使用减震吊架，严禁将吊架安装在楼板上，要将其安装在建筑物的梁上。在施工的过程中遇到水管需要安装在墙、楼板、地板上的时候，就必须为水管配上套管，同时还要做好填封，确保使用的是有防止燃烧的材料，在保护水管的同时还能提高暖通空调系统安全性。另外，风管安装的施工技术要点是防噪音，在风机处要配置消除噪音的阻抗器，在新风处要配备上百叶，风管上安装的消声器都要确保质量达标，并且就有良好的保温功能和吸音功能。

3节能控制工作

3.1建设分户自采暖系统

为了减少采暖系统的能耗量，工作人员可以采用分户自采暖系统来满足建筑采暖需求，在应用这种采暖系统时，工作人员可不开展供热管道与锅炉房的建设工作，进而充分减少煤炭与燃气的应用量，既节省了采暖活动成本，同时也控制了空气污染的问题，用全新的采暖系统取代了采暖管道之后，集中供暖活动的问题被有效解决，水平与垂直失调的情况都可被有效避免，采暖质量也得以提升，该种采暖系统的使用不会受到温度与时间等外在因素的影响，建筑施工者在应用这种类型的采暖系统时，还可以获取国家给予的补贴。另外该采暖系统还存在以下优点，减少了散热器，居住者的室内可用空间被扩展，与系统相匹配的埋地管的材质是塑料，可用时间长于镀锌钢管。

3.2安装VPV空调设备

这种空调设备的安装工作相对简单，具有比较明显的节能化特点，其主要由电线、制冷剂配管、室外机以及室内机构成。该系统中使用的室内机的种类丰富，技术人员可以根据使用者的具体要求对其加以选择，包括卧地式、固定式以及悬挂式等；室外机主要包括制冷专用型与冷暖兼用型，可满足不同季节的使用需求。该空调设备具有的优点如下：

由于其不需要占用设备用房的空间，因此可充分节省施工空间，优化了建筑的居住空间，还削减了噪声污染程度。其节能化特点也是相对鲜明的，在使用该种空调时，可减少风系统以及水系统等多种系统的设置，进而缩减风机与水泵的能耗量。工作人员可以通过集中化管理的工作方法来统一调配空调，用户也可根据不同的使用需求来开启、关闭以及调节空调，该空调构造简单，需要的安装时间也比较短。

3.3安装太阳能热水系统

太阳能热水系统可将获取的太阳能转变为热能，进而使冷水变热，其可帮助节省燃料的用量，该系统除了能够帮助控制供热空调系统的耗能问题之外，同时还不会带来污染问题，在应用这种加热系统时，需要考虑到地理位置、季节与天气的影响，因此在使用这种热水系统时，工作人员一般会给其构建相匹配的加热以及储热系统，与其他相关系统相比，其耗电量也相对比较少。技术人员需重视集热器设备的安装，控制好间距、角度与方向等问题。

结语

总之，随着人们对居住环境要求越来越高，供热通风和空调工程施工要也不断改进技术，采用最先进施工技术，在实际施工过程中要掌握施工技术要点，确保施工规范化和标准化，同时还要做好节能减排，减少噪音污染和环境污染。

参考文献:

[1]李强.供热通风与空调工程施工问题探析[J].科技创新与应用,2018(05):185-186.

[2]王云姗.供热通风与空调工程施工中存在的问题及解决对策[J].科技创新与应用,2017(20):149-150.

[3]王刚.供热通风与空调工程施工中常见问题及处理对策分析[J].中国新通信,2017,19(06):162.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/c735c86356775130b61a1482.html