# 超重力环境下AlCl3-Et3NHCl离子液体电解铝的研究

### 论文摘要

常规重力下和超重力条件下,在不锈钢电极片上1.75AlCl3/Et3NHCl离子液体中利用恒电流法电沉积制备金属铝。实验测定了不同摩尔比的AlCl3/Et3NHCl的粘度及电导率,研究了温度对粘度和电导率的影响；同时考察了常规重力和超重力条件下恒电流法电沉积实验下各种条件对电沉积的影响,从而获得超重力场对离子液体电沉积铝的影响和作用规律。研究表明,AlCl3/Et3NHCl离子液体的粘度μ随着温度T的升高而减小,随着AlCl3:Et3NHCl的摩尔比的增大而增大,并且1nμ与T-1呈直线关系。AlCl3/Et3NHCl离子液体的电导率随着温度的升高而升高；随着AlCl3: Et3NHCl的摩尔比的增大而减小,且电导率K与温度T的关系符合阿伦尼乌斯方程。超重力场中,同一电流密度下,随着超重力系数的增大,槽电压降低,电流效率和沉积速率增大；相同的超重力系数下,随着电流密度的增大,槽电压和沉积速率增大,电流效率降低；超重力系数与电流效率、沉积速率呈线性关系。与常规重力场相比,超重力场中电流效率、沉积速率明显增大,电流效率可以达到87%-94%,沉积速率可达到0.33～0.53μm·min-1；而常规磁力搅拌下的电流效率最大仅为78%,沉积速率为0.35μm·min-1。同一电流密度下,超重力场的电流效率可以达到常规重力下的1.4-1.7倍。利用扫描电子显微镜、EDS能谱分析仪对铝沉积层进行分析,发现常规重力场磁力搅拌下电沉积产生的铝易产生枝晶,附着性较差；超重力场下所得的铝层避免了枝晶的产生,获得的沉积层表面光洁、晶粒均匀、致密度高、附着性更好；铝的纯度均可以达到97%。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 文献综述

- 1.1 引言

- 1.2 超重力技术

- 1.2.1 超重力技术简介

- 1.2.1.1 超重力技术的基本原理

- 1.2.1.2 超重力设备及特点

- 1.2.2 超重力技术的研究进展

- 1.2.2.1 超重力技术在国外的研究进展

- 1.2.2.2 超重力技术在国内的研究与应用

- 1.2.3 超重力技术在电化学方面的应用

- 1.2.3.1 超重力在水溶液电解方面的研究

- 1.2.3.2 超重力在电沉积方面的应用

- 1.2.3.3 超重力在其他电化学方面的研究进展

- 1.3 离子液体

- 1.3.1 离子液体的研究

- 1.3.1.1 离子液体简介

- 1.3.1.2 离子液体的分类

- 1.3.1.3 离子液体的合成

- 1.3.1.4 离子液体的性质

- 1.3.1.5 离子液体的发展概况

- 1.3.2 离子液体在电化学领域的应用

- 1.3.2.1 在电池方面的应用

- 1.3.2.2 在金属电沉积方面的应用

- 1.3.2.3 在电化学合成方面的应用

- 1.3.2.4 在双电层电容器方面的应用

- 1.3.3 离子液体电解铝的研究

- 1.3.3.1 烷基吡啶型离子液体

- 1.3.3.2 烷基咪唑型离子液体

- 1.3.3.3 氯化烷芳基铵盐类

- 1.4 本论文的研究意义和内容

- 1.4.1 本论文的研究意义

- 1.4.2 本论文的研究内容

- 3-Et3NHCl的合成及其电导率和粘度的研究'>第二章 离子液体AlCl3-Et3NHCl的合成及其电导率和粘度的研究

- 2.1 引言

- 2.2 实验部分

- 2.2.1 实验试剂与仪器

- 2.2.2 实验方法

- 3-Et3NHCl的合成'>2.2.2.1 AlCl3-Et3NHCl的合成

- 3-Et3NHCl粘度的测定'>2.2.2.2 AlCl3-Et3NHCl粘度的测定

- 3-Et3NHCl电导率的测定'>2.2.2.3 AlCl3-Et3NHCl电导率的测定

- 2.3 结果分析与讨论

- 2.3.1 温度对粘度的影响

- 2.3.2 温度对电导率的影响

- 2.4 本章小结

- 3-Et3NHCl恒电流法电沉积铝的研究'>第三章 常规重力场离子液体1.75AlCl3-Et3NHCl恒电流法电沉积铝的研究

- 3.1 引言

- 3.2 实验部分

- 3.2.1 实验药品与仪器

- 3.2.2 电解实验装置

- 3.2.3 实验方法

- 3.2.3.1 电极预处理

- 3.2.3.2 电解液的制备

- 3.2.3.3 铝的电沉积

- 3.2.4 数据处理及表征方法

- 3.2.4.1 数据的处理

- 3.2.4.2 表征方法

- 3.3 实验结果与讨论

- 3.3.1 电流密度对电沉积的影响

- 3.3.2 时间对电沉积的影响

- 3.3.3 转速对电沉积的影响

- 3.3.4 温度对电沉积的影响

- 3.3.5 纯度分析

- 3.4 本章小结

- 3-Et3NHCl恒电流法电沉积铝的研究'>第四章 超重力场离子液体AlCl3-Et3NHCl恒电流法电沉积铝的研究

- 4.1 引言

- 4.2 实验部分

- 4.2.1 实验药品与仪器

- 4.2.2 电解实验装置

- 4.2.3 实验方法

- 4.2.3.1 电极预处理

- 4.2.3.2 电解液的制备

- 4.2.3.3 电沉积方法

- 4.2.4 实验数据处理及表征

- 4.2.4.1 实验数据处理

- 4.2.4.2 电沉积铝的表征方法

- 4.3 实验结果与讨论

- 4.3.1 超重力系数对电沉积铝的影响

- 4.3.1.1 超重力系数对槽电压的影响

- 4.3.1.2 超重力系数对电流效率的影响

- 4.3.1.3 超重力系数对沉积速率的影响

- 4.3.2 超重力场中电流密度对电沉积的影响

- 4.3.2.1 电流密度对槽电压的影响

- 4.3.2.2 电流密度对电流效率的影响

- 4.3.2.3 电流密度对沉积速率的影响

- 4.3.3 超重力场电沉积铝的表面形貌及纯度分析

- 4.3.3.1 超重力系数对电沉积形貌的影响

- 4.3.3.2 超重力场中电流密度对电沉积形貌的影响

- 4.3.3.3 超重力场中铝的纯度分析

- 4.4 本章小结

- 第五章 结论与建议

- 5.1 结论

- 5.2 建议

- 参考文献

- 致谢

- 研究成果及发表的学术论文

- 作者和导师简介

### 相关论文文献

- [1].基于空间分布的重力场持续适配能力评估方法[J]. 中国惯性技术学报 2019(06)

- [2].重力场三维表达分辨率的定量确定[J]. 江西科学 2017(01)

- [3].冀鲁豫交界地区重力场变化与区内小震关系探讨[J]. 地震工程学报 2016(04)

- [4].中国大陆西部重力场变化与强震危险性关系[J]. 地震学报 2015(04)

- [5].雷琼地区重力场动态变化特征研究[J]. 大地测量与地球动力学 2020(11)

- [6].超重力场辅助燃烧合成YAG:Ce玻璃陶瓷[J]. 稀有金属材料与工程 2015(S1)

- [7].太空中的“牛顿”——欧洲“重力场和静态洋流探测”卫星发射成功[J]. 太空探索 2008(12)

- [8].重力场流分离实验微流道设计[J]. 工程与试验 2012(01)

- [9].“新重力场”在复合场中的应用探究[J]. 科学咨询(教育科研) 2011(06)

- [10].重力场流分离效果影响因素[J]. 吉林师范大学学报(自然科学版) 2009(01)

- [11].重力场流分离理论[J]. 吉林师范大学学报(自然科学版) 2008(03)

- [12].晋冀蒙交界区重力场动态变化及潜在危险区分析[J]. 地震研究 2019(03)

- [13].山西运城4.9级地震前后重力场变化特征分析[J]. 地震工程学报 2017(S1)

- [14].2000～2004年山西重力场变化及小波多尺度分解[J]. 中国地震 2016(01)

- [15].基于特征值的重力场定位新方法[J]. 舰船电子工程 2015(10)

- [16].滇西地区近期重力场变化与地震活动[J]. 大地测量与地球动力学 2013(S1)

- [17].江苏南部区域重力场特征及其地质意义[J]. 地质学刊 2013(04)

- [18].太空中的“牛顿”——欧洲“重力场和静态洋流探测”卫星发射[J]. 航空知识 2008(11)

- [19].华北中部重力场的动态变化及其强震危险含义[J]. 地球物理学报 2013(02)

- [20].重力场流分离效果影响因素Ⅱ[J]. 吉林师范大学学报(自然科学版) 2011(01)

- [21].重力场流分离微流道试制与非接触检测[J]. 工程与试验 2011(04)

- [22].华北地区重力场变化特征研究[J]. 华北地震科学 2010(01)

- [23].离心超重力实验：探索多相介质演变的革命性手段[J]. 浙江大学学报(工学版) 2020(04)

- [24].重力场相关系数成像在探测隐伏矿脉中的应用[J]. 工程地球物理学报 2020(02)

- [25].超重力场条件下静压轴承油膜承载性能研究[J]. 机床与液压 2015(02)

- [26].等效法处理重力场和电场的复合场问题[J]. 理科考试研究 2014(21)

- [27].重力场流分离实验研究[J]. 长春师范学院学报 2014(02)

- [28].超重力场与微波场集成制备纳米氧化锆[J]. 人工晶体学报 2014(01)

- [29].一种适用于局部重力场的傅里叶表达式[J]. 测绘科学 2014(04)

- [30].低轨道卫星重复周期的设计方法及其对重力场反演的影响[J]. 测绘学报 2013(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/c79862f91087976348530b9e.html