# 建筑屋面柔性防水施工技术的研究

中商联合泰盛建筑集团有限公司

摘要：在建筑工程建设中屋面防水施工是其重点，也是关键点，如果屋面防水未处理好，那么则严重影响了人们的生活质量，也影响到了建筑物的使用寿命，所以在屋面防水施工中可以采取柔性防水施工技术，减少渗漏对建筑主体结构所产生的影响，延长建筑物的使用寿命。故此，本文主要分析了建筑屋面柔性防水施工的基本特点，并分析其施工要点以及注意事项。

关键词：建筑工程；屋面施工；柔性防水

房屋渗漏严重影响了建筑物的使用质量，其主要的原因便是防水施工质量比较低，为提高人们的房屋居住质量，需要重视防水施工工作，其中较为常见的是刚性防水施工技术与柔性防水施工技术，两者存在非常大的差异，在本文中着重分析了柔性防水施工技术，为相似工程带来帮助。

1、建筑工程屋面柔性防水施工的基本特点

从理论上分析，柔性防水施工技术主要是指在进行建筑屋面防水施工的时候需要采取沥青、油毡等各类柔性材料，实现对屋面表面的铺设以及粘结，还可以应用高分子合成材料，将其涂抹到屋面表面，这样便可以形成防水保护层，起到防水的作用与价值。建筑工程屋面柔性防水施工存在有点与缺陷，其中优点包括了适应性强，可以在各类建筑物中有所应用，其中在选择沥青等柔性防水材料的时候，为从根本上避免沥青受热出现流淌现象，所以对房屋的坡度要求比较高。还有便是稳定性比较高，积极采取柔性防水施工技术不会让建筑物发生沉降与振动，其整体的防水稳定性较为稳定。从缺点上分析，柔性防水施工要求比较高，施工工序十分复杂，很多情况下会出现施工质量问题，导致渗水现象，且后期的维修难度较大。

2、建筑工程屋面柔性防水施工要点

2.1合理选择防水材料

无论从宏观角度还是微观角度，均可以清楚的了解到，在选择防水材料的时候，需要遵循材料优先的基本原则，但是在当前的发展趋势下，我国材料市场中所出售的材料参差不齐，为避免不合格材料的应用，则需要做好质量验收。当前在防水工程中较为常用的几种防水材料包括了沥青防水卷材、高聚物改性沥青防水卷材，因为材料存在差异，所以需要做到以下几点，第一是在购买材料的时候要做好检验工作，保证所选购的材料具有合格证、产品证明、生产日期等，。第二是需要做好材料质量检验工作，避免因追求利益而选择劣质材料的现象。除此之外，还要保证材料具有密封性质，大多数防水层建设表面均有裂缝或者漏洞等缺陷，特别是在时间的不断推移下裂缝会越来越大，所以需要先对裂缝或者漏洞进行封闭，还需要与基层的粘结保持牢固关系，避免渗水现象的发生。

2.2做好隔离层施工

在诸多地区酸雨现象比较严重，具有腐蚀性，所以在施工的时候大多数单位会采取隔离层施工，大多将底层油作为主要的隔离层，或者采取刚性防水层。其中在进行隔离层施工的时候需要做到三点：第一是要在基层之中进行涂料处理剂的涂刮，且还要保证材料的均匀性，尤其是需要待不沾手的情况下才能进行材料卷材。第二则是在铺设卷材防水层的时候，要采取自下而上的方式，实施平行施工，这样可以保证卷材严格按照水流的方向加以连接，假如楼层的坡度超过10度，那么需要采取垂直的方式加以铺设。第三则是要保证铺设的正确性，在整个铺设过程中，需要先将隔离纸剥开，然后将卷层粘贴到表面，其中在粘贴过程中需要注意间距，并且还要保证处于松弛状态，假如铺设过紧，则需进行压实，避免出现裂缝漏水现象。

2.3注意细节处理

第一是要做好房檐接口处理，在铺设的过程中，需要将卷材压入到凹槽之中，并且做好填充工作，利用金属材料加以固定；第二则是重视变形缝，通常情况下，变形废的泛水高度不可低于250mm，在铺设防水层的时候还需要将其铺设到变形缝的上部，填充相应的泡沫塑料，对变形缝的顶部进行金属改版，尤其是连接缝隙需要选择密封材料加以填充。

2.4做好防水试验

在防水层铺设之后需要检验边缘是否具有可靠性以及褶皱现象，然后对其进行蓄水试验，对于坡屋面则需要采取淋水试验，在试验过程中假如出现渗漏现象需要及时处理与解决。较为常用的几种处理方式便是要将裂缝两边30cm宽度内防水保护层加以铲除，并要清理杂物，再次铺设防水层。

3、案例分析

笔者所在地区某住宅楼采取了钢筋混凝土结构，且在主体结构施工之后进行屋面防水。

3.1选择材料

在上文中也提到了建筑市场中的柔性防水材料种类非常多，因为型号不同所以柔性防水材料质量也有所不同，要合理选择施工材料，保证所选择的柔性防水材料符合质量标准要求。特别是在施工之前还需要对施工材料加以验收，检查是否具有合格证。在本次工程中所选购的材料均符合国家标准要求，且已做好验收工作。

3.2卷材铺贴施工

经过分析，本项工程屋面坡度大于15度，对此需要采取卷材铺贴施工，在施工过程中应用到了相应的施工技巧，为了避免卷材的重缝比较多，相邻上下两层卷层不可实施相互垂直铺贴的现象。此外，在对每一层卷材搭接施工的时候，对卷材的长边与短边进行了明确，不可低于100mm，并且在铺贴的时候均需要超过建筑物屋脊20cm左右，等到铺设完成之后采取了滚刷的方式，主要是从卷材的一侧沿着横方向进行滚压，且还将卷材下面的空气挤出，保证无空隙。

3.3细部构造施工技术

①泛水构造柔性防水施工

图1是屋面与墙面交叉防水施工图，在本工程中遇到的主要问题便是屋面与垂直女儿墙交界处出现裂缝，对此施工人员先利用砂浆做好抹平工作，然后使其形成圆弧状的斜面，保证斜面在45°左右，并且在切面的表面均匀的涂抹粘胶剂，等到这一系列工作完成之后才进行卷材铺设。

图1屋面与墙面交叉防水施工图

②檐口构造施工

在本工程中对于无组织的排水檐沟，主要采用油膏进行收头的方式，这一方式的应用可以有效减少漏水现象的发生，另外在檐沟内转角的区域同样利用砂浆将其抹平，并形成圆弧状的斜面，这种方式可以有效降低卷材铺设过程中所出现的断裂现象。

③水落口构造施工

本工程在进行水落口柔性施工的时候，先在女儿墙的顶部预留孔洞中设置水落口构件，还在铺设防水层的时候，铺贴到水落口内部50mm左右。在处理檐沟处排水落口的时候，将柔性防水材料的厚度设定在2mm左右，然后选择同上的构造方式，采取油膏进行收头处理，在施工过后采取了防护对策，从根本上避免杂物落入其中。

结语：

综上所述，现如今我国建筑工程的数量越来越多，做好屋面防水工作至关重要，在施工中需要多角度分析，尤其是要结合建筑物的实际情况，遵循施工要求，分析其中可能存在的问题，合理解决与处理，且要总结经验与教训，合理选择材料、精心设计与施工，保证屋面防水效果，如此才能从本质上实现我国建筑企业的发展与进步。

参考文献：

[1]卢新民.建筑屋面防水工程施工技术措施控制[J].住宅与房地产，2017（36）：149.

[2]向元华.建筑屋面防水工程施工技术措施控制分析[J].建设科技，2018（06）：114-115.

[3]丁国兵.对建筑工程柔性防水层面施工监理控制要点研究[J].绿色环保建材，2018（06）：199.

[4]陈志亮，于广颖.屋面防水施工技术在建筑工程中的应用研究[J].建材与装饰，2018（36）：35.

[5]白志杰.刚柔结合屋面防水工程施工技术的应用[J].建材与装饰，2018（41）：27-28.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/c79b4fb96483147333e30f2d.html