# 聚合反应釜控制系统的设计与实现

### 论文摘要

丁二烯聚合反应是ABS生产中的重要一环,对反应釜各种参数的控制,直接关系到丁二烯聚合的反应时间和产品质量。本文针对某ABS生产厂在生产过程中丁二烯聚合反应釜控制系统存在的问题,分析了原因,并根据生产工艺特点和对控制系统的要求,在该厂ABS扩建项目中对原有的控制系统进行了技术改进。本文从四个方面进行了研究：首先,是硬件配置。根据工艺生产的需要,选择了Honeywell公司的TDC3000 DCS控制系统,介绍了系统的硬件组成,并为聚合反应釜控制系统进行了硬件配置。其次,是选择一种合适的控制算法。结合聚合反应的特点和反应釜的控制特性,指出了单纯的PID控制难以满足控制要求。分析了TDC3000控制系统中的PIDERFB算法,该算法不但具有PID控制的优点,而且不需要复杂的数学模型,同时可以消除积分饱和,能满足聚合反应对控制算法的要求。再次,是在控制策略方面,摒弃了原来的温度-液位和压力-液位的选择串级调节系统,改为温度-液位的串级调节系统,并由CL/HPM程序来实现对压力的控制。最后,从安全生产的角度出发,为聚合反应釜设计了联锁系统。通过实际的生产运行,改进的控制算法和控制策略能很好的适应生产的需要,减少了人为因素引起的误操作,缩短了聚合反应的时间,提高了产品的质量。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 课题的提出和意义

- 1.2 文献综述

- 1.2.1 聚合反应釜的控制情况

- 1.2.2 工业温度控制发展情况

- 1.2.3 微机控制系统控制方案

- 1.2.4 温度控制方法

- 1.2.5 DCS的发展与应用

- 1.2.6 DCS在聚合反应釜中的发展趋势

- 1.3 本文主要工作和章节安排

- 1.3.1 本文主要工作

- 1.3.2 章节安排

- 第2章 聚合反应的生产过程及控制要求

- 2.1 引言

- 2.2 工艺原理

- 2.2.1 反应原理

- 2.2.1.1 丁二烯反应均聚原理

- 2.2.1.2 ABS接枝共聚反应原理

- 2.2.1.3 SAN聚合反应原理

- 2.2.1.4 挤出原理

- 2.2.2 工艺流程

- 2.2.2.1 丁二烯聚合反应的工艺流程

- 2.2.2.2 ABS聚合反应的工艺流程

- 2.2.2.3 SAN聚合反应的工艺流程

- 2.2.2.4 混炼包装的工艺流程

- 2.3 聚合反应控制要求

- 2.3.1 聚合反应对控制系统的要求

- 2.3.2 聚合反应过程中温度控制的要求

- 2.4 本章小结

- 第3章 控制系统的硬件设计

- 3.1 引言

- 3.2 TDC3000系统简介

- 3.2.1 TDC3000系统网络设备

- 3.2.1.1 局部控制网络（LCN）

- 3.2.1.2 通用控制网络（UCN）

- 3.2.2 TDC3000系统通信功能

- 3.2.2.1 通信介质

- 3.2.2.2 网络结构

- 3.2.2.3 通信协议

- 3.3 控制系统硬件配置

- 3.3.1 配置原则

- 3.3.2 操作站的配置

- 3.3.3 打印机的配置

- 3.3.4 历史模件的配置

- 3.3.5 应用模件的配置

- 3.3.6 网络接口模件的配置

- 3.3.7 控制器的配置

- 3.3.8 电缆的配置

- 3.4 本章小结

- 第4章 聚合反应釜控制系统设计

- 4.1 引言

- 4.2 被控对象

- 4.3 聚合反应釜中原有控制方案的不足

- 4.4 控制算法的改进

- 4.4.1 PID算法

- 4.4.2 PIDERFB算法

- 4.5 控制系统的改进

- 4.5.1 串级调节系统组成

- 4.5.2 温度控制系统组成

- 4.6 CL语言编程实现顺序控制

- 4.6.1 CL-PM语言

- 4.6.2 对温度、压力和液位的控制

- 4.7 本章小结

- 第5章 控制系统联锁设计

- 5.1 引言

- 5.2 联锁设计

- 5.2.1 逻辑点

- 5.2.2 联锁设计

- 5.3 本章小结

- 第6章 工程实施效果

- 6.1 引言

- 6.2 工程实施

- 6.2.1 控制系统实施

- 6.2.2 系统的控制效果

- 6.2.2.1 系统的控制情况

- 6.2.2.2 效益分析

- 6.3 本章小结

- 第7章 总结和展望

- 7.1 本文总结

- 7.2 展望

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].电气自动化工程控制系统的现状及发展趋势探究[J]. 湖北农机化 2019(23)

- [2].电气自动化工程控制系统的现状及其发展趋势探究[J]. 轻纺工业与技术 2020(01)

- [3].浅谈电气工程及自动化控制系统的应用[J]. 门窗 2019(17)

- [4].变电站辅助控制系统的发展与应用[J]. 科技与创新 2020(04)

- [5].风力发电自动化控制系统中智能化技术的运用[J]. 通信电源技术 2020(03)

- [6].烟草行业高架物流库控制系统探索和研究[J]. 科学技术创新 2020(01)

- [7].采煤机的异常分析与诊断控制系统[J]. 电子技术与软件工程 2020(09)

- [8].TRICONEX-TS3000控制系统卡件在线更换[J]. 电子技术与软件工程 2020(07)

- [9].电气工程及其自动化控制系统的应用[J]. 无线互联科技 2020(10)

- [10].电气工程一次控制系统的现状及发展探讨[J]. 科技风 2020(23)

- [11].电气自动化控制系统的现状及发展[J]. 自动化应用 2020(10)

- [12].单片机在自动化控制系统中的应用与研究[J]. 数字技术与应用 2020(09)

- [13].化工生产中DCS控制系统的运用[J]. 当代化工研究 2018(12)

- [14].DCS控制系统在医药化工中的应用[J]. 化工设计通讯 2018(12)

- [15].变量喷雾设备特性分析及其控制系统应用研究[J]. 农机化研究 2018(01)

- [16].化工生产中DCS控制系统的运用分析[J]. 化工管理 2018(07)

- [17].DCS控制系统在化工生产中的应用研究[J]. 自动化与仪器仪表 2018(03)

- [18].浅析电梯检验中控制系统常见问题和对策[J]. 中国设备工程 2018(11)

- [19].化工生产中DCS控制系统的运用分析[J]. 山东工业技术 2018(20)

- [20].自动化控制系统在化工生产中的应用和发展趋势分析[J]. 石河子科技 2016(05)

- [21].电气自动化控制系统的应用与发展[J]. 通讯世界 2017(04)

- [22].浅谈电气自动化控制系统的应用及发展趋势[J]. 黑龙江科技信息 2017(13)

- [23].浅谈电气自动化控制系统在水厂中的应用[J]. 中国高新区 2017(03)

- [24].电气自动化工程控制系统的现状及其发展[J]. 电子技术与软件工程 2017(09)

- [25].自动化控制系统在自来水厂中的实践[J]. 科技风 2017(06)

- [26].自动化控制系统在工程领域方向上再探讨[J]. 当代化工研究 2017(03)

- [27].一种循环式节水控制系统的设计及应用分析[J]. 山东工业技术 2017(15)

- [28].电气自动化工程控制系统的现状及其发展趋势[J]. 城市建设理论研究(电子版) 2017(07)

- [29].浅谈现代自来水厂自动化控制系统的应用[J]. 技术与市场 2017(05)

- [30].论钢丝热处理明火炉控制系统的设计与实现[J]. 山东工业技术 2017(16)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/c7c0fd372ee0ed00c0ce2ae5.html