# 碳纤维表面金属化及其与金属镁润湿性的研究

### 论文摘要

在碳纤维增强镁基复合材料的制备中,界面问题一直影响着复合材料的质量。为了解决碳纤维与镁的润湿性不好这个问题,本文以化学镀的方式,实现了碳纤维的表面金属化,在碳纤维表面分别制备了致密完整的镍-磷、铜、镍-铜-磷三种金属镀层,各镀层与碳纤维的结合力强,碳纤维表面金属化后,明显改善了碳纤维增强镁基复合材料的界面结合。本文采用扫描电镜（SEM）观察了碳纤维表面镀层的形貌,采用电子能谱仪（EDS）测定了镀层的成分,用X射线衍射仪（XRD）分析了镀层的相组成。通过正交试验验,优化了化学镀镍-磷和化学镀铜的工艺,并通过单因素试验研究了络合剂含量、镀液pH值、施镀温度和施镀时间对镍-磷、铜化学镀工艺的影响。在碳纤维表面进行了镍-磷-铜三元合金镀,通过单因素试验优化了镍-铜-磷的施镀工艺,并研究了铜盐浓度、还原剂浓度、络合剂浓度、镀液pH值、镀液温度、施镀时间对镀层沉积速率的影响。研究发现,在550℃对碳纤维灼烧15min可基本去除碳纤维表面胶体,但高温处理对碳纤维有所损伤;用丙酮在70℃抽提处理碳纤维4h可基本除尽碳纤维表面胶层。碳纤维表面化学镀镍-磷的最佳工艺是:络合剂柠檬酸钠含量25g/L,镀液pH值8.0,施镀温度65℃,施镀时间3min。镀层沉积速率随络合剂浓度的增加而降低,随镀液pH值、施镀温度的升高而增大,镀层沉积速率随时间的变化存在诱导期、加速期、减速期和稳定期。络合剂浓度过低,镀液pH值过高、施镀温度过高镀液稳定性越差,镀层会出现胞状颗粒团聚。碳纤维表面镀镍反应的表面活化能Ea= 140.4KJ/mol。碳纤维表面化学镀铜的最佳工艺是:络合剂EDTA·2Na含量35-45g/L,镀液pH值13.5,施镀温度55℃,施镀时间2min。镀层沉积速率随络合剂浓度的增加而降低,随镀液pH值、施镀温度的升高而增大,随时间的增加先升高后降低。镀液pH值、络合剂浓度、施镀温度升高镀液稳定性会降低。碳纤维表面镀铜反应的表面活化学能Ea=13.4kJ/mol。碳纤维表面化学镀镍-铜-磷的最佳工艺是:硫酸铜2.0-2.5g/L,络合剂柠檬酸钠含量55g/L,还原剂次亚磷酸钠24-27g/L,镀液pH值8.5,施镀温度80-85℃。镀层沉积速率随络合剂浓度、硫酸铜浓度的增加而降低,随还原剂浓度增加、镀液pH值、施镀温度的升高而增大,随施镀时间的增加先升高后降低。碳纤维表面镍-铜-磷合金镀反应的表面活化能Ea=416.7kJ/mol。理论计算出碳纤维与镁的润湿角约为153°,镍、铜与镁的润湿角分别为49.1°、39.6°。热震法测试,三种镀层与碳纤维的结合力强。对比金属化前后碳纤维与镁的复合材料界面结合情况,发现金属化处理后碳纤维与镁的界面结合明显优于未镀碳纤维,而镀铜和镍-铜-磷复合镀碳纤维与熔融镁的界面改善比镍-磷镀碳纤维更明显。

### 论文目录

- 中文摘要

- 英文摘要

- 1 绪论

- 1.1 碳纤维增强镁基复合材料

- 1.1.1 镁基复合材料

- 1.1.2 碳纤维

- 1.2 碳纤维表面前处理-去胶

- 1.3 碳纤维表面处理

- 1.3.1 化学镀镍-磷（Ni-P）

- 1.3.2 化学镀铜（Cu）

- 1.3.3 镍-磷-铜三元合金镀（Ni -Cu-P）

- 1.4 润湿性研究

- 1.5 课题研究目的、内容及技术路线

- 1.5.1 课题研究的目的

- 1.5.2 课题研究的主要内容

- 1.5.3 课题研究的技术路线

- 2 试验材料及方法

- 2.1 试验材料

- 2.2 试验试剂与试验装置

- 2.3 试验方法

- 2.3.1 碳纤维去胶及前处理

- 2.3.2 化学镀碳纤维的制备

- 2.3.3 碳纤维增强镁基复合材料的制备

- 2.3.4 化学镀沉积速率的计算

- 2.3.5 镀层的形貌观察及组织结构的测定

- 3 碳纤维表面去胶工艺的研究

- 3.1 热法去胶

- 3.2 抽提去胶

- 4 碳纤维表面化学镀镍-磷工艺的研究

- 4.1 化学镀镍正交实验

- 4.2 各试验因素的影响

- 4.2.1 pH 值的影响

- 4.2.2 络合剂含量的影响

- 4.2.3 温度的影响

- 4.3 碳纤维表面镍镀层的形成机理

- 4.4 镍镀层与碳纤维的结合力

- 4.5 化学镀镍热力学

- 4.6 化学镀镍动力学

- 5 碳纤维表面化学镀铜工艺的研究

- 5.1 化学镀铜正交试验

- 5.2 各实验因素的影响

- 5.2.1 pH 值的影响

- 5.2.2 络合剂含量的影响

- 5.2.3 温度的影响

- 5.3 碳纤维表面铜层的形成机理

- 5.4 铜层与碳纤维的结合力

- 5.5 化学镀铜热力学

- 5.6 化学镀铜动力学

- 6 碳纤维表面化学镀镍-铜-磷工艺的研究

- 6.1 化学镀镍-铜-磷工艺优化

- 6.1.1 硫酸铜含量的影响

- 6.1.2 络合剂含量的影响

- 6.1.3 还原剂含量的影响

- 6.1.4 镀液pH 值的影响

- 6.1.5 施镀温度的影响

- 6.1.6 施镀时间的影响

- 6.2 镍-铜-磷镀层与碳纤维的结合力

- 6.3 化学镀镍-铜-磷热力学

- 6.4 化学镀镍-铜-磷动力学

- 7 碳纤维与金属镁润湿性的研究

- 7.1 润湿角理论计算

- 7.1.1 碳与镁的润湿角

- 7.1.2 镍、铜与镁的润湿角

- 7.2 碳纤维增强镁基复合材料界面研究

- 8 结论

- 致谢

- 参考文献

- 附录

- A：作者在攻读学位期间取得的科研成果目录

- B：申请专利

### 相关论文文献

- [1].碳纤维表面处理及其复合材料性能研究[J]. 化工管理 2020(03)

- [2].一种碳纤维表面聚合改性的方法[J]. 高科技纤维与应用 2020(01)

- [3].碳纤维表面处理研究现状[J]. 高科技纤维与应用 2017(02)

- [4].碳纤维表面处理专利技术分析[J]. 纺织科技进展 2017(07)

- [5].碳纤维表面处理处理方法及其设备[J]. 高科技纤维与应用 2015(03)

- [6].碳纤维表面化学镀的研究进展[J]. 材料导报 2014(05)

- [7].碳纤维表面处理对水泥砂浆性能的影响及其发展方向[J]. 化工新型材料 2013(06)

- [8].用反气相色谱测定碳纤维表面能[J]. 高科技纤维与应用 2013(03)

- [9].碳纤维表面处理的研究进展[J]. 化纤与纺织技术 2013(03)

- [10].不同方法退浆后碳纤维表面形态结构变化的研究[J]. 合成纤维 2012(01)

- [11].碳纤维表面化学镀镍的研究进展[J]. 材料导报 2008(04)

- [12].碳纤维表面连续电镀镍的研究[J]. 南昌航空大学学报(自然科学版) 2015(02)

- [13].液相氧化对碳纤维表面性能影响的研究[J]. 塑料工业 2013(09)

- [14].碳纤维表面沉积碳化钨膜研究[J]. 粉末冶金技术 2012(03)

- [15].不同石墨化程度碳纤维表面电化学氧化特征研究[J]. 北京化工大学学报(自然科学版) 2012(05)

- [16].碳纤维表面化学镀镍工艺研究[J]. 电镀与涂饰 2010(02)

- [17].激光对碳纤维及碳纤维/环氧树脂复合材料性能影响[J]. 复合材料学报 2018(11)

- [18].碳纤维表面改性研究进展[J]. 纺织导报 2017(06)

- [19].碳纤维表面镀镍工艺研究[J]. 有色金属科学与工程 2016(05)

- [20].碳纤维表面生长碳纳米管及其增强复合材料性能的研究[J]. 功能材料 2015(20)

- [21].碳纤维表面沉积铜工艺及其参数影响机理[J]. 稀有金属材料与工程 2019(12)

- [22].碳纤维表面物理结构对复合材料界面剪切强度的影响[J]. 材料工程 2019(02)

- [23].国产800级碳纤维表面状态及其复合材料界面性能[J]. 材料工程 2016(10)

- [24].碳纤维表面处理和上浆剂的研究进展[J]. 纤维复合材料 2016(01)

- [25].碳纤维表面处理技术探讨[J]. 科技传播 2015(15)

- [26].短碳纤维表面电沉积均匀镀铜工艺[J]. 材料热处理学报 2014(09)

- [27].碳纤维表面性质分析及其对复合材料界面性能的影响[J]. 航空材料学报 2010(03)

- [28].碳纤维表面二氧化硅涂层的制备方法[J]. 高科技纤维与应用 2009(04)

- [29].碳纤维表面碳化硼涂层制备研究进展[J]. 材料导报 2008(05)

- [30].碳纤维拉伸性能标准[J]. 纺织检测与标准 2019(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/c7d177cf4c1793e4de8ce27f.html