# 具有重金属捕集功能的高分子絮凝剂MAC的制备及其絮凝性能研究

### 论文摘要

本课题是在前人研究的基础上,以壳聚糖、巯基乙酸为原料,通过酰胺化反应将重金属离子的强配位基团—巯基（—SH）接枝到天然高分子絮凝剂壳聚糖（CTS）上,赋予其对重金属离子的捕集功能,从而研制出一种具有捕集重金属离子和除浊双重功能的新型絮凝剂—巯基乙酰壳聚糖MAC。采用高分子絮凝剂MAC,利用现有混凝沉淀设备,同时去除重金属离子和降低浊度,从而可减少后续处理单元,使重金属废水的治理变得简单易行。本文研究了新型高分子絮凝剂MAC捕集Cd2+、Hg2+、Cr6+及去除浊度的性能,并对影响絮凝性能的因素（pH、有机络合剂及浊度等）进行了探讨,结果表明：1)MAC对重金属离子具有很好的捕集功能,MAC的脱乙酰度和相对分子质量对絮凝效果均有影响。相对分子质量越大,脱乙酰度越高,对重金属离子的去除效果就越好。2)MAC处理含Cd2+、Hg2+、Cu2+的废水均能达到较好的效果,投加量少,絮体沉降迅速,大而密实,易于固液分离,出水水质好,出水无色。但处理含Cr6+废水时,MAC需与无机铝盐复配使用才能使总铬的去除达到较好效果。3)pH值对MAC处理重金属废水时有一定的影响,在较高pH值下,较少量的MAC可使重金属离子具有较高的去除率；而在较低pH值下,增大MAC的投加量才能使重金属离子得到较好的去除。4)废水中的碱金属离子、NO3-、SO42-、有机配位剂（如柠檬酸、富里酸、EDTA及腐殖酸）的存在对MAC去除重金属离子的影响不尽相同,或是促进作用或是抑制作用。可利用其促进作用使重金属离子得到更好的去除,可通过增加MAC的投加量来减小或消除其抑制作用。5)MAC具有除浊和去除重金属离子的双重功能；用MAC去除重金属离子和浊度共存体系时,废水中的重金属离子和浊度均可得到很好的去除；6)MAC与CTS相比较,水溶性得到了很大的改善,去除重金属离子的能力大大提高,尤其是在处理重金属离子与浊度共存体系,重金属及浊度的去除效果远高于CTS。7)MAC捕集各种重金属离子时表现出一定的选择性,其对重金属离子的螯合能力大小顺序为：在pH=7.5时,MAC对重金属离子的捕集顺序为：Hg2+>Cd2+>Cu2+当废水中含有多种重金属离子时,可以利用MAC与它们螫合作用强弱的不同进行分离去除。8)MAC用于处理实际电镀废水无需调pH值、无需加还原剂、方法简单、处理效果好,因此在实际应用中有很大的社会效益和经济效益,具有一定的推广应用价值。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 重金属的毒性与危害

- 1.1.1 重金属的毒性

- 1.1.2 常见重金属的危害

- 1.1.3 重金属废水的排放标准

- 1.2 重金属废水产生的来源

- 1.2.1 机械加工重金属废水

- 1.2.2 矿山冶炼重金属废水

- 1.2.3 其它含重金属离子的工业废水

- 1.3 重金属废水的处理方法

- 1.3.1 化学法

- 1.3.2 物理化学法

- 1.3.3 生物法

- 1.4 絮凝剂的应用及研究进展

- 1.4.1 无机絮凝剂

- 1.4.2 有机絮凝剂

- 1.4.3 微生物絮凝剂

- 1.4.4 复合絮凝剂

- 1.5 课题研究的意义、理论依据及研究的主要内容

- 1.5.1 课题研究的意义

- 1.5.2 课题研究的理论依据

- 1.5.3 课题研究的主要内容

- 2 巯基乙酰壳聚糖（MAC）的优化制备、絮凝机理及对重金属离子的选择性研究

- 2.1 概述

- 2.2 MAC的合成原理

- 2.3 MAC的絮凝机理

- 2.3.1 MAC捕集重金属机理

- 2.3.2 除浊机理

- 2.4 实验部分

- 2.4.1 试剂及仪器

- 2.5 实验方法

- 2.6 实验结果及讨论

- 2.6.1 正交试验结果

- 2.6.2 MAC的结构表征

- 2.6.3 MAC对重金属离子的选择性研究

- 2.7 小结

- 2+废水的研究'>3 具有重金属捕集功能的高分子絮凝剂MAC处理含Cd2+废水的研究

- 3.1 概述

- 3.2 实验部分

- 3.2.1 实验原料及试剂

- 3.2.2 实验仪器

- 3.2.3 实验方法

- 3.3 结果与讨论

- 3.3.1 MAC水溶性分析

- 3.3.2 不同MAC对絮凝效果的影响

- 2+浓度废水去除率的影响'>3.3.3 MAC投加量对不同Cd2+浓度废水去除率的影响

- 2+的影响'>3.3.4 pH值对MAC去除Cd2+的影响

- 2+对絮凝效果的相互影响'>3.3.5 浊度与Cd2+对絮凝效果的相互影响

- 2+的影响'>3.3.6 腐殖酸对MAC去除Cd2+的影响

- 2+的影响'>3.3.7 EDTA对MAC去除Cd2+的影响

- 2+的影响'>3.3.8 富里酸（FA）对MAC去除Cd2+的影响

- 2+的影响'>3.3.9 柠檬酸（CA）对MAC去除Cd2+的影响

- +、Ca2+对MAC去除Cd2+的影响'>3.3.10 K+、Ca2+对MAC去除Cd2+的影响

- 3-、SO42-对MAC去除Cd2+的影响'>3.3.11 NO3-、SO42-对MAC去除Cd2+的影响

- 3.3.12 MAC与CTS絮凝效果的比较

- 3.4 小结

- 2+废水的研究'>4 具有重金属捕集功能的高分子絮凝剂MAC处理含Hg2+废水的研究

- 4.1 概述

- 4.2 实验部分

- 4.2.1 实验原料及试剂

- 4.2.2 实验仪器

- 4.2.3 实验方法

- 4.3 结果与讨论

- 4.3.1 不同MAC对絮凝效果的影响

- 2+浓度废水去除率的影响'>4.3.2 MAC投加量对不同Hg2+浓度废水去除率的影响

- 2+的影响'>4.3.3 pH值对MAC去除Hg2+的影响

- 2+对絮凝效果的相互影响'>4.3.4 浊度与Hg2+对絮凝效果的相互影响

- 2+的影响'>4.3.5 腐殖酸对MAC去除Hg2+的影响

- 2+的影响'>4.3.6 富里酸对MAC去除Hg2+的影响

- 2+的影响'>4.3.7 EDTA对MAC去除Hg2+的影响

- 2+的影响'>4.3.8 柠檬酸（CA）对MAC去除Hg2+的影响

- +、Ca2+对MAC去除Hg2+的影响'>4.3.9 K+、Ca2+对MAC去除Hg2+的影响

- 3-、SO42-对MAC去除Hg2+的影响'>4.3.10 NO3-、SO42-对MAC去除Hg2+的影响

- 4.4 小结

- 5 具有重金属捕集功能的高分子絮凝剂MAC处理含Cr（Ⅵ）废水的研究

- 5.1 引言

- 5.2 实验部分

- 5.2.1 实验仪器

- 5.2.2 实验试剂与材料

- 5.2.3 含Cr（Ⅵ）模拟废水的配制

- 5.2.4 实验方法

- 5.3 结果与讨论

- 5.3.1 pH值对MAC去除Cr（Ⅵ）和总铬的影响

- 3+对Cr（Ⅵ）的去除效果'>5.3.2 Al3+对Cr（Ⅵ）的去除效果

- 3+复配去除Cr（Ⅵ）及总铬的絮凝性能'>5.3.3 分段调节pH值,MAC与Al3+复配去除Cr（Ⅵ）及总铬的絮凝性能

- 5.4 小结

- 6 具有重金属捕集功能的高分子絮凝剂（MAC）处理实际电镀废水

- 6.1 概述

- 6.2 实验部分

- 6.2.1 实际电镀废水水质

- 6.2.2 实验仪器

- 3+复配处理实际电镀废水'>6.2.3 分段调节pH值,MAC与Al3+复配处理实际电镀废水

- 6.3 小结

- 结论

- 致谢

- 参考文献

- 附录A 镉的测定——直接吸入火焰原子吸收法

- 附录B 汞的测定——冷原子吸收分光光度法

- 附录C Cr（Ⅵ）的测定——二苯碳酰二肼分光光度法

- 附录D 总铬的测定——高锰酸钾氧化—二苯碳酰二肼分光光度法

- 附录E 铜的测定——二乙基二硫代氨基甲酸钠光度法

- 攻读学位期间的研究成果

### 相关论文文献

- [1].无线自组网MAC层及相关技术探究[J]. 科技经济导刊 2020(15)

- [2].浅析MAC与情势变更的异同[J]. 法制与经济 2016(10)

- [3].无线局域网MAC接入性能研究[J]. 网络安全技术与应用 2015(03)

- [4].一种分布式的基于预留的多信道MAC协议[J]. 计算机技术与发展 2020(01)

- [5].基于MAC层协议的自适应退避算法[J]. 吉林大学学报(理学版) 2020(02)

- [6].一种免触发的多用户全双工MAC协议研究[J]. 计算机仿真 2020(10)

- [7].无线传感网混合类MAC协议研究综述[J]. 电讯技术 2016(12)

- [8].MAC重油催化裂化催化剂的工业应用[J]. 石油化工应用 2017(07)

- [9].咪达唑仑对乳腺癌改良根治术患者七氟醚MAC值的影响[J]. 麻醉安全与质控 2017(04)

- [10].地佐辛对老年患者七氟醚吸入诱导MAC的影响[J]. 现代临床医学 2017(05)

- [11].一种车载网络的簇间碰撞避免MAC协议[J]. 中国新通信 2016(04)

- [12].万兆以太网MAC的流量控制电路设计与实现[J]. 微型机与应用 2016(13)

- [13].MAC方案预处理自体骨髓移植治疗急性早幼粒细胞白血病临床研究[J]. 湘南学院学报(医学版) 2013(02)

- [14].一种密度预测与服务分级的MAC退避算法[J]. 电子技术应用 2013(10)

- [15].七氟醚MAC影响因素研究进展[J]. 四川生理科学杂志 2013(04)

- [16].基于MAC地址的软件动态口令实现方案[J]. 计算机系统应用 2014(08)

- [17].VLAN及在千兆以太网MAC中的实现[J]. 无线电工程 2013(01)

- [18].基于FPGA的MAC层地址表设计与仿真[J]. 计算机工程与设计 2013(01)

- [19].电力线通信MAC层综述[J]. 电力信息化 2013(03)

- [20].无线网络中基于信道速率的MAC性能优化研究[J]. 电子技术与软件工程 2013(15)

- [21].紫外光通信网络中MAC层功率控制研究[J]. 光通信研究 2013(06)

- [22].5E-MACⅢ红外快速煤质分析仪恒温时间的探讨[J]. 泸天化科技 2010(01)

- [23].无线自组织网络的MAC协议攻击分析[J]. 武汉大学学报(理学版) 2010(02)

- [24].移动自组网MAC协议的误码性能分析[J]. 通信技术 2010(05)

- [25].卫星通信MAC协议的发展研究[J]. 中国科技信息 2010(17)

- [26].无线网状网中MAC协议的研究[J]. 电脑知识与技术 2009(05)

- [27].基于无线自组网的MAC协议模拟分析[J]. 桂林航天工业高等专科学校学报 2009(01)

- [28].无线自组网MAC层面临新问题的研究与展望[J]. 电脑编程技巧与维护 2009(16)

- [29].高效节能的无线传感器网络MAC协议[J]. 广东通信技术 2008(01)

- [30].MAC方案治疗复发、难治性多发性骨髓瘤的疗效观察[J]. 职业与健康 2008(09)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/c7e8463d2b6ef9e24e811195.html