# 含阴离子表面活性剂（SDS）低温低浊水的絮凝特性研究

### 论文摘要

本论文对含典型阴离子表面活性剂-十二烷基硫酸钠（SDS）的低温低浊水的絮凝特性进行了研究。考察了聚合氯化铝（PAC）、聚合硫酸铁（PFS）、三氯化铝（AlCl3）、三氯化铁（FeCl3）及纳米SiO2对低温低浊原水中浊度和SDS的去除效果。通过PDA2000对絮凝过程进行光学在线监测,借助图像分析技术与分形理论,对含SDS高岭土颗粒的动态絮凝过程、絮体分形结构的形态学特征进行了研究分析。论文的主要研究成果如下:（1）四种无机混凝剂与纳米SiO2单独使用时,氯化铁和聚合氯化铝对低温低浊水中的浊度去除效果最为显著,对SDS具有一定的去除效果;经纳米SiO2处理后的剩余浊度仍较高,但对SDS的去除效果明显优于其它无机盐混凝剂。SDS对混凝剂于浊度的去除有一定的影响,相同剂量混凝剂对含较高浓度SDS悬浊液的浊度去除效果较差。但SDS浓度越高,相对有利于SDS的去除。（2）以纳米SiO2为助凝剂,能显著提高PAC对浊度与SDS的絮凝效果。以氯化铁、聚合硫酸铁、氯化铝为主混凝剂,对浊度的去除,纳米SiO2存在一个临界投加量:3mg/L,当纳米SiO2投加量少于临界投加量时,上清液的剩余浊度随纳米SiO2投加量增大降低明显;然而当纳米SiO2投加量超过临界投加量时,上清液的剩余浊度随投加量的增大反而上升,而SDS的去除率只略有提升。（3）聚合氯化铝+纳米SiO2在pH值为6～9范围内对浊度都有比较好的去除效果,上清液的剩余浊度均在1NTU以下,且去除效果明显优于其他混凝剂与纳米SiO2的组合。pH值过低（pH<6）或过高（pH>9）都不利于浊度的去除。聚合氯化铝+纳米SiO2去除SDS的最佳pH值为6。（4）SDS能增强颗粒表面的电负性,使粒子表面的ζ电位的绝对值增大,影响混凝剂的絮凝效果。聚合氯化铝的絮凝机理为缩双电层、电中和吸附及粘结架桥;纳米SiO2的絮凝机理为吸附架桥;聚合氯化铝+纳米SiO2的絮凝机理是二者的结合,以架桥絮凝机理为主,电性中和机理为辅。（5）助凝剂纳米SiO2能使悬浊液中的颗粒在较短的絮凝时间内形成大粒径絮体,R比值到达峰值的时间提前,峰值增加。低浓度SDS对絮凝初絮体的形成起阻碍作用,而较高浓度的SDS对絮凝过程起促进作用。以纳米SiO2为助凝剂时,形成的絮体的强度因子和恢复因子较PAC单独使用时都有所提高,形成的絮体抵抗水力剪切能力强,而且破碎后的絮体再絮凝性也增强。（6）以PAC为主混凝剂时,随着助凝剂纳米SiO2投加量的增加,絮凝体的分形维数、平均当量粒径都增大。纳米SiO2能促使PAC絮体结构向更密实的构型转变,表征絮体内部填充程度的分维值增加,PAC的除浊效果与SDS去除率提高。整个絮凝过程中,絮体分形结构从疏松多孔、开放的分枝状DLCA构造,逐步向密实的RLCA模式演变,沉降性能改善,分维值上升。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1 章 绪论

- 1.1 混凝的研究进展

- 1.2 表面活性剂概述

- 1.2.1 表面活性剂的结构特点和分类

- 1.2.2 表面活性剂在界面上的吸附

- 1.2.3 表面活性剂的团聚

- 1.3 纳米材料简介

- 1.3.1 纳米材料的特性

- 1.3.2 纳米材料在水处理中的研究进展

- 1.4 课题的来源与意义

- 1.5 课题的研究内容

- 第2 章絮凝基础理论与絮凝过程中的分形

- 2.1 絮凝机理

- 2.1.1 双电层压缩理论

- 2.1.2 电中和/吸附理论

- 2.1.3 吸附架桥理论

- 2.1.4 卷扫絮凝理论

- 2.2 絮凝动力学

- 2.3 絮凝过程中的分形

- 2.3.1 分形理论及其发展历程

- 2.3.2 分维的计算方法

- 2.3.3 絮凝体的分形特性

- 第3 章 实验材料、设备与方法

- 3.1 实验材料

- 3.1.1 主要混凝剂

- 3.1.2 纳米材料

- 3.1.3 表面活性剂

- 3.1.4 其它试剂

- 3.1.5 主要实验仪器及设备

- 3.2 试验方法与指标测定

- 3.2.1 试验方法

- 3.2.2 指标测定

- 第4 章 含SDS 低温低浊水的处理效果研究

- 4.1 药剂单独投加时处理效果的对比研究

- 4.1.1 对浊度的去除效果

- 4.1.2 对SDS 的去除效果

- 2 为助凝剂时处理效果的对比研究'>4.2 以纳米SiO2为助凝剂时处理效果的对比研究

- 4.2.1 对浊度去除效果的对比

- 4.2.2 对SDS 的去除效果的对比

- 4.3 pH 值对浊度、SDS 去除效果的影响

- 4.3.1 pH 值对浊度去除效果的影响

- 4.3.2 pH 值对SDS 去除效果的影响

- 4.4 絮凝体沉降性能对比

- 4.5 本章小结

- 2的絮凝机理研究'>第5 章 聚合氯化铝与纳米SiO2的絮凝机理研究

- 5.1 ζ电位测定原理

- 5.2 SDS 的电动特性

- 5.3 不同混凝剂的作用机理

- 5.4 本章小结

- 第6 章 动态絮凝过程及絮凝体的形态学研究

- 6.1 PDA 动态实验

- 6.1.1 PDA 的工作原理与功能

- 6.1.2 PDA 在线监测试验

- 6.1.3 絮凝体的强度因子和恢复因子

- 6.2 以PAC 为主混凝剂时絮凝体的形态学特征

- 2 投加量对絮凝体形态和尺寸的影响'>6.2.1 助凝剂纳米SiO2投加量对絮凝体形态和尺寸的影响

- 6.2.2 不同条件下絮凝体的分形构造特征与絮凝形态学特征

- 6.3 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录

- 致谢

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/c7f8e5287dc92cdf6de0903f.html