# 超临界CO2相平衡与染色性能研究

### 论文摘要

超临界CO2染色是利用工业排放CO2废气为介质,超临界状态下染料溶解在CO2中,在封闭状态下进行的无水染色新技术。国内外经过十余年的研究,已取得了阶段性的进展,但染料在超临界CO2中溶解度以及染料在织物上分配系数方面尚未有系统的研究和报道,在一定程度上影响了超临界CO2染色技术的理论基础。因此,本文提出了超临界CO2相平衡与染色性能研究。主要内容有：研究了一种超临界CO2染色与溶解度实验测定装置与方法。在前人研究的基础上,进一步分析了超临界CO2染色的机理,采用连续式直接取样法对分散红127-超临界CO2二元相平衡体系的溶解度进行测定分析。主要测定分析了分散红127在超临界状态下的溶解度,其范围为1.842-3.373 ×10-6mol/mol。结果表明,在相同温度下,当系统压力较低时,溶解度增加的速率较缓,压力较高时,溶解度增加的速率较快；在相同压力下,随着系统温度的升高,溶解度逐渐增加,且增幅较平稳。相对于温度而言,系统的压力对染料的溶解度影响较大。在相同温度下,随着压力的增加,溶解度逐渐增大,在23-24MPa之间,溶解度增加较明显,分散红127的转变压力为23MPa。阐述了分散染料在纤维与超临界CO2之间的分配系数。依据分散红127在超临界CO2中上染涤棉（65/35）纤维织物的染色数据,在温度373.2-388.2K,压力21-25MPa的实验条件下,超临界CO2-染料-织物三元相平衡体系分配系数为1.006-7.178。当温度373.2K,压力23MPa时,分配系数最高,染料在织物上的亲和力好,染料的溶解度较大,传质力较大,上染速度快,从而能得到较好的染色效果。纤维中染料浓度比超临界CO2中染料浓度高1O2-104数量级。由于超临界CO2染色工艺是放热的过程,在等压条件下,升高温度会降低平衡分配系数。建立了分散染料溶解度的计算模型。采用Chrastil缔合模型和立方形状态模型PR方程及Van der Waals混合规则对实验数据进行了关联,其计算值和实验值的平均相对偏差小于10%,经过染色试验验证,所得的计算模型关联度高,误差小。采用连续式直接取样法测试分散染料在超临界CO2中溶解度的方法比较准确,为超临界CO2染色技术的进一步放大提供了理论基础。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 文献综述

- 1.1 选题背景及意义

- 2的性质'>1.2 超临界CO2的性质

- 1.2.1 超临界流体概述

- 2性质'>1.2.2 超临界CO2性质

- 1.3 超临界流体过程相平衡

- 1.3.1 热力学基础

- 2体系熵的计算公式'>1.3.1.1 SC-CO2体系熵的计算公式

- 2体系热容的计算公式'>1.3.1.2 SC-CO2体系热容的计算公式

- 2体系生成焓的计算公式'>1.3.1.3 SC-CO2体系生成焓的计算公式

- 1.3.1.4 热力学分析

- 1.3.2 超临界流体过程相平衡

- 1.3.2.1 相平衡的分类

- 1.3.2.2 相平衡的模型

- 1.3.2.3 相平衡的计算

- 2染色工艺'>1.4 超临界CO2染色工艺

- 1.4.1 染色机理

- 1.4.2 染色技术的发展

- 1.4.3 染色装置的研究进展

- 1.5 本文的研究内容及创新点

- 第二章 超临界二氧化碳-染料二元体系相平衡

- 2.1 引言

- 2.2 超临界二氧化碳-染料相平衡实验研究

- 2.2.1 实验主要药品、分析仪器

- 2.2.1.1 染料

- 2.2.1.2 其他试剂

- 2.2.1.3 分析仪器

- 2.2.2 实验装置

- 2.2.3 连续式直接取样法

- 2.2.3.1 染料溶解

- 2.2.3.2 染料测量

- 2.3 实验结果

- 2.3.1 经验公式模拟

- 2.3.2 与文献值的比较

- 2.4 本章小结

- 第三章 超临界二氧化碳-染料-织物三元体系相平衡

- 3.1 引言

- 3.2 实验

- 3.2.1 实验主要药品、仪器

- 3.2.1.1 染料

- 3.2.1.2 其他试剂

- 3.2.1.3 分析仪器

- 3.2.2 实验方法

- 3.3 分析方法

- 3.3.1 超临界二氧化碳中染料浓度

- 3.3.2 织物中染料浓度

- 3.3.3 色牢度测定方法

- 3.3.4 分配系数测定方法

- 3.4 实验结果及讨论

- 3.4.1 色牢度产品检验结果

- 3.4.2 色差及分配系数的计算

- 3.5 本章小结

- 第四章 超临界二氧化碳-染料二元体系相平衡计算模型

- 4.1 引言

- 4.2 立方形状态模型

- 4.2.1 模型的推导

- 4.2.2 参数的估算

- 4.2.2.1 临界参数的估算

- 4.2.2.2 饱和蒸汽压的估算

- 4.2.2.3 偏心因子的估算

- 4.2.2.4 摩尔体积的估算

- 2中溶解度'>4.2.3 立方形状态模型关联分散染料在超临界CO2中溶解度

- 4.3 Chrasti1分子缔合模型模型

- 4.3.1 模型的推导

- 2密度的计算'>4.3.2 超临界CO2密度的计算

- 4.3.3 Chrasti1方程经验常数的确定

- 4.4 本章小结

- 第五章 结论与展望

- 5.1 结论

- 5.2 展望

- 参考文献

- 致谢

- 附件一

- 附件二

- 附件三

- 附件四

- 附件五

### 相关论文文献

- [1].电厂中CO_2捕集技术的成本及效率[J]. 清华大学学报(自然科学版)网络.预览 2009(09)

- [2].应用CO_2超临界萃取苋菜红色素的工艺研究[J]. 粮食与食品工业 2019(06)

- [3].纳米流体强化CO_2水合物生成的研究进展[J]. 现代化工 2019(12)

- [4].稠油油藏蒸汽驱后期CO_2辅助蒸汽驱技术[J]. 石油勘探与开发 2019(06)

- [5].曲安奈德局部封闭结合CO_2点阵激光治疗增生性瘢痕[J]. 中外医学研究 2019(34)

- [6].CO_2响应性高分子乳化剂的制备与性能评价[J]. 油田化学 2019(04)

- [7].铝酸盐水泥在高温和CO_2气氛的水化机理研究[J]. 水泥工程 2019(06)

- [8].CO_2驱集输管道内腐蚀机理研究[J]. 化学工程与装备 2020(01)

- [9].CO_2-环烷烃/芳香烃界面张力的测定与估算[J]. 化工学报 2020(01)

- [10].超临界CO_2放空特性分析与装置设计[J]. 流体机械 2019(12)

- [11].高焓CO_2气流壁面两步催化机制对非平衡气动加热影响的数值模拟[J]. 国防科技大学学报 2020(01)

- [12].铅基堆超临界CO_2复合循环发电系统热力学分析[J]. 工程热物理学报 2020(01)

- [13].CO_2浓度升高对宁夏枸杞果实发育期形态指标及糖分积累影响[J]. 南京林业大学学报(自然科学版) 2020(01)

- [14].设施甜椒土垄和垄嵌基质栽培方式CO_2排放通量日变化比较[J]. 华北农学报 2019(S1)

- [15].重组人血管内皮抑制素联合CO_2点阵激光治疗瘢痕疙瘩的临床疗效观察[J]. 中国药物应用与监测 2019(06)

- [16].试验模拟包气带CO_2变化及对水化学的影响[J]. 水文 2020(01)

- [17].基于超临界CO_2抗溶剂技术的姜黄素固体脂质纳米粒研究[J]. 中药材 2019(07)

- [18].微通道反应器内CO_2传质反应行为研究[J]. 化学工程 2020(01)

- [19].环氧乙烷装置循环气中CO_2浓度对催化剂选择性的影响[J]. 石油和化工设备 2020(02)

- [20].氢氧化钙的固碳功能性研究-CO_2浓度与碳化时间的影响[J]. 功能材料 2020(01)

- [21].胜利油田特低渗透油藏CO_2驱技术研究与实践[J]. 油气地质与采收率 2020(01)

- [22].CO_2-原油混相带形成机理与表征方法[J]. 油气地质与采收率 2020(01)

- [23].高温高盐油藏聚合物微球-CO_2复合驱的适应性[J]. 油田化学 2020(01)

- [24].15%CO_2胁迫下雨生红球藻积累油脂制生物柴油[J]. 太阳能学报 2020(03)

- [25].CO_2泄漏对稻田水基础水质指标的影响研究[J]. 环境科学学报 2020(04)

- [26].供暖用CO_2空气源热泵变频运行性能研究[J]. 太阳能学报 2020(03)

- [27].光子嫩肤联合超脉冲CO_2点阵激光治疗光老化皮肤的临床疗效[J]. 中国激光医学杂志 2020(01)

- [28].超脉冲CO_2激光联合自体表皮移植治疗白癜风的近期和中期效果分析[J]. 中国处方药 2020(03)

- [29].运用手持技术绘制CO_2浓度变化地图——以上海市地铁2号线为例[J]. 化学教学 2020(03)

- [30].2019年全球生物质燃烧CO_2排放研究[J]. 科技风 2020(12)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/c807c5237ffd0e18e7442900.html