# 强透水砂卵石边坡三维有限元渗流稳定分析

### 论文摘要

边坡是指具有倾斜坡面的岩土体。土质边坡中的渗透破坏是非常复杂的一个问题,也是边坡破坏的主要形式之一,由于本文所研究的南水北调中线工程的重要性和地质条件的复杂性,所以研究渠道边坡的渗流情况,对于正确评价边坡的安全性、预测边坡渗透破坏发生的形式和具体位置、对边坡的稳定分析进行了科学的指导等,有重要的理论和实际意义。本文以Seep3D研究软件和理正边坡稳定分析计算软件为平台,以南水北调中线漳古段SG6标段中的横断面图93+621标段为原型,建立了渠道边坡的三维有限元渗流模型,并对边坡的渗流进行了稳定分析。本文的主要工作为：在查阅大量国内外资料的基础之上,对渗流的发展概况进行了总结,简单介绍了渗流的基本规律和基本概念,然后介绍了渗流的基本方程,分别是渗流的运动方程、连续性方程和基本微分方程,概述了边坡稳定分析中几种常用的方法,分别是瑞典条分法、简化Bishop方法、杨布条分法和不平衡推力法。在两种不同的地下水位情况下,建立了南水北调中线漳古段SG6标段的三维有限元渠道边坡的渗流模型,得到了边坡内部的渗透情况,得出了浸润线的精确坐标和曲线图,应用理正边坡稳定分析软件,采用简化Bishop方法,在渗流分析的基础上对边坡进行了稳定分析,计算出了边坡的抗滑稳定安全系数。通过和《堤防工程设计规范》所要求的抗滑稳定安全系数相比,得到的结论是,南水北调中线漳古段SG6标段边坡在施工期渠道边坡是安全的,并且利用Seep3D软件对边坡进行渗流分析是可行的。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 项目背景与必要性

- 1.2 项目研究的目的和意义

- 1.3 地下水渗流国内外现状、水平与发展趋势

- 1.4 稳定分析国内外现状、水平与发展趋势

- 1.4.1 边坡稳定分析方法概述

- 1.4.2 极限平衡条分法

- 1.5 渗流对边坡的作用途径

- 1.6 本文研究的主要内容和技术路线图

- 1.6.1 本文研究的主要内容

- 1.6.2 本文的技术路线图

- 1.7 本章小结

- 第2章 渗流分析的基本规律和微分方程

- 2.1 概述

- 2.2 渗流的基本概念

- 2.2.1 渗流的分类

- 2.2.2 渗流的基本计算公式

- 2.3 渗流的基本定律

- 2.3.1 达西定律

- 2.3.2 达西渗透定律公式的适用范围

- 2.3.3 达西定律公式的推广

- 2.4 渗流的基本参数

- 2.5 渗流的基本方程

- 2.5.1 渗流的运动方程

- 2.5.2 渗流的连续性方程

- 2.5.3 渗流的基本微分方程

- 2.6 渗流的边界条件

- 2.6.1 二维渗流的基本方程

- 2.6.2 定解条件

- 2.6.3 初始条件

- 2.6.4 边界条件

- 2.7 本章小结

- 第3章 边坡稳定分析

- 3.1 概述

- 3.2 无粘性土土坡稳定性分析

- 3.2.1 一般情况下的无粘性土土坡

- 3.2.2 有渗流作用时的无粘性土坡

- 3.3 边坡稳定的分析方法

- 3.3.1 瑞典条分法

- 3.3.2 毕肖普条分法

- 3.3.3 杨布条分法

- 3.3.4 不平衡推力法

- 3.4 莫尔—库伦强度破坏准则

- 3.4.1 土的抗剪强度规律

- 3.4.2 土的极限平衡状态

- 3.5 本章小结

- 第4章 有限元在渗流问题上的求解

- 4.1 有限单元法概述

- 4.2 有限单元法求解的基本思想和步骤

- 4.2.1 有限单元法求解的基本思想

- 4.2.2 有限单元法的基本求解

- 4.3 有限元控制方程—三维渗流稳定问题

- 4.4 本章小结

- 第5章 SEEP3D软件介绍和工程实例

- 5.1 关于软件SEEP3D的介绍

- 5.2 SEEP3D软件分析均匀土石坝渗流的程序

- 5.2.1 Seep3D的操作程序

- 5.2.2 Seep3D软件的总结

- 5.3 本章小结

- 第6章 南水北调中线工程漳古段渗流计算

- 6.1 工程总体概况

- 6.1.1 渠道基本概况

- 6.1.2 左岸排水建筑物基本情况

- 6.2 气象水文资料

- 6.2.1 气象基本资料

- 6.2.2 水文基本资料

- 6.3 工程地质资料

- 6.4 渠道模型建立及其渗流计算计算结果

- 6.4.1 模型建立条件概述

- 6.4.2 三层渠道模型水位高程5米计算结果

- 6.4.3 三层渠道模型水位高程7米计算结果

- 6.5 本章小结

- 第7章 边坡稳定分析计算

- 7.1 理正软件功能概述

- 7.2 理正软件的主要界面

- 7.2.1 理正软件的操作流程图

- 7.2.2 等厚土层土坡稳定计算数据交互界面

- 7.3 计算参数的选定

- 7.4 边坡稳定分析结果

- 7.5 本章小结

- 结论与展望

- 结论

- 展望

- 致谢

- 参考文献

- 作者简介

- 攻读硕士学位期间发表的论文

### 相关论文文献

- [1].涉水泥岩边坡在不同坡角及地震作用下的稳定性[J]. 东北水利水电 2019(12)

- [2].锚固角对倾倒边坡的变形影响研究[J]. 勘察科学技术 2019(06)

- [3].边坡软式透水管在不同淤塞度下的排水效应数值模拟[J]. 水利与建筑工程学报 2020(01)

- [4].公路路基高边坡安全稳定的影响因素与防范措施[J]. 工程技术研究 2020(04)

- [5].某高速公路顺层缓倾软岩高边坡失稳机理及治理措施研究[J]. 工程勘察 2020(04)

- [6].公路复杂边坡处治技术的适宜性分析[J]. 黑龙江交通科技 2020(04)

- [7].湖南株洲地区生态边坡适生植物景观营造[J]. 绿色科技 2020(01)

- [8].山区公路高边坡勘察设计关键问题探讨[J]. 工程建设与设计 2020(09)

- [9].公路路基高边坡影响因素及防护措施[J]. 装备维修技术 2020(02)

- [10].高边坡勘察设计原则及边坡稳定性分析[J]. 有色金属设计 2020(02)

- [11].长韶娄高速公路互通段高边坡在线监测设计与监测研究[J]. 中国水运(下半月) 2020(07)

- [12].公路高边坡挡墙加固处理技术[J]. 交通世界 2020(17)

- [13].水利工程高边坡勘察设计质量控制管理[J]. 水利技术监督 2020(04)

- [14].某高速公路高边坡失稳治理分析[J]. 交通世界 2020(20)

- [15].研山铁矿顺倾边坡滑坡危害成因分析及治理措施[J]. 现代矿业 2020(08)

- [16].露天矿山斜层状边坡削坡卸载爆破技术[J]. 现代矿业 2020(08)

- [17].公路路堑土质高边坡的破坏模式与处治措施分析[J]. 工程技术研究 2020(18)

- [18].浅谈山区松散崩坡积体地质边坡动态设计的可行性及重要性[J]. 城市道桥与防洪 2020(10)

- [19].高边坡滑坡机理分析及处治[J]. 四川水泥 2019(01)

- [20].基于生态防护的公路边坡景观提升技术浅析[J]. 四川水泥 2016(12)

- [21].高速公路复杂地质高边坡滑坡机理分析[J]. 居业 2017(01)

- [22].浅析已运营高速公路高边坡安全风险防控工作研究[J]. 西部资源 2017(02)

- [23].深孔在边坡控制爆破中的应用[J]. 黑龙江交通科技 2017(02)

- [24].公路边坡不稳定处治评价[J]. 公路交通科技(应用技术版) 2017(05)

- [25].生态边坡——理论与实践[J]. 岩土力学 2017(S1)

- [26].山区公路边坡失稳分析与防治技术[J]. 黑龙江交通科技 2017(05)

- [27].探究高边坡滑坡处治及施工要点[J]. 价值工程 2017(28)

- [28].常用4种边坡可靠性分析方法的对比分析研究[J]. 交通世界 2017(23)

- [29].高边坡深基坑施工过程探析[J]. 甘肃农业 2016(15)

- [30].关于高边坡勘察设计问题的探析[J]. 低碳世界 2016(22)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/c80a00263e28ec91b3b78c22.html