# 汽轮机叶片静动特性的随机有限元方法研究

### 论文摘要

在叶片的设计、加工、安装、运行各个环节,都存在大量的不可测或不可控的因素,从而导致叶片的静动特性出现随机性。目前叶片静动特性分析主要采用忽略参数随机性的确定性物理模型,确定性模型很难从理论上解释叶片静动特性的分散性,更难解释按确定性方法设计合格的叶片在使用中却发生损坏的现象。本文提出采用随机有限元模型描述叶片静动特性,以反映叶片参数的随机性,并得到叶片静动特性的概率特征,这对于揭示汽轮机叶片静动特性的随机性具有重要的理论意义,对于汽轮机叶片的可靠性设计、制造、运行具有重要的应用价值。本文分析了影响叶片静动特性的各参数的特点,提出采用随机变量描述转子转速的随机性,采用随机场描述叶片弹性模量、密度、结构尺寸、蒸汽作用力、阻尼、叶根连接条件的随机性,并用收敛性好和精度较高的随机场局部平均法离散随机场;基于摄动技术推导出叶片动力分析的随机Hamilton变分原理,采用20节点等参元建立了叶片动力学随机有限元方程,给出了单元线弹性刚度矩阵、离心刚度矩阵、质量矩阵、离心力向量、蒸汽作用力向量的均值和一阶变异量的表达式;基于摄动技术推导出叶片静态问题随机最小势能变分原理,采用20节点等参元建立了静态特性随机有限元方程;推导了用于叶片动频率计算的初应力刚度矩阵的均值矩阵和一阶变异矩阵的表达式;提出了用随机弹性约束单元来描述叶片根部约束的随机性,并推导了随机弹性约束单元刚度矩阵的均值矩阵和一阶变异矩阵的表达式;给出了叶片静态响应、固有频率和振型、稳态动力响应的均值、灵敏度、方差、变异系数的求解方法。在理论研究的基础上,采用面向对象随机有限元程序设计思想,编写了叶片随机有限元分析程序。对随机参数等直叶片的静态响应、固有振动特性、稳态动力响应进行了随机有限元分析,通过与解析结果及Monte Carlo模拟结果的对比,验证了本文方法的精度。本文对随机参数432叶片的静态响应、固有振动特性、稳态动力响应进行了随机有限元分析,详细研究了叶片静动特性对随机参数的灵敏度,给出了参数随机时,叶片静动特性的均值和变异系数,通过分析发现叶片参数的变异将导致叶片静动特性产生显著的变异。利用本文方法和程序可以在叶片设计阶段预测其静动特性的均值和变异,同时还可以获得叶片静动特性对参数的灵敏度,这对于叶片可靠性设计、控制频率分散度和现场调频具有重要意义。

### 论文目录

- 中文摘要

- ABSTRACT

- 主要符号表

- 第一章 前言

- 1.1 课题背景及意义

- 1.2 汽轮机叶片静动特性研究现状

- 1.2.1 确定性力学模型

- 1.2.2 考虑参数不确定性的力学模型

- 1.2.3 叶片振动特性敏感性

- 1.3 随机有限元方法的研究现状

- 1.3.1 随机变分原理

- 1.3.2 随机场描述方法

- 1.3.3 静动力响应随机有限元方程求解方法

- 1.3.4 随机特征值问题求解方法

- 1.4 本文研究内容

- 第二章 叶片参数不确定性的描述方法

- 2.1 随机场局部平均离散方法

- 2.1.1 基本理论

- 2.1.2 规则六面体单元局部平均随机场二阶特性

- 2.1.3 任意六面体单元局部平均随机场二阶特性

- 2.1.4 空间曲面上的局部平均理论

- 2.1.5 算例分析

- 2.2 多随机场离散的局部平均法

- 2.3 MONTE CARLO 模拟技术

- 2.3.1 均匀随机数的产生

- 2.3.2 非均匀随机数的产生

- 2.3.3 概率密度函数的级数拟和

- 2.3.4 算例

- 2.4 小结

- 第三章 叶片静动特性三维随机有限元方程

- 3.1 随机HAMILTON 变分原理

- 3.2 叶片动力学随机有限元方程

- 3.3 叶片动频率计算的初应力刚度矩阵

- 3.4 随机最小势能原理

- 3.5 叶片静态特性随机有限元方程

- 3.6 小结

- 第四章 叶片静态响应的随机有限元分析

- 4.1 摄动随机有限元法

- 4.2 NEUMANN 展开随机有限元法

- 4.3 叶片稳态汽流作用力[7]

- 4.4 叶根约束随机性处理方法

- 4.5 汽轮机转速的随机性

- 4.6 静态分析摄动随机有限元程序流程

- 4.7 算例

- 4.7.1 随机变量有限元

- 4.7.2 随机场有限元

- 4.8 小结

- 第五章 叶片固有振动特性的随机有限元分析

- 5.1 叶片静动频率的均值及其灵敏度

- 5.2 叶片静动频率的统计特性

- 5.3 叶片静动频率随机有限元分析的程序流程

- 5.4 算例

- 5.4.1 随机变量有限元

- 5.4.2 随机场随机有限元

- 5.5 小结

- 第六章 叶片稳态动力响应的随机有限元分析

- 6.1 叶片动力响应统计特性的求解方法

- 6.2 叶片激振力的处理

- 6.3 叶片阻尼的处理

- 6.4 叶片稳态动力响应随机有限元程序流程

- 6.5 算例

- 6.5.1 随机变量有限元

- 6.5.2 随机场随机有限元

- 6.6 小结

- 第七章 随机参数汽轮机叶片静动特性分析实例

- 7.1 面向对象的随机有限元编程思想

- 7.2 基于ANSYS 二次开发工具APDL 语言的叶片前后处理方法

- 7.3 432 叶片静态特性的随机有限元分析

- 7.4 432 叶片固有振动特性的随机有限元分析

- 7.5 432 叶片动力响应的随机有限元分析

- 7.6 小结

- 第八章 结论

- 参考文献

- 致谢

- 个人简历、在学期间发表的学术论文及研究成果

### 相关论文文献

- [1].不同隧道环境下驾驶人眼动特性研究[J]. 汽车实用技术 2017(10)

- [2].数字卫星电视传输系统抖动特性研究[J]. 西部广播电视 2014(23)

- [3].运载火箭结构动特性分析工具的设计与实现[J]. 计算机测量与控制 2016(06)

- [4].提升参数对提升机制动特性的影响[J]. 自动化应用 2020(02)

- [5].安溢活门动特性定量分析技术[J]. 液压气动与密封 2017(07)

- [6].紧扣学生能动特性 实施数学有效教学[J]. 数理化学习 2014(02)

- [7].模态分析有限单元参数影响的研究[J]. 南方农机 2020(03)

- [8].发挥主体能动特性,实施有效教学活动——浅析新课改下初中数学有效性教学策略的应用[J]. 考试周刊 2011(64)

- [9].瓦楞机动辊振动特性的研究[J]. 机械设计与制造 2013(02)

- [10].浅析四种常用主变保护装置的比率差动特性调试[J]. 企业技术开发 2015(31)

- [11].某风机焊接转子动特性分析[J]. 科学技术创新 2020(22)

- [12].地表岩土层对地震动特性的影响分析[J]. 国际地震动态 2015(09)

- [13].液体推进剂消耗对大型卫星结构动特性的影响分析[J]. 国防科技大学学报 2012(04)

- [14].滑动轴承压力分布及动特性系数[J]. 哈尔滨工程大学学报 2011(09)

- [15].基于ADAMS的进给系统动特性研究[J]. 制造技术与机床 2010(03)

- [16].影响进给系统动特性的因素分析[J]. 机械设计与制造 2010(10)

- [17].船舶可倾瓦推力轴承润滑油膜的轴向动特性计算方法[J]. 船舶力学 2017(05)

- [18].起升运动对塔机货物摆动特性的影响规律[J]. 建筑机械化 2016(08)

- [19].轴承动特性技术研究及计算软件开发[J]. 江苏科技大学学报(自然科学版) 2015(04)

- [20].基于弹性壳体模型的波箔型动压气体径向轴承动特性分析[J]. 润滑与密封 2010(11)

- [21].倒置式轴承动特性试验台建模及参数识别精度[J]. 华中科技大学学报(自然科学版) 2018(06)

- [22].起升运动对桥式起重机货物摆动特性的影响规律[J]. 起重运输机械 2017(02)

- [23].行车条件下驾驶员眼动特性研究综述[J]. 智能城市 2016(05)

- [24].让学生主动“学”——浅论新课标下初中生主体能动特性的培养[J]. 考试周刊 2013(16)

- [25].凸显能动特性 提升学生反思能力[J]. 文理导航(下旬) 2011(04)

- [26].水工弧形工作闸门结构动特性研究[J]. 水利水电技术 2011(04)

- [27].基于元结构的数控钻镗床床身静动特性分析及结构优化[J]. 现代制造工程 2014(02)

- [28].多级泵滑动轴承动特性系数求解算法[J]. 农业机械学报 2013(05)

- [29].电抗器参数对弧焊过程动特性的影响分析[J]. 焊接技术 2008(02)

- [30].覆冰四分裂导线的气动特性与舞动特性[J]. 科学技术与工程 2020(21)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/c82f8525de917f2a99e2ddde.html