# 微速差双转子不平衡量识别法研究

### 论文摘要

微速差双转子系统由不平衡故障引起的振动信号表现为一个“拍振”。如何求取拍振信号中包含的内、外转子的不平衡量一直是该类转子动平衡的研究重点。本文以国家自然科学基金项目《可同步微速差双转子内外不平衡量快速识别法》(编号:50605054)为背景,从微速差双转子的动力学特性着手,在详细分析了整拍周期相关法分离拍振信号的基础上,提出了一种可以大幅缩短数据处理量的非整拍周期相关法。针对当前一些双转子系统内外转子可同步运行的特点,提出了通过内外转子的同步运行来识别它们各自不平衡量的原理和方法。用开发成功的测试系统对卧螺离心机和可同步双转子实验装置进行了动平衡实验。通过本课题的研究,取得了以下一些成果:(1)提出了一种采用非整拍周期相关来分离拍振信号的方法。针对一些无法同步但可以同时测到内外转子基准信号的双转子系统,在详细分析了整拍周期相关法的基础上,提出了一种非整拍周期相关法。整拍相关法至少需要一个拍振周期的积分时间才能准确地分离出组成拍振的两个正弦信号的幅值和相位,而非整拍相关法理论上可以任意选取积分时间,从而可大幅减小数据处理量,这对于开发低成本的动平衡测试系统有重要意义。通过模拟分析和实验,证明非整拍周期相关法时可行的。(2)提出了一种采用同步运行来识别双转子系统内外转子不平衡量的方法。针对当前生产的卧螺离心机可使转鼓和螺旋同步运行的特点,提出了将同步运行时的双转子系统等效成当转子系统,通过使内外转子在两个不同错位角下的同步运行来识别它们各自不平衡量的方法。该方法不需要内转子基准信号,无需对内转子试加重,极大地方便了该类转子系统的动平衡过程。在具体理论分析和大量实验的基础上,提出了在不同错位角下同步运行时采用同一组影响系数的方法,这可以有效地减少开停机次数,从而提高动平衡效率。

### 论文目录

- 致谢

- 摘要

- Abstract

- 目录

- 1. 绪论

- 1.1. 双转子概述

- 1.1.1. 双转子的结构

- 1.1.2. 微速差双转子不平衡振动响应特征

- 1.1.3. 双转子动平衡难点

- 1.2. 微速差双转子动平衡技术进展

- 1.2.1. 国外研究现状

- 1.2.2. 国内研究现状

- 1.3. 本课题的内容和目标

- 1.3.1. 研究内容

- 1.3.2. 研究目标

- 2. 微速差双转子动力学特性分析

- 2.1. 转子动力学的有限单元法

- 2.1.1. 转子动力学简介

- 2.1.2. 有限单元法

- 2.2. 动力学模型的建立

- 2.3. 动力学特性计算

- 2.3.1. 动力学方程建立

- 2.3.2. 临界转速

- 2.3.3. 不平衡响应

- 2.4. 实验结果

- 2.5. 本章小结

- 3. 不平衡振动响应的非整拍周期相关法识别

- 3.1. 双转子整拍相关法改进

- 3.1.1. 积分时间选取

- 3.1.2. 误差分析

- 3.1.3. 速差测量

- 3.2. 双转子非整拍相关法

- 3.2.1. 基本原理

- 3.2.2. 具体算法

- 3.2.3. 算法优化

- 3.2.4. 数值仿真及参数选择

- 3.3. 实验与分析

- 3.3.1. 转速测量

- 3.3.2. 振动测量

- 3.4. 本章小结

- 4. 同步法识别双转子不平衡量

- 4.1. 卧螺离心机的同步

- 4.2. 同步法基本原理

- 4.3. 平衡步骤

- 4.4. 错位角选取和误差分析

- 4.4.1. 错位角选取

- 4.4.2. 几种特殊情况

- 4.4.3. 误差分析

- 4.5. 同步法和相关法比较

- 4.6. 本章小结

- 5. 实验与分析

- 5.1. 相关法双转子动平衡实验

- 5.1.1. 实验数据

- 5.1.2. 数据分析

- 5.1.3. 实验结论

- 5.2. 同步法双转子动平衡实验

- 5.2.1. 非整拍相关法动平衡实验

- 5.2.2. 同步法动平衡实验

- 5.2.3. 实验结论

- 5.3. 本章小节

- 6. 总结与展望

- 6.1. 总结

- 6.2. 展望

- 参考文献

- 研究生阶段论文成果

### 相关论文文献

- [1].基于遗传算法的外转子PMSM齿槽转矩优化[J]. 微特电机 2020(04)

- [2].皮带输送机用外转子永磁同步电机温度场研究[J]. 防爆电机 2020(02)

- [3].低速外转子轮毂电机散热系统设计[J]. 内燃机与配件 2017(06)

- [4].外转子风机的升级换代[J]. 微特电机 2013(01)

- [5].电动汽车用外转子永磁无刷直流电动机设计[J]. 汽车零部件 2011(02)

- [6].外转子风机端盖与定子装配的改进和应用[J]. 新技术新工艺 2010(12)

- [7].外转子永磁高速电机转子振动特性分析[J]. 微特电机 2017(03)

- [8].风机用外转子永磁无刷直流电动机的优化分析[J]. 微特电机 2014(09)

- [9].利用数据分析理论消除影响外转子轴流风机振动的因素[J]. 河南科技 2011(10)

- [10].新型大容量外转子永磁机技术研究[J]. 大电机技术 2018(05)

- [11].单相多速外转子电动机的研究[J]. 防爆电机 2008(03)

- [12].双转子航空发动机实验系统的振动特性研究[J]. 中原工学院学报 2020(02)

- [13].增程器用外转子永磁发电机结构设计与性能优化[J]. 农业装备与车辆工程 2020(11)

- [14].永磁外转子爪极电机的爪极外形研究[J]. 微电机 2014(04)

- [15].157FMI发动机机油泵内外转子齿廓型线及流量的设计计算[J]. 摩托车技术 2009(04)

- [16].高速外转子无槽电机设计与仿真[J]. 防爆电机 2018(04)

- [17].风冷式冷水机组用外转子风机的可靠性试验研究及改进[J]. 制冷与空调 2015(12)

- [18].永磁同步外转子无齿轮曳引机电磁场分析[J]. 微电机 2015(10)

- [19].外转子直流无刷电机用于粘度测量研究[J]. 科技风 2011(06)

- [20].外转子轮毂电机电磁场-温度场的耦合求解分析[J]. 天津大学学报(自然科学与工程技术版) 2014(10)

- [21].电动自行车用外转子开关磁阻电动机设计与仿真[J]. 微电机 2008(06)

- [22].起重机用外转子PMSM全域三维瞬态温度场数值计算与分析[J]. 电机与控制学报 2015(05)

- [23].外转子风机散热结构优化设计[J]. 自动化博览 2009(08)

- [24].通用GF6项目中内外转子的研发[J]. 中国高新技术企业 2010(06)

- [25].外转子变频洗衣机驱动系统设计[J]. 宁波工程学院学报 2013(03)

- [26].新型永磁外转子爪极电机的发热分析[J]. 微电机 2014(09)

- [27].基于粉末冶金的补油泵转子高精度制造工艺研究[J]. 粉末冶金工业 2020(05)

- [28].专利快讯[J]. 微特电机 2014(06)

- [29].外转子电动机定子轴承室加工工艺研究[J]. 制造技术与机床 2013(05)

- [30].多齿差摆线泵内外转子的测量方法[J]. 常熟理工学院学报 2016(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/c84b78f851f786eacb117441.html