# 基于WIFI的心电信号传输系统

### 论文摘要

随着社会发展，心脏病的发病率也在逐年攀升，由于一些心脏疾病的隐蔽性和突发性，使得心脏的长期监护具有重要的医学预防意义，但长期的住院治疗给患者带来了沉重的经济负担，无线远程医疗系统，使用无线网络进行数据传输，病人能在正常生活的状态下进行监护，随时随地将自己的心电数据送到医院，医生可以根据病人的心电数据进行远程治疗。本文提出了一种基于WIFI无线网络的远程监护系统，利用WIFI的高速传输速度与低成本接入的特点，结合未来打造WIFI无线城市的计划与WIFI网络间无缝连接的优势，建立心电图数据的实时传输系统，并实现多路监护与实时波形的显示。本文的研究着重于以下三点1.心电数据的实时传输问题，通过对WIFI网络特点的深入研究，设计了一种基于WIFI的无线心电数据传输系统，并完成了WIFI模块的选取，WIFI连接通道的建立，与Socket监控界面的实现。并运用多线程编程设计多路监护端口，解决了多终端连接端口阻塞的问题。2.心电数据在传输过程中的正确性研究，采用CRC-8循环冗余校验方式，控制传输过程中可能出现的差错，并深入研究WIFI网络的切换问题，设计一种以CRC-8校验码为切换条件的智能切换技术。并与传统的切换技术进行比较。3.心电数据的完整性问题，通过研究单片机存储系统与外接扩展技术，设计外部扩展空间，存储因断开连接或进行接入点（AP，Access Point）切换时所丢失的部分数据。本文进行了对WIFI通信模式、网络数据传输、心电信号采集以及嵌入式系统等方面的跨科学研究，并在此基础上，实现了原形系统的实现，为此系统在医疗应用中奠定了理论与实践的基础。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 课题研究背景与意义

- 1.2 国内外研究现状与发展趋势

- 1.2.1 心电远程监护的四个阶段

- 1.2.2 无线通信的监护方式与发展

- 1.2.3 高速宽带网接入

- 1.3 本文主要内容

- 1.4 本文的章节安排

- 第二章 心电图知识简介与系统总体构架设计

- 2.1 心电图简介

- 2.2 基于 WIFI 的心电传输构想

- 2.3 系统总体框架描述

- 2.3.1 系统总体结构

- 2.3.2 系统硬件组成与选取原则

- 2.4 系统采集端的实现

- 2.4.1 心电数据的存储格式

- 2.4.2 采集端与单片机的接口

- 2.5 发送端的设计与实现

- 2.5.1 异步通信方式

- 2.5.2 串行通信的校验方式

- 2.5.3 串口波特率设置

- 2.6 系统软件界面设计

- 第三章 WIFI 模块的 UART 接口协议与具体实现

- 3.1 WIFI 模块的简介

- 3.2 WIFI 模块 UART 接口协议

- 3.3 CRC-8 循环冗余校验

- 3.4 基于 WIFI 的数据传输过程

- 第四章 AP 切换策略

- 4.1 AP 切换的传统方法与原理

- 4.2 基于背景扫描的软切换策略

- 4.3 本方案的 AP 切换策略

- 4.3.1 切换方式一：软切换

- 4.3.2 切换方式二： CRC 切换策略

- 4.3.3 AP 切换时间实验

- 第五章 系统的测试与优化

- 5.1 系统在传输过程中的准确率测试方案

- 5.1.1 发送端 Socket 通信软件

- 5.1.2 接收端 Socket 软件

- 5.2 数据完整性方案

- 第六章 总结与展望

- 6.1 本文主要工作总结

- 参考文献

- 发表论文与科研情况说明

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].一种心电信号发生器的研制[J]. 医疗装备 2020(07)

- [2].现行国行标中的心电数据库[J]. 医疗装备 2020(11)

- [3].人工智能心电数据库的研究与应用[J]. 中国医疗设备 2020(10)

- [4].心电图心电数据库在心电行业应用中的研究[J]. 医疗装备 2017(11)

- [5].基于个人的心电数据管理系统设计的研究[J]. 计算机技术与发展 2015(08)

- [6].基于云计算的区域卫勤一体化心电数据中心构建研究[J]. 华南国防医学杂志 2015(07)

- [7].基于心电算法自动分析准确性评价的心电数据库[J]. 医疗装备 2016(17)

- [8].基于心电数据库的虚拟心电信号发生器设计[J]. 中国医疗设备 2009(05)

- [9].单片机心电数据无损压缩方法研究与实现[J]. 医疗卫生装备 2008(02)

- [10].大样本海量心电数据分析的新理念和新方法[J]. 心电与循环 2014(02)

- [11].基于大规模人群调查的心电数据库的构建[J]. 中国生物医学工程学报 2010(03)

- [12].北京市医疗器械检验所“中国人心律失常心电数据库”荣获北京市科学技术奖三等奖[J]. 医疗装备 2015(04)

- [13].怎样识读MIT-BIH中的心电信号[J]. 科技资讯 2010(09)

- [14].自动诊断心电数据库正式建立[J]. 实用心电学杂志 2019(03)

- [15].基于宽带传输技术的心电数据接收转发器的研制[J]. 河南机电高等专科学校学报 2008(03)

- [16].远程无线心电监护仪的心电数据处理机制[J]. 计算机工程 2010(15)

- [17].基于小波的消噪成像与微心电数据特征检测的研究[J]. 微计算机信息 2010(22)

- [18].远程心电监测智能手机记录上传用户心电数据的分析[J]. 实用心电学杂志 2020(04)

- [19].基于典型心电数据库的心电信号发生器设计[J]. 生物医学工程学杂志 2016(01)

- [20].基于块稀疏贝叶斯学习算法的心电数据重构[J]. 中国医学影像学杂志 2016(03)

- [21].一种用于无线心电数据采集的策略[J]. 甘肃科学学报 2009(03)

- [22].澄怀观道 八风不动[J]. 临床心电学杂志 2015(01)

- [23].基于Android平台的心电数据采集与传输系统设计[J]. 仪表技术 2014(04)

- [24].多功能心电信号模拟器研制[J]. 医疗卫生装备 2011(05)

- [25].心电数据采集系统的设计与仿真[J]. 电子科技 2008(04)

- [26].基于LabVIEW与SQL Server的心电数据库设计[J]. 计算技术与自动化 2013(02)

- [27].基于CC2530的心电数据采集存储系统的设计和实现[J]. 医疗卫生装备 2012(09)

- [28].基于SCP-ECG标准的心电数据信息系统研究和实现[J]. 医学信息(上旬刊) 2010(06)

- [29].基于稀疏分解的心电数据压缩算法[J]. 中国生物医学工程学报 2008(01)

- [30].基于DenseNet的心电数据自动诊断算法[J]. 南方医科大学学报 2019(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/c85c9f1ee91380973fb06b09.html