# 半刚性基层材料抗裂性能研究

论文题目: 半刚性基层材料抗裂性能研究

论文类型: 硕士论文

论文专业: 道路与铁道工程

作者: 陈冬燕

导师: 王选仓

关键词: 半刚性基层,抗裂配合比设计方法,收缩机理,抗裂评价指标,温度应力

文献来源: 长安大学

发表年度: 2005

论文摘要: 本研究从提高半刚性基层材料抗裂性能角度出发,通过微观收缩机理分析,从集料级配和结合料种类、剂量两个方面入手,提出半刚性基层材料抗裂配合比设计方法,并结合工程地区材料供应状况,进行半刚性基层材料的路用性能和抗裂性能研究。理论和试验均表明,配合比合理的基层材料并掺加一定量的粉煤灰或膨胀剂,其早期强度高、收缩系数小、抗裂性能好、整体性质较均匀,并以此验证了半刚性基层材料防裂配合比设计方法的合理性与适用性,提出以抗裂指数作为半刚性材料的抗裂评价指标。 在对半刚性基层材料路用性能研究的基础上,本文运用有限元软件ANSYS对半刚性基层沥青路面典型结构的温度场和温度应力进行了数值模拟,对比研究了不同半刚性材料应用于基层中,其内部温度应力的变化规律,从结构和力学的角度对半刚性材料抗裂性能进行了研究。 为验证研究结果,课题组结合当地具体情况以及室内试验结果,于2004年在青岛—银川高速公路河北段铺筑了试验路,并进行了跟踪观测,初步观测结果表明试验路使用效果良好。

论文目录:

第一章 绪论

1.1 课题的提出及意义

1.2 国内外研究现状

1.3 主要研究内容与技术路线

第二章 半刚性基层材料缩裂机理分析

2.1 干燥收缩机理分析

2.2 温度缩裂机理分析

第三章 半刚性基层材料防裂配合比设计方法

3.1 粗集料级配组成及含量研究

3.2 半刚性材料细集料、结合料与集料配比研究

3.3 试验配合比设计

第四章 半刚性基层材料路用性能研究

4.1 强度和刚度增长规律

4.2 疲劳特性研究

4.3 冲刷性能研究

4.4 本章小结

第五章 半刚性基层材料抗裂性能及评价指标研究

5.1 干缩特性研究

5.2 温缩特性研究

5.3 抗裂评价方法与指标

5.4 本章小结

第六章 半刚性基层温度应力分析

6.1 温度场数值模拟与温度应力计算

6.2 半刚性基层温度应力影响因素分析

6.3 本章小结

第七章 试验路验证与观测

7.1 试验路概况

7.2 试验路施工关键技术

7.3 试验路观测

第八章 主要结论与建议

8.1 主要结论

8.2 建议与设想

参考文献

致谢

发布时间: 2006-03-13

参考文献

- [1].临哈线青敖段半刚性基层材料回弹模量演变特性研究[D]. 史志华.西安建筑科技大学2018

- [2].半刚性基层材料水损害试验研究[D]. 张景君.大连理工大学2014

- [3].水泥—石灰—干渣半刚性基层材料路用性能试验研究[D]. 辛顺超.重庆交通大学2015

- [4].季冻区半刚性基层材料路用性能试验研究[D]. 刘东亮.吉林大学2007

- [5].半刚性基层材料抗冻性能及施工控制研究[D]. 赵玉国.长安大学2013

- [6].半刚性基层材料的初期耐久性研究[D]. 刘章.重庆交通大学2014

- [7].堤顶道路基层材料抗裂性能分析[D]. 王广磊.哈尔滨工业大学2017

- [8].基于离散元方法的半刚性基层冲刷破坏数值模拟研究[D]. 殷惠卿.长安大学2016

- [9].骨架密实型半刚性基层材料设计和结构设计控制参数的统一研究[D]. 裴磊.山东建筑大学2010

- [10].盐渍化半刚性基层材料强度与变形规律研究[D]. 蒲翠玲.长安大学2008

相关论文

- [1].半刚性基层材料收缩性能研究[D]. 杨文丁.长安大学2004

- [2].沥青路面半刚性基层结构研究[D]. 郝东强.武汉理工大学2004

- [3].半刚性基层沥青路面反射裂缝的产生机理及其防治措施[D]. 杨涛.武汉理工大学2005

- [4].基于抗裂性能的沥青路面基层配合比设计及施工工艺研究[D]. 孟建党.长安大学2005

- [5].公路土基回弹模量测试方法及推荐值研究[D]. 石鸿.长安大学2005

- [6].高性能水泥稳定集料强度标准研究[D]. 张永红.长安大学2005

- [7].半刚性基层沥青路面封层研究[D]. 张艳华.长安大学2005

- [8].沥青路面柔性基层（沥青稳定碎石）应用研究[D]. 胡斌.长安大学2005

- [9].半刚性基层配合比设计及施工工艺分析[D]. 魏道华.吉林大学2006

- [10].半刚性基层沥青混凝土路面反射裂缝形成扩展机理与基层预裂技术研究[D]. 岳福青.河北工业大学2004

本文来源: https://www.lw50.cn/article/c85e370ef56e99132f595178.html